OPIS TECHNICZNY

##### DO PROJEKTU ARCH. – WYKONAWCZEGO

ADAPTACJI POMIESZCZEŃ tzw. „PAWILONU CHIRURGICZNEGO” SP ZOZ W KOŚCIANIE NA POTRZEBY ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII

Opis stanowi uzupełnienie opisu z projektu budowlanego

1.Opis robót budowlanych

Zakres prac obejmuje:

1.1 Roboty zewnętrzne

- Rozbiórka konstrukcji stalowych atrap dachów mansardowych

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych –metodą bezspoinową (BSO)-10 cm styropianu EPS +cienkowarstwowa, strukturalna wyprawa tynkarska-na wysokości 2 i 3 piętra, w rzucie w obrębie projektowanego Oddziału

- Docieplenie stropodachu wentylowanego 15cm styropianu granulowanego metodą wdmuchiwania,  ponad projektowanym Oddziałem

- Wymiana okien na tworzywowe, o rysunku analogicznym jak istniejące, o współczynniku Umax=1,80W/ m2 K

- Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z opierzeniami i rynnami nad  projektowanym oddziałem

- wykonanie podstawy dachowej pod wentylator

- wykonanie podstawy pod agregat chłodniczy na dachu budynku

1.2 Roboty wewnętrzne

- Wyburzenie części ścianek działowych

- Wymurowanie nowych ścianek z gazobetonu odmiany  05 grubości 6 i 12 cm na zaprawie kl. M2. (alternatywnie ścianki systemowe –płyty gipsowo –kartonowe na ruszcie stalowym)

- Wymurowanie nowych ścianek gr.12 cm (na pełne spoiny, z obustronnym tynkiem) z cegły kratówki kl. 10  na zaprawie kl.M2 (w przypadku ścianek o wymaganej klasie REI 120)

- Omurowanie słupów stalowych ścianką gr. 12cm

- Wykonanie zabezpieczeń ppoż. podciągów stalowych w systemie np. NIDA Stal B

- Uzupełnienie otworu w stropie po zlikwidowanym (przy realizacji poprzednich działów) szybie dźwigowym

- Uzupełnienie stropów w miejscach nowych przejść przez szachty

- Wykonanie posadzek z warstwą styropianu umożliwiającą rozprowadzenie instalacji

- Tynki  kat.III  ze szpachlówką gipsową.

- Drzwi wewnętrzne i ścianki  aluminiowe, lakierowane w kolorze RAL (dobór koloru w ramach nadzoru autorskiego) –wg zestawienia ślusarki aluminiowej

- Drzwi wewnętrzne płycinowe wysokiej jakości- wg zestawienia drzwi

- Drzwi stalowe, lakierowane w kolorze RAL (dobór koloru w ramach nadzoru autorskiego)- wg zestawienia drzwi

- posadzka-wykładzina PCV typu Tarkett - , z cokolikami wyprowadzonymi na ściany na wysokość 10 cm, w salach łóżkowych- wykładzina przewodząca

- ściany pomieszczeń technologicznych malować farbami zmywalnymi (np. lateksowymi), częściowo w systemie epoksifinish – wg tabeli wykończenia (rys. nr 1)

- sufity podwieszone – kasetonowe higieniczne w pomieszczeniach technologicznych (pom. nr 15, 16 ,17 ,18 ,22 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,31 ,34)

- sufity podwieszone  standardowe kasetonowe - w pozostałych pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi

- pomieszczenia magazynowe-bez podwieszeń

- w łazienkach - glazura do wys. 2,20 m

- klatkę schodową przyległą do oddziału wykończyć w poziomie 2 i 3 piętra analogiczne do części wykonanej poniżej

- wykończenie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w poziomie piwnic

opracował:

arch. Karol Szymaniak