PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

W KOŚCIANIE

PRZY UL. SZPITALNEJ 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU

INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH –

SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W KOŚCIANIE

Ul. Szpitalna 7

BIURO PROJEKTÓW

NAMYSŁ – NAMYSŁ I PARTNERZY

GŁÓWNY PROJEKTANT

MGR INŹ. PIOTR NAMYSŁ

PROJEKTANCI WG SPECJALNOŚCI

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPRACOWAŁ: inż. Grzegorz Medyński  nr upr. D-1257/08

DATA OPRACOWANIA   MAJ 2009 r

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robot budowlanych ST Wymagania w

zakresie instalacji budowlanych odnosi się do wymagań dla poszczególnych wymagań technicznych

dotyczących wykonania i odbioru Robot w zakresie instalacji budowlanych, które zostaną wykonane w

ramach inwestycji pt.:

Projekt adaptacji pomieszczeń na oddział intensywnej terapii szpitala w Kościanie

przy ul. Szpitalnej 7

1.2. Przedmiot i zakres robot objętych ST

1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem robot będących tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie instalacji

budowlanych wykonanych w ramach budowy, w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. obiektu i

oddania go do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie

obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz

znajomością sztuki budowlanej.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie systemu oddymiania i przewietrzania klatki schodowej, a w szczególności: o   ułożenie okablowania pod ten system;

zamontowanie czujek wykrywających pożar w wybranych pomieszczeniach budynku oraz spięcie ich w jeden system poprzez podłączenie ich do centrali oddymiania znajdującej się na ostatnim piętrze budynku, klatka schodowa B-B.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe 45215130-7 - Szpitala, a w szczególności obejmują:

31625200-5        Systemy przeciwpożarowe

45314300-4        Instalowanie infrastruktury okablowania.

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków.

45315600-4	Instalacje niskiego napięcia

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego

zadania inwestycyjnego należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i odbioru

robót budowlanych zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji

szczegółowych.

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszące:

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych

mediów potrzebnych Wykonawcy.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia

organizacji robot budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Budowy i wybranego

Przedstawiciela Inwestora. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe

dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w

całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomić osoby wyznaczone przez Inwestora, które dokonają

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji

Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać

dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub

Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich

wymaganych prawem polskim dokumentów. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz

odbiorem wyrobów i robot budowlanych dokumentów w nawiązaniu do dokumentów odniesienia"

niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla osób wyznaczonych przez Inwestora i przedstawione

do wglądu na ich życzenie.

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót posiadającego odpowiednie

uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego odcinka Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki

niezbędne do ochrony danych Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót

albo przez personel Wykonawcy.

Uwaga:

Jeżeli roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie szpitalnym należy z

odpowiedzialnym przedstawicielem Inwestora ustalić godziny pracy sprzętu

mechanicznego i głośnych robot które mogą przeszkadzać w normalnym

funkcjonowaniu innych oddziałów (obiektów) szpitalnych.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Instalacja systemu oddymiania i przewietrzania klatki schodowej

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są materiały

zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego. Materiały przeznaczone

do wbudowania, pomimo posiadanych atestów, certyfikatów oraz świadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora.

Ewentualne proponowane zamienniki muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Instalacja systemu oddymiania i przewietrzania klatki schodowej

Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego

zaakceptowanego przez kierownika budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacja systemu oddymiania i przewietrzania klatki schodowej

Materiały dla instalacji powinny być transportowane pojazdami, w których

materiały te byłby osłonięte i zabezpieczone przed zamoknięciem lub zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z

UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPOLNEGO

SŁOWNIKA ZAMOWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT.

31625200-5        Systemy przeciwpożarowe

45314300-4        Instalowanie infrastruktury okablowania.

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków.

45315600-4	Instalacje niskiego napięcia

Warunki wykonywania robot są zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakończeniu robot należy:

· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot,

· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów,

· wykonać pomiary elektryczne,

· przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji,

· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogólne zasady obmiaru robot

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacją

projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje

wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie obmierzanych prac i terminie

obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Kosztorysowym lub w

Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane

zostaną poprawione wg instrukcji kierownika budowy na piśmie.

6.2. Zasady określania ilości robot i materiałów

Ilość robot i materiałów została określona w przedmiarze kosztorysowym.

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy powinien być atestowany i posiadać aktualną legalizacje.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary dla robot zanikających należy dokonywać przed zakryciem instalacji.

Pozostałe obmiary po zakończeniu robo

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiór wykonanej instalacji i przekazanie do eksploatacji nastąpi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.

W zależności od rodzaju instalacji do w/w protokołów Wykonawca przekaże Inwestorowi:

Instalacja systemu oddymiania i przewietrzania klatki schodowej

- protokóły pomiarów kabli,

-dokumentację powykonawczą instalacji

- protokół z przeprowadzonych testów

- atesty urządzeń

Ponadto przeszkoli pracowników

Podczas szkolenia przekaże użytkownikowi:

- instrukcje obsługi systemu

- skróconą instrukcję obsługi systemu

- zapozna z przebiegiem tras kablowych

- protokóły pomiarów kabli,

-dokumentację powykonawczą instalacji

- protokół z przeprowadzonych testów

- atesty urządzeń

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Dokumentacja projektowa

- Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę

- SIWZ

- Umowa z Inwestorem

- Obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

PRZEPISY ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 –Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi

uzupełnieniami i zmianami,

· PN-EN 50130-4:2002- Systemy alarmowe - Kompatybilność elektromagnetyczna,

· PN-IEC 60364-4-41: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa,

· PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed przepięciami,

· PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa- środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

· PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa- Stosowanie środków ochrony zapewniających

bezpieczeństwo- środki ochrony przed prądem przetężeniowym,

· PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego- oprzewodowanie- obciążalność prądowa długotrwała

przewodów,

· PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne,

· PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie

odbiorcze,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15

czerwca 2002r/,

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

/ Dz. U. Nr 116, poz. 985/ z dnia 22 czerwca 2005 r

· Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów systemu