Pakiet nr 2.  Serwer wraz z macierzą													załącznik 3.2

Poz. 1 Serwer szt. 1

|  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE, podać nr strony i nazwę opisu, dokumentu to potwierdzającego Podać producenta i model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19” ( maksymalna wysokość 1U), z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych |  |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesowych. Taktowanie zegara, co najmniej 2.4 GHz |  |
| 3 | Liczb procesorów, zainstalownaych | 1 procesor musi posiadać co najmniej 4 rdzenie i zintegrowany kontroler pamięci 12 MB cache, 1066 MHz |  |
| 4 | Płyta główna | Umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera |  |
| 5 | Pamięć RAM | 4x4 GB ( 1x 4GB, 2Rx4, 1.5 V) PC- 3 10600 CL ECC DDR3 1333 MHz LP RDIMM, z technologią ECC, ChipKill, memory wirriring, wymagane min 18 slotów na kość pamięci. Oryginalna pamięć producenta serera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw part number producenta serwera. Możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM |  |
| 6 | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 192 GB |  |
| 7 | Kontroler dysków twardych | Kontroler SAS/SATA RAID min8 portów, z pamięcią cache 256 MB pozwalający na zbudowanie poziomu RAID – 0,1,10,5,50 |  |
| 8 | Dyski twarde | 2xdysk twardy 73 GB 2,5” 2.5in SFF Slim- HS 15K 6 Gbps SAS z możliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot swap) |  |
| 9 | Liczba wszelkich wnęk na dyski twarde | Minimum 8 wnęk typu hot swap 2.5”. możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD |  |
| 10 | Gniazda rozszerzeń | Minimum dwa PCI- Expres x 16 Gen 2, z możliwością konwersji na PCI- X minimum jednego |  |
| 11 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE-TCP Offload Engine, load balancing i fail over z możliwością rozbudowy o kolejne dwa, bez obciążenia slotów PCI |  |
| 12 | Napęd DVD | DVD-RW wewnętrzny |  |
| 13 | Procedura przewidywania awarii | Obejmuje dyski, pamięć, procesory, zasilacze, wentylatory, VRM |  |
| 14 | Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów |  |
| 15 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16 MB |  |
| 16 | Zasilacze | 2 zasilacze Hot- Plug o mocy maksymalnej 675 W |  |
| 17 | Wentylatory | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap |  |
| 18 | Porty dodatkowe | Min. 4x USB 2.0 z czego 2 na poprzednim panelu obudowy, 2 na tylnim panelu obudowy 1-RJ -45 dedykowany do zarządzania 1x VGA 1 port szeregowy |  |
| 19 | Systemy operacyjne | Wspierane systemy: Microsoft Windows, Server 2008, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise , Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server 11 |  |
| 20 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM |  |
| 21 | Gwarancja | 36 miesięcy on-site 24x7 24 h gwarantowany czas naprawy |  |
| 22 | Pochodzenie | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane ( wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu |  |

Poz. 2. Macierz dyskowa

| lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne/ opis wymagań Zamawiającego | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE, podać nr strony i nazwę opisu, dokumentu to potwierdzającego Podać producenta i model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość dysków | minimum 6 dysków SAS 6Gb/s min. 10000 obrotów/min o pojemności co najmniej 300 GB |  |
| 2 |  | możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy | możliwość rozbudowy do co najmniej 96 dysków |  |
| 4 |  | możliwość rozbudowy o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. |  |
| 5 |  | Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej 24 dysków w technologii SAS 2.0 6Gb/s. |  |
| 6 | Pamięć CACHE | minimum 1,5GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów) z możliwością rozbudowy do 3,5 GB. |  |
| 7 |  | Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie (wymagane baterie litowo jonowe). Dodatkowo w momencie utraty zasilania musi posiadać specjalne dyski, na które zostanie zapisana zawartość pamięci cache |  |
| 8 |  | Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. |  |
| 9 | Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Microsoft Windows 2003, RedHat, SUSE, VMware, Microsoft Cluster Services, AIX, HP-UX. |  |
| 10 | Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. |  |
| 11 | Porty | Minimum 4 zewnętrzne porty SAS 6Gb/s do podłączenia hostów. |  |
| 12 |  | Możliwość rozbudowy o minimum 8 portów FC 8GB/s albo o 8 portów iSCSI 1Gb/s albo o 4 porty SAS 2.0 6Gb/s do podłączenia hostów |  |
| 13 | Obsługiwane RAID | Jednoczesna obsługa wolumenów zabezpieczonych następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RADI 6 i RAID 10. |  |
| 14 |  | możliwość rozbudowy i stworzenia fizycznej grupy RAID-5 na co najmniej 30 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 29D+1P). |  |
| 15 | Obudowa | zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19”. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U. |  |
| 16 | Zasilanie | możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych |  |
| 17 | Zarządzanie | zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy |  |
| 18 | Redundancja | Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy |  |
| 19 | Pozostałe cechy | możliwość mieszania w ramach obudowy i półki rozszerzeń dysków SAS 6Gb/s o prędkościach 15000, 10000 i 7200 obrotów/min Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID. Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. |  |
| 20 |  | Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min 5 globalnych dysków typu Hot-Spare |  |
| 21 |  | możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. |  |
| 22 |  | Macierz musi mieć możliwość dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min 5 globalnych dysków typu Hot-Spare |  |
| 23 |  | Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. |  |
| 24 | Szyfrowanie | Macierz musi wspierać sprzętowe szyfrowanie danych. |  |
| 25 | Gwarancja | 3 lata gwarancji z gwarantowanym czasem naprawy 24h. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface) wraz z 3 letnim wsparciem technicznym w cenie macierzy. |  |
| 26 | Certyfikaty | Producent macierzy musi posiadać lokalną organizacje serwisowa dysponująca certyfikatem ISO 9001:2000 |  |

Poz 3. UPS – zasilacz

|  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE, podać nr strony i nazwę opisu, dokumentu to potwierdzającego Podać producenta i model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc pozorna | Minimum 2200 VA |  |
| 2 | Moc rzeczywista | Minimum 1980 Wat |  |
| 3 | Architektura UPSa | line-interactive |  |
| 4 | Maks. czas przełączenia na baterię | Maksymalnie 4 ms |  |
| 5 | Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania | Minimum 8 x IEC320 C13 (10A) |  |
| 6 | Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | Minimum 1 x IEC320 C19 (16A) |  |
| 7 | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160-286 V |  |
| 8 | Zmienny zakres napięcia wejściowego | 151-302 V |  |
| 9 | Zimny start | Tak |  |
| 10 | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |  |
| 11 | Sinus podczas pracy na baterii | Tak |  |
| 12 | Porty komunikacji | RS232 (DB9) |  |
| 13 |  | SmartSlot |  |
| 14 |  | USB |  |
| 15 | Diody sygnalizacyjne | praca z sieci zasilającej |  |
| 16 |  | praca z baterii |  |
| 17 |  | konieczna wymiana baterii |  |
| 18 |  | przeciążenia UPSa |  |
| 19 |  | stan obciążenia UPSa |  |
| 20 | Alarmy dźwiękowe | praca z baterii |  |
| 21 |  | znaczne wyczerpanie baterii |  |
| 22 | Typ obudowy | rack 19" |  |
| 23 | Dastarczony wraz z | instrukcja obsługi |  |
| 24 |  | oprogramowanie na CD/DVD |  |
| 25 |  | kabel szeregowy RS232 (DB9) |  |
| 26 |  | klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19" |  |
| 27 | Kompatybilny z systemem zarządzania zasilaczem | PowerChute Business Edition |  |
| 28 | Wysokość | 2 U |  |
| 29 | Głębokość | Maksymalnie 660 mm |  |
| 30 | Masa netto | Maksymalnie 44 kg |  |
| 31 | Kolor | czarny |  |

Do formularza załączyć opisy urządzeń technicznych, instrukcje obsługi lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają stawiane wymagania. Potwierdzając to w ostatniej kolumnie i jednocześnie podając nr strony dokumentu to potwierdzającego.

.......................................								…………………………………………………………….…

(miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do 													         wystąpienia w imieniu wykonawcy