PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PRACOWNI ENDOSKOPII

ADRES :                        64-000 KOŚCIAN

UL. SZPITALNA 7

INWESTOR:                  SAMODZIELNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KOŚCIANIE

AUTOR :	                      dr HANNA CYTRYŃSKA

OPRACOWAŁ;               EWA PRELLWITZ

Poznań, styczeń 2010

1.	ZAWARTOŚĆ TECZKI:

- Strona tytułowa

- Zestawienie powierzchni użytkowej

- Opis technologiczny

  - Informacje ogólne

  - Informacje dotyczące pomieszczeń pracowni endoskopii

- Część rysunkowa

Rys. nr 1 – Rzut poziomy – technologia 			              skala 1: 100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRACOWNI ENDOSKOPII W M2

- gabinet kolonoskopii			               22,95

- przebieralnia                                                     3,04

- gabinet gartroskopii.		 	               22,95

- przebieralnia                                                     2,47

-pomieszczenie socjalne lekarza                      10,96

- pomieszczenie socjalne pielęgniarek               7,50

-zmywalnia                                                          9,53

-wc personelu                                                     2,26

-pomieszczenie gospodarcze                             1,56

-kabina higieny osobistej                                    4,40

-pokój obserwacyjny                                         12,67

-poczekalnia                                                      38,61

łącznie powierzchnia                                         138.49 m2

OPIS TECHNIOLOGICZNY PRACOWNI ENDOSKOPII

Informacje ogólne

Projekt dotyczy pracowni endoskopii znajdującej się w Kościanie przy ul Szpitalnej 7

Opracowanie obejmuje projekt układu funkcjonalnego pracowni, oraz jej wyposażenie.

Pracownia endoskopii w całości usytuowana jest na pierwszym piętrze budynku szpitala. Dla niepełnosprawnych zainstalowano ogólnodostępną windę.

. Pracownia posiada oddzielne wejścia dla pacjentów do gabinetów kolonoskopii oraz gartroskopii. Wejście dla pacjentów usytuowane z korytarza ogólnodostępnego. Wc dla osób oczekujących na badania znajdują się na terenie szpitala.

Informacje dotyczące pomieszczeń pracowni endoskopii

PRACOWNIA GARTROSKOPII

- Drzwi zewnętrzne z profili PCV dostosowane do istniejących na terenie adoptowanej części szpitala

- Podłoga – wykładzina techniczna typu Nora (atestowana)

- Ściany – malowane farbą lateksową

- Sufit – podwieszany malowany farbą akrylową

- Oświetlenie naturalne i sztuczne

- W oknach należy zamontować nieprzepuszczające światła rolety

- Ogrzewanie - kaloryfery podłączone do instalacji C.O, zamontowane na ścianie

- Wentylacja wg oddzielnego opracowania

- Wieża urządzeń do wykonywania badań

- Meble w okleinie sztucznej, zmywalnej

- Szafa przelotowe

- Kozetka

- Szafki stojące i wiszące

- Zlewozmywak jednokomorowy stalowy

PRZEBIERALNIA II

- Posadzka – płytki ceramiczne

- Ściany - malowane farbą lateksową

- Sufit – malowany farbą akrylową

- Ogrzewanie - kaloryfer podłączony do instalacji C.O.

- Wentylacja wg osobnego opracowania

- Oświetlenie sztuczne

- Meble w okleinie z tworzywa

- Wieszaki

- Ławka,

PRACOWNIA KOLONOSKOPII

- Drzwi zewnętrzne z profili PCV dostosowane do istniejących na terenie adoptowanej części szpitala

- Podłoga – wykładzina techniczna typu Nora (atestowana)

- Ściany – malowane farbą lateksową

- Sufit – podwieszany malowany farbą akrylową

- Oświetlenie naturalne i sztuczne

- W oknach należy zamontować nieprzepuszczające światła rolety

- Ogrzewanie - kaloryfery podłączone do instalacji C.O, zamontowane na ścianie

- Wentylacja wg oddzielnego opracowania

- Wieża urządzeń do wykonywania badań

- Meble w okleinie sztucznej, zmywalnej

- Szafa przelotowe

- Kozetka

- Szafki stojące i wiszące

- Zlewozmywak jednokomorowy stalowy

PRZEBIERALNIA I

- Posadzka – płytki ceramiczne

- Ściany - malowane farbą lateksową

- Sufit – malowany farbą akrylową

- Ogrzewanie - kaloryfer podłączony do instalacji C.O.

- Wentylacja wg osobnego opracowania

- Oświetlenie sztuczne

- Meble w okleinie z tworzywa

- Wieszaki

- Ławka,

ZMYWALNIA

- Posadzka – płytki ceramiczne

- Ściany - płytki ceramiczne

- Sufit – malowany farbą akrylową

- Wentylacja wg osobnego opracowania

- Oświetlenie sztuczne

- Meble w okleinie z tworzywa

- Blat

- Szafki stojące

- Szafki wiszące

- Myjka endoskopowa 2 szt.

- Zlew 100x30 -2 szt.

- Zlew 40x50 -1 szt.

- Szafki stojące pod zlewami

POMIESZCZENIE SOCJALNE LEKARZA

- Posadzka – płytki ceramiczne

- Ściany - malowane farba akrylową

- Sufit – malowany farbą akrylową

- Oświetlenie sztuczne

- Ogrzewanie - kaloryfer podłączony do instalacji C.O.

- Wentylacja wg oddzielnego opracowania

- Meble w okleinie naturalnej lub sztucznej

- Biurko

- Krzesła 2 szt.

- Szafy na akta

- Szafki wiszące

- Szafki stojące

- Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem

POMIESZCZENIE SOCJALNE PIELĘGNIAREK

- Posadzka – płytki ceramiczne

- Ściany - malowane farba akrylową

- Sufit – malowany farbą akrylową

- Oświetlenie sztuczne

- Ogrzewanie - kaloryfer podłączony do instalacji C.O.

- Wentylacja wg oddzielnego opracowania

- Meble w okleinie naturalnej lub sztucznej

- Stół śniadaniowy

- Szafy dwudzielne na odzież 2 szt.

- Krzesła 2 szt.

- Szafki wiszące

- Szafki stojące

- Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem

POKÓJ OBSERWACYJNY

- Posadzka – wykładzina techniczna typu Nora (atestowana)

- Ściany - malowane farba lateksową

- Sufit – malowany farbą akrylową

- Oświetlenie naturalne i sztuczne

- Wentylacja wg oddzielnego opracowania

- Meble w okleinie z tworzywa, zmywalne

Łózka 2 szt.

Stoliki nocne 2szt.

Umywa

W.C. DLA PERSONELU

- Posadzka – płytki ceramiczne

- Ściany – płytki ceramiczne

    - Sufit – malowany farbą akrylową

    - Oświetlenie sztuczne

    - Wentylacja mechaniczna wywiewna, włączana ze światłem

    - Muszla ustępowa, umywalka z ciepłą bieżącą wodą

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

    - Posadzka – płytki ceramiczne

    - Ściany – płytki ceramiczne

    - Sufit – malowany farbą akrylową -

    - Oświetlenie sztuczne

    - Wentylacja mechaniczna wywiewna, włączana ze światłem

    - Ogrzewanie - kaloryfer podłączony do instalacji C.O., zamontowany na ścianie

    - Zlewozmywak stalowy, jednokomorowy, zamontowany na wys. 20cm od posadzki, kran zamontowany na wys. ok. 1m od posadzki

POMIESZCZENIE HIGIENY OSOBISTEJ

- Posadzka – płytki ceramiczne

- Ściany – płytki ceramiczne

    - Sufit – malowany farbą akrylową

    - Oświetlenie sztuczne

    - Wentylacja mechaniczna wywiewna, włączana ze światłem

    - Muszla ustępowa,

    - Umywalka z ciepłą bieżącą wodą

    - Kabina prysznicowa

    - Bidet

OPRACOWANIE:			                                                                                          dr Hanna Cytryńska