PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

PRACOWNI ENDOSKOPII

ADRES :                        64-000 KOŚCIAN

UL. SZPITALNA 7

INWESTOR:                  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

AUTOR :	                       dr HANNA CYTRYŃSKA

mgr inż. GABRIEL KACZMAREK

OPRACOWAŁ;               EWA PRELLWITZ

Poznań, styczeń 2010

ZAWARTOŚĆ TECZKI

- Strona tytułowa

2.    CZĘŚĆ OPISOWA

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Opis stanu istniejącego

Program użytkowy

Zestawienie powierzchni

Opis rozwiązań funkcjonalnych

Opis rozwiązań konstrukcyjno materiałowych zewnętrznych i wewnętrznych

przegród budowlanych

Roboty wykończeniowe

Instalacje

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Wpływ na środowisko

Bioz

- Część rysunkowa

Rys. nr 1 – Rzut poziomy –technologia   		              skala 1: 100

Rys. nr 2 – Rzut poziomy –architektura			              skala 1: 100

Rys. nr 3 – Rzut poziomy –sufit podwieszony		              skala 1: 100

Rys. nr 4 – Przekrój                                   		              skala 1: 100

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

PRACOWNIA ENDOSKOPII

A. CZĘŚĆ OPISOWA P.B. ARCHITEKTURY

Opis sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120.poz.1133).

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zamówienie Inwestora i umowa

- Udostępniony przez inwestora projekt architektoniczno-budowlany oraz uproszczona inwentaryzacja stanu istniejącego parteru.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz.U.05.116.985) w tym: Załącznik Nr 2 –wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia przychodni

4.  Koncepcja programowo-funkcjonalna pracowni endoskopii uzgodniona      z inwestorem.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń piętra w istniejącym budynku szpitala z przeznaczeniem na pracownię endoskopii.

III.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

1.	Charakterystyka ogólna budynku.

Istniejący budynek znajdujący się na terenie należącym do szpitala w Kościanie przy ul. Szpitalnej wybudowany w systemie deweloperskim dla funkcji szpitalnej, w konstrukcji szkieletowej –częściowo murowej, stropy żelbetowe –płyta gr. 20 cm.

2.	Opis powierzchni przeznaczonej na pracownie endoskopii.

2.1        W wyniku zinwentaryzowania powierzchni stwierdzono nieznaczne zmiany w obrysach ścian i słupów, rozmieszczeniu ścianek działowych i szerokości drzwi wejściowych w stosunku do P.B.

2.2	 Wysokość pomieszczeń wynosi:3.03 m w świetle

2.3       Ściany zewnętrzne nieocieplane, okna w konstrukcji drewnianej,

Wewnątrz ściany i sufity niewykończone tynkiem, posadzka cementowa

2.4 Instalacje: piony wod-kan.

IV. PROGRAM UŻYTKOWY INWESTYCJI OBEJMUJE:

Pracownia endoskopii oferujące badania w zakresie badań kolonoskopii oraz gartroskopii. Na potrzeby w wymienionej działalności projektuje się

1 pomieszczenie socjalne dla lekarza, 1 pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek oraz 2 gabinety zabiegowe tj. gabinet kolonoskopii z przebieralnia oraz kabiną higieny intymnej, gabinet gartroskopii z przebieralnią, zmywalnię narzędzi z szafami przelotowymi, toaletę dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, pokój obserwacyjny, poczekalnie z komunikacją. Toaleta ogólnodostępna dla osób oczekujących na badania znajduje się w dalszej części korytarza

V.	 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRACOWNI ENDOSKOPII W M2

- gabinet kolonoskopii			         22,95

- przebieralnia                                                    3,04

- gabinet gartroskopii.		 	         22,95

- przebieralnia                                                    2,47

-pomieszczenie socjalne lekarza                     10,96

- pomieszczenie socjalne pielęgniarek              9,50

-zmywalnia                                                         9,53

-wc personelu                                                     2,26

-pomieszczenie gospodarcze                             1,56

-kabina higieny osobistej                                    4,40

-pokój obserwacyjny                                         12,67

-poczekalnia                                                      38,61

łącznie powierzchnia                                      138.49 m2

VI.	OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH

Układ funkcjonalny wg uzgodnionej z inwestorem koncepcji, biorąc pod uwagę warunki otoczenia przewiduje lokalizację pracowni endoskopii w części piętra budynku.

- Do pracowni endoskopii projektuje się 2 wejścia od strony korytarza.

W budynku znajduje się winda dla użytku ogólnego oraz dla

osób niepełnosprawnych.

- Pomieszczenia zasadnicze wymagające oświetlenia naturalnego lokalizuje się bezpośrednio przy oknach lub w ich pobliżu, pomieszczeniom chwilowego przebywania zapewnia się o oświetlenie naturalne pośrednie; a pozostałym sztuczne.

VII. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTR.-MATERIAŁOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

1. Ściany zewnętrzne, nieocieplane pozostawia się bez zmian do czasu

całościowego ocieplenia budynku.

3.	W związku z koniecznością wyrównania poziomu posadzki korytarza należy istniejąca różnicę poziomów wypełnić styropianem o dużej twardości, na którym należy wykonać nową wylewkę cementową i posadzkę.

4.	W związku z podniesieniem posadzki należy odpowiednio uzupełnić izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe) stropu, ścian i warstw posadzkowych.

VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1. Tynk na ściankach działowych pocieniony (np. tynk wapienno-cementowy AT 305 firmy ALPOL) gotowy pod malowanie.

2. Podłogi w pomieszczeniach pracowni endoskopii: gres na odpowiedniej izolacji wodoszczelnej, wykładzinę techniczną i cokoły z wyokrągleniem. w pomieszczeniach wymienionych w projekcie technologicznym

3.	Wykończenie powierzchni:

a) sufitów podwieszonych – malowanie akrylowe

b) ścian - glazura do sufitu, lub glazura do wysokości drzwi + malowanie akrylowe, lub glazura do wysokości 1,6 m (fartuch wokół umywalki) + malowanie akrylowe, lub malowanie lateksowe; należy wykonać odpowiednio w pomieszczeniach wymienionych w projekcie technologicznym.

4.	Projektowane kanały wentylacji mechanicznej należy obudować gips-kartonem.

IX. INSTALACJE

Według odrębnej dokumentacji.

- DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z windy ogólnodostępnej

oraz sanitariatów dla pacjentów i personelu przychodni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

XI.	WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projektowane rozwiązania funkcjonalne i techniczne nie mają wpływu na pogorszenie środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i na inne obiekty.

BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2003 r /Dz.U.nr 120 poz.1126/

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Zakres robót

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

AD. 1	ZAKRES ROBÓT DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA

Zakres robót obejmuje realizację adaptacji pomieszczeń na pracownie endoskopii w istniejącym budynku.

- wymianę stolarki okiennej dostosowanej do istniejących zaadoptowanych pomieszczeń

- montaż stolarki drzwiowej

- wykonanie robót instalacyjnych

- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych w postaci pochylni dla

niepełnosprawnych

AD. 2	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek znajduje się  na terenie należącym do szpitala.

AD. 3	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie występują

AD. 4	ZAKRES ROBÓT POWODUJĄCYCH WYSTĄPIENIE SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- obsługa sprzętu zmechanizowanego

AD. 5	SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szczegółowy instruktaż pracowników w zakresie sposobu prowadzenia robót oraz przestrzegania zasad BHP.

AD. 6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE BHP

- pracowników wyposażyć w sprzęt odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac

- zabezpieczyć środki do udzielenia pierwszej pomocy - apteczka

- przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie występujących prac niebezpiecznych

- prowadzić prawidłową dokumentację budowy

Przed przystąpieniem do robót budowlanych - kierownik budowy powinien sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawierający wytyczne wyszczególnione w Dz.U. Nr 47 poz. 401 dotyczące bezpieczeństwa robót budowlanych

dr Hanna Cytryńska

mgr inż. Gabriel Kaczmarek