Załącznik nr 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zestaw Endoskopowy

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Fabrycznie nowy | TAK |  |
| WIDEOGASTROSKOP HD – 2szt. |
| 1 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
| 2 | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm | Tak |  |
| 4 | Długość robocza min 1030 mm | Tak |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,3 mmm | Tak |  |
| 6 | Średnica kanału roboczego: 2,8 mm | Tak |  |
| 7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | Tak |  |
| WIDEOKOLONOSKOP HD – 2szt. |
| 1 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
| 2 | Głębia ostrości 3-100 mm | Tak |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm | Tak |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8 mm | Tak |  |
| 5 | Średnica kanału roboczego: 3,8 mm | Tak |  |
| 6 | Długość robocza sondy min. 1500 mm. | Tak |  |
| 7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę min. 1800 -w dół min. 1800 -w lewo min.1600 -w prawo min.1600 | Tak |  |
| 8 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  |
| WIDEODUODENOSKOP – 1szt. |
| 9 | Kąt obserwacji min 1000 | Tak |  |
| 10 | Głębia ostrości min 4-60 mm | Tak |  |
| 11 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,0 mm | Tak |  |
| 12 | Długość robocza min 1240 mm | Tak |  |
| 13 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 13,1 mmm | Tak |  |
| 14 | Średnica kanału roboczego: 4,2 mm | Tak |  |
| 15 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. min 1200 -w dół. min 900 -w lewo .min 900 -w prawo min 900 | Tak |  |
| WIDEOGASTROSKOP NOSOWY – 1 szt. |
| 1 | Kąt obserwacji 1200 | Tak |  |
| 2 | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,9 mm | Tak |  |
| 4 | Długość robocza max 600 mm | Tak |  |
| 5 | Średnica kanału roboczego: min 2,0 mm | Tak |  |
| 6 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo. 1000 -w prawo. 1000 | Tak |  |
| PROCESOR WIZYJNY HD I ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA 300W – 1szt. |
| 1 | Przetwornik CCD „KOLOR” | Tak |  |
| 2 | Źródło światła xenon | Tak |  |
| 3 | Moc oświetlenia – 300 W | Tak |  |
| 4 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | Tak |  |
| 5 | Możliwość przyłączenia wideokolonoskopu z powiększeniem optycznym min. 100 x (podać typ endoskopu) | Tak |  |
| 6 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego | Tak |  |
| 7 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: xenon lub halogen | Tak |  |
| 8 | Wyjścia wideo: S-VHS; RGB; USB, DVI, HD-SDI | Tak |  |
| 9 | Edycja opisów na ekranie | Tak |  |
| 10 | Wyostrzenie obrazu | Tak |  |
| 11 | Zamrażanie obrazu | Tak |  |
| 12 | wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |  |
| 13 | Zoom elektroniczny | Tak |  |
| 14 | Funkcja identyfikacji endoskopu | Tak |  |
| 15 | W źródle światła zabezpieczenie przed przerwą w pracy oświetleniem dodatkowym zapasowa lampą halogenową pozwalająca dokończenie badania włączaną automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak |  |
| 16 | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 2 zakresach | Tak |  |
| PROCESOR OBRAZU HD I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 150W – 1szt. |
| 1 | Przetwornik CCD „KOLOR” | Tak |  |
| 2 | Źródło światła xenon | Tak |  |
| 3 | Moc oświetlenia - 150 W | Tak |  |
| 4 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | Tak |  |
| 5 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen | Tak |  |
| 6 | Wyjścia wideo: S-VHS; RGB; DVI | Tak |  |
| 7 | Edycja opisów na ekranie | Tak |  |
| 8 | Wyostrzenie obrazu | Tak |  |
| 9 | Zamrażanie obrazu | Tak |  |
| 10 | Zoom elektroniczny | Tak |  |
| 11 | Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej | Tak |  |
| 12 | Zapasowa lampa halogenowa | Tak |  |
| 13 | Wbudowana pompa powietrza regulowana | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY LCD – 2szt. |
| 1 | Przekątna obrazu min 19” | Tak |  |
| 2 | Sygnał wejścia min: PAL, S-VHS, DVI, | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość obrazu 1280/1024 linii | Tak |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 2szt. |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |
| 2 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |
| 3 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |
| 4 | Montaż monitora na ramieniu wózka do zestawu endoskopowego | Tak |  |
| 5 | Wieszak na endoskopy | Tak |  |
| POMPA KOLONOSKOPOWA- 2szt. |
| 1 | Regulowany przepływ | Tak |  |
| 2 | Pojemnik na wodę min 1 litr | Tak |  |
| 3 | Pompa perystatyczna | Tak |  |
| 4 | Sterowanie pompą , za pomocą przycisku nożnego | Tak |  |
| SSAK ENDOSKOPOWY – 2szt. |
| 1 | Przepływ min 30 l/min |  |  |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 2szt. |
| 1 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 2 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 3 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu mycie zasadnicze, dezynfekcję chemiczno-termiczna płukanie - suszenie | Tak |  |
| 4 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 5 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  |
| 6 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 7 | Dozownik płynu detergentu | Tak |  |
| 8 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 9 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 10 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 11 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |
| 12 | Posiada dodatkowy system filtracji | Tak |  |
| 13 | Posiada lampę UV | Tak |  |
| 14 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |
| 15 | Wbudowany tester szczelności endoskopu | Tak |  |
| 16 | Drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 17 | Autoryzowany Serwis techniczny.. | podać |  |
| PROGRAM DO ARCHIWIZACJI DANYCH – 3szt. |
| 1 | -Stacja komputerowa -2szt -Monitor komputerowy min 19 cali -2szt -Drukarka kolorowa laserowa- 2szt | Tak |  |
| 2 | Interfejs w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Nagrywanie filmów w trakcie badania | Tak |  |
| 4 | Rejestracja obrazów w trakcie badania | Tak |  |
| 5 | Zestawienie statystyczne rodzajów badań | Tak |  |
| 6 | Praca w trybie sieciowym | Tak |  |
| 7 | Terminarz prowadzenia zapisów na badania | Tak |  |
| 8 | Integracja z systemem ESKULAP posiadanym przez szpital | Tak |  |
| DIATERMIA CHIRURGICZNA – 1szt |
| 1 | Moc min 300W | TAK |  |
| 2 | Min jedno nie zależne wyjście monopolarne ręczno/nożne | TAK |  |
| 3 | Rodzaje cięcia monopolarnego - czyste min 300 W - cięcie koagulacyjne - cięcie koagulacyjne długie | TAK |  |
| 4 | Rodzaje koagulacji monopolarnej: - miękka ,forsowna, natryskowa | TAK |  |
| 5 | Pamięć poprzednich nastaw mocy | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie - włącznik nożny - elektroda bierna z kablem | TAK |  |
| POZOSTAŁE |
| 1 | Okres gwarancji na na zestaw endokopowy minimum 24 miesiące | TAK podać |  |
| 2 | Ubezpieczenie od wypadów losowych na czas trwania gwarancji | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim i (dostarczyć przy dostawie zestawu) | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu: 3 lekarzy i 2 pielęgniarki 3 x po 5 godzin | TAK |  |
| 5 | Wykonawca posiadający na terenie Polski serwis autoryzowany przez producenta - potwierdzić aktualnym certyfikatem dołączonym do oferty. | TAK |  |
| 6 | Dołączyć do oferty certyfikaty CE zestawu endoskopowego | TAK |  |

*Dołączyć do oferty karty parametrów technicznych produktów wystawionych przez producenta lub inne dokumenty wystawione przez producenta potwierdzające wymagania zamawiającego.

…………………………….

(Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy )