Kościan, 24.01.2011

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 7

64- 000 Kościan

Fax: 65 5120-855 w.218

e-mail: zp.spzozkoscian@post.pl

Do zainteresowanych podmiotów

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu endoskopowego, nr sprawy SPZOZEPII/23/4/11

Dotyczy: Zał. Nr 2, Formularz wymagań technicznych.

1. Wideogastroskop HD – 2 szt., pkt. 2 „Głębia ostrości min 3-100 mm”

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 5-100 mm?

Głębia ostrości 5-100 mm przy proponowanym przez nas wideogastroskopie z dodatkowym powiększeniem pozwoli na lepszą ocenę śluzówki od wartości wymaganej.

Odp. Tak, dopuszcza.

2. Wideogastroskop HD – 2 szt., pkt. 3 „Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm”

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika 9,8 mm, co pozwoli nam zaproponować Państwu wideogastroskop o unikalnej rozdzielczości >1,25 mln pikseli?

Odp. Tak, dopuszcza.

3. Wideogastroskop HD – 2 szt.

Czy Zamawiający wymaga w wideogastroskopach HD dodatkowego kanału „water-jet” do spłukiwania pola zabiegowego podczas np. obfitego krwawienia?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

4. Wideogastroskop HD – 2 szt., pkt. 5 „Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,3 mmm”

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną końcówki 9,8 mm, co pozwoli nam zaproponować Państwu wideogastroskop o unikalnej rozdzielczości >1,25 mln pikseli?

Odp. Dopuszcza.

5. Wideogastroskop HD – 2 szt., pkt.7 „Kąt zagięcia końcówki endoskopu:

-w górę.  2100

-w dół.  900

-w lewo .1000

-w prawo 1000”

Czy Zamawiający dopuści kąty wygięcia końcówki endoskopu, a co za tym idzie możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, wyższe od wymaganych?

Odp. Zgodnie z opisem.

6. Wideogastroskop HD – 2 szt., Wideokolonoskop HD – 2 szt.

Czy Zamawiający wymaga rozdzielczości HD w Wideogastroskopach HD oraz Wideokolonoskopach HD, czyli nie mniejszej niż 1,25 mln pikseli?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

7. Wideokolonoskop HD – 2 szt., pkt. 2 „Głębia ostrości 3-100 mm”

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 4-100 mm?

Głębia ostrości 4-100 mm przy proponowanym przez nas wideogastroskopie z dodatkowym powiększeniem pozwoli na lepszą ocenę śluzówki od wartości wymaganej.

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

8. Wideokolonoskop HD – 2 szt., pkt. 3 „Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm”

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika 13,2 mm, co pozwoli nam zaproponować Państwu wideokolonoskop o unikalnej rozdzielczości >1,25 mln pikseli?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

9.  Wideokolonoskop HD – 2 szt., pkt. 4 „Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8 mm”

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną końcówki endoskopu 13,2 mm, co pozwoli nam zaproponować Państwu wideokolonoskop o unikalnej rozdzielczości >1,25 mln pikseli?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

10. Wideokolonoskop HD – 2 szt

Czy Zamawiający wymaga by oferowane kolonoskopy były wyposażone w obrotowe wtyki do procesora z rotacją 180 st.?

Powyższe rozwiązanie zwiększa komfort badania poprzez zapobieganie zapętlaniu aparatów w trakcie badania.

Odp. Nie wymaga.

11. Wideoduodenoskop – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania duodenoskopu z elewatorem zakończonym w kształcie litery „V”, ułatwiającym stabilizację i wymianę akcesoriów?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

12. Wideoduodenoskop – 1 szt., pkt. 13 „Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 13,1 mmm”

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną końcówki endoskopu 13,2 mm, co pozwoli nam zaoferować Państwu duodenoskop z elewatorem ułatwiającym stabilizację narzędzi?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

13. Wideogastroskop nosowy – 1 szt., pkt. 2 „Głębia ostrości min 3-100 mm”

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 4-100 mm, co pozwoli nam zaoferować Państwu nowoczesny, ultracieńki wideogastroskop o średnicy zewnętrznej 5,4 mm?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

14. Wideogastroskop nosowy – 1 szt., pkt. 4 „Długość robocza max 600 mm”

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 1100 mm z uwagi na niemożliwość przeprowadzenia pełnej gastroskopii przeznosowej endoskopem o długości 600 mm?

Odp. Zamawiający zmienia wymagania z 600 mm na 1100 mm.

15. Wideogastroskop nosowy – 1 szt., pkt. 6 „Kąt zagięcia końcówki endoskopu:

-w górę. 2100

-w dół. 900

-w lewo. 1000

-w prawo. 1000”

Czy Zamawiający dopuści kąty wygięcia końcówki endoskopu, a co za tym idzie możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, wyższe od wymaganych?

Odp. Dopuszcza.

16. Procesor wizyjny HD i źródłem światła 300W – 1 szt., pkt. 5 „Możliwość przyłączenia wideokolonoskopu z powiększeniem optycznym min. 100 x (podać typ endoskopu)”

Czy Zamawiający dopuści Możliwość przyłączenia wideokolonoskopu z powiększeniem optycznym min. 80x?

Odp. Dopuszcza.

17. Procesor wizyjny HD i źródłem światła 300W – 1 szt., pkt. 7 „Programowy wybór rodzaju oświetlenia: xenon lub halogen”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru w przypadku zaoferowania żarnika xenonowego, posiadającego temperaturę barwową ok. 6500 K, najbliższą światłu białemu?

Odp. Dopuszcza.

18. Procesor wizyjny HD i źródłem światła 300W – 1 szt., pkt. 8 „Wyjścia wideo: S-VHS; RGB; USB, DVI, HD-SDI”

Czy Zamawiający dopuści wyjścia wideo: S-VHS; RGB; USB, DVI, DVI-D jako ekwiwalent wymaganych?

Odp. Dopuszcza.

19. Procesor wizyjny HD i źródłem światła 300W – 1 szt., pkt. 12 „Wbudowany czytnik kart pamięci”

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu z uwagi na archiwizację w systemie do archiwizacji danych?

Odp. Zamawiający zrezygnuje z wbudowanego czytnika kart pamięci.

20. Procesor wizyjny HD i źródłem światła 300W – 1 szt., pkt. 15 „W źródle światła zabezpieczenie przed przerwą w pracy oświetleniem dodatkowym zapasowa lampą halogenową pozwalająca dokończenie badania włączaną automatycznie w przypadku awarii lampy głównej”

Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie przed przerwą w pracy dodatkową nowoczesną lampę LED?

Odp. Dopuszcza.

21. Czy Zamawiający wymaga w procesorach wizyjnych HD rozdzielczości HD min. 1,25 mln pikseli?

Odp. Dopuszcza.

22. Czy Zamawiający wymaga możliwości aktualizacji procesora wizyjnego HD przez personel Szpitala bezpośrednio w pracowni endoskopowej?

Odp. Wymaga.

23. Czy Zamawiający w zamian za:

Procesor wizyjny HD i źródło światła 300W - 1 szt. oraz Procesor obrazu HD i źródło światła 150 W - 1 szt.

wymaga zaoferowania:

Procesor wizyjny HD i źródło światła 300W – 2 szt.?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

24. Myjnia- dezynfektor do endoskopów giętkich jest wyrobem medycznym i jako wyrób medyczny musi spełniać normy dedykowane dla takiego urządzenia. Czy Zamawiający wymaga dołączenia deklaracji producenta o spełnianiu normy dotyczącej myjni-dezynfektorów PN EN 15883.

Odp. Wymaga deklaracji zgodnie z SIWZ .

25. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowana myjnia ma służyć do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu czy do dwóch jednocześnie?

Odp. Do dwóch jednocześnie.

26. Automatyczna myjnia endoskopowa – 2 szt, pkt. 3

Czy Zamawiający wymaga suszenia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopu? Czy urządzenie ma być wyposażone w suszarkę?

Odp. Nie wymaga.

27. Automatyczna myjnia endoskopowa – 2 szt, pkt 4.

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty listy środków różnych producentów i dopuści urządzenie z listą min. 5 zestawów środków myjących i dezynfekcyjnych potwierdzonych przez producenta myjni?

Odp. Zamawiający wymaga dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych z okazaniem min 5 dowolnych środków,

28. Automatyczna myjnia endoskopowa – 2 szt, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści jednokrotne użycie środków dezynfekcyjnych, co jest zgodne z normą PN EN 15883?

Odp. Zgodnie z opisem.

29. Automatyczna myjnia endoskopowa – 2 szt, pkt 13

Czy Zamawiający dopuści inne metody dezynfekcji wody do ostatniego płukania - np. metodę dezynfekcji termicznej, co jest zgodne z normą PN EN 15883?

Odp. Dopuszcza.

30. Automatyczna myjnia endoskopowa – 2 szt, pkt 15

Czy Zamawiający wymaga badania szczelności endoskopu podczas całego cyklu i automatycznego przerwania procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu?

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ.

31. Program do archiwizacji danych – 3szt, pkt. 8 „Integracja z systemem ESKULAP posiadanym przez szpital”

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez „integrację z systemem ESKULAP” i na czym ona powinna polegać. Ponadto prosimy o wskazanie jaki podmiot jest zarządzającym systemem i czy integracja następuje poprzez konieczność udziału w niej trzeciego podmiotu ponad Zamawiającego i Wykonawcę?

Odp. Zobowiązuje się wykonawcę  do włączenia analizatora/systemu do szpitalnej sieci informatycznej „Eskulap” Politechniki Poznańskiej którego opiekunem serwisowym jest „Konsultant-Komputer” Poznań, wraz  z dostawą, instalacją i próbami niezbędnego oprogramowania oraz synchronizacji urządzenia z szpitalnym  systemem komputerowym tak, aby w 35 dniach od daty podpisania Umowy urządzenie było w pełni gotów do pracy bez dodatkowych nakładów ze strony zamawiającego,

32. Program do archiwizacji danych – 3szt, pkt. 8 „Integracja z systemem ESKULAP posiadanym przez szpital”

Czy w przypadku konieczności przeprowadzenia integracji przy udziale podmiotu trzeciego Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie terminu realizacji zamówienia (w zakresie integracji) z terminem przeprowadzenia integracji systemu przez podmiot trzeci?

Odp. Zgodnie z 31.

33. Program do archiwizacji danych – 3szt, pkt. 8 „Integracja z systemem ESKULAP posiadanym przez szpital”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu na zapis o poniższej treści: „Możliwość integracji z systemem ESKULAP posiadanym przez szpital”?

Odp. Nie dopuszcza

Dotyczy: Zał. Nr 6, Projekt umowy.

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nieterminowej dostawy lub nieterminowej naprawy bądź za opóźnienie w wykonaniu reklamacji?

Odp. Nie wyraża zgody

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 20% na 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy?

Odp. Nie wyraża zgody

36. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (co zapewni ciągłość pracy w pracowni)?

Odp. Odstąpi jeżeli wykonawca zapewni ciągłość pracy w pracowni.

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę a wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 14 dni na 21 dni?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe?

Odp. Zamawiający informuje, że nie została wszczęta wobec niego likwidacja, nie przekształca się w spółkę prawa handlowego i nie toczy się  postępowanie upadłościowe.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY