SPIS      TREŚCI

- Przedmiot opracowania,

- Podstawa opracowania,

- Cel i zakres opracowania,

- Założenia ogólno – organizacyjne,

- Asortyment produkcji Organizacja produkcji,

- Zestawienie powierzchni,

- Wykaz urządzeń i wyposażenia,

- Wytyczne branżowe,

- Wytyczne budowlane ,

- Wytyczne instalacji rurowych ,

- Wytyczne instalacji elektrycznych,

- Rysunek - rzut pomieszczeń

1.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny technologiczny bufetu wraz z zapleczem zlokalizowanego w Szpitalu w Kościanie

2.	Podstawa opracowania

Podstawę wykonania niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny obiektu,

- przepisy obowiązujące dla tego typu obiektów gastronomicznych,

- uzgodnienia dokonane w trakcie opracowania planu zagospodarowania pomieszczeń.

3.	Cel i zakres opracowania

Celem przedstawionego opracowania jest zaprojektowanie technologii bufetu. Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- technologię przygotowania i wydawania posiłków,

- zagospodarowanie pomieszczeń,

- wyposażenie technologiczne,

- wytyczne branżowe dla wykonawców projektów branżowych..

4.	Założenia ogólno - organizacyjne

Bufet będzie pracował w oparciu o główną kuchnię zlokalizowaną poza obiektem. Półprodukty dostarczane będą do końcowej obróbki w szczelnie zamkniętych termosach. Termosy nie będą myte na terenie bufetu.

Część produktów będzie dostarczana do magazynu, pozostałe poprzez pomieszczenie rozładunku do kuchni i bezpośrednio do produkcji.

W zakładzie przewidziano przygotowywanie zakąsek, zup, dań głównych oraz deserów na podstawie produktów dostarczanych w postaci czystej. Nie zakłada się obróbki brudnej.

W  zakładzie   zatrudnione   będą  3   osoby,   dla   których   przewidziano   pomieszczenie higieniczno-sanitarne na miejscu (węzeł sanitarny oraz szatnio-jadalnia).

5. Asortyment produkcji

Omawiany zakład żywienia zbiorowego otwartego prowadzić będzie ograniczoną

asortymentowo sprzedaż posiłków.

Podstawowy asortyment produkowanych i wydawanych dań przedstawiać się będzie

następująco:

| Zakąski | 1-3 rodzaje |
| --- | --- |
| Zupy | 2-3 rodzaje na bazie koncentratów |
| Dania Główne | Mięsa grillowane, warzywa gotowane |
| Desery | lody twarde z gotową bitą śmietaną lub bez, desery lodowe z owocami i bitą śmietaną, owoce z bitą śmietaną, ciasta takie jak drożdżówki, pączki, ciasteczka kruche, itp. |
| Napoje gorące | kawa, herbata |
| Napoje zimne | napoje gazowane i nie gazowane nie gazowane z dodatkiem lodu lub bez (lód z kostkarki) |

6. Organizacja produkcji

Przebieg   procesu   produkcyjnego  w  omawianym  zakładzie  gastronomicznym   będzie następujący:

- dostarczany towar kierowany będzie drogą od zaplecza do magazynu. Dostawę towarów, przewidziano na bieżąco, bez dłuższego magazynowania,

- obróbka termiczna surowców odbywać się będzie w kuchni.

-	gotowe dania wydawane będą na salę konsumpcyjną przez ladę podawczą w
systemie samoobsługowym.

-	brudne naczynia kierowane będą do zmywalni naczyń stołowych. Wyposażenie
zmywalni naczyń stołowych stanowić będzie: stół odkładczy, zlewozmywak 2-komorowy z
młynkiem koloidalnym, zmywarka do naczyń i szkła z funkcją wyparzania oraz szafa
przelotowa na naczynia czyste. Naczynia po umyciu przechowywane będą w szafie
przelotowej 2-stronnie zamykanej łączącej zmywalnię z kuchnią.

-	celem utrzymania pomieszczeń w czystości przewidziano pomieszczenie porządkowe,
w którym przechowywany będzie sprzęt do sprzątania oraz szafę na ten sprzęt i zlew
zainstalowany na wysokości h= 0,5 m służący do przygotowywania roztworu do mycia
powierzchni sprzątanych, wylewania wody po sprzątaniu oraz mycia sprzętu
przeznaczonego do sprzątania.

7.	Wykaz urządzeń i wyposażenia

Tabela Nr 1 - w załączeniu

8.	Wytyczne branżowe

8.1. Wytyczne budowlane

Wykonać poszczególne pomieszczenia wg danych zawartych na rysunku zagospodarowania oraz poniższych opisów:

a/ kuchnia, przygotowalnie

-	ściany do wys. h=2,0 m wyłożone płytkami glazurowanymi, powyżej oraz sufity
malowane farbą emulsyjną białą. Wypukłe naroża ścian zabezpieczyć przed
uszkodzeniem,

-	posadzki gładkie, szczelne, łatwo zmywalne z materiałów nieśliskich i
nienasiąkliwych (przewidziano terakotę). Wykonać cokoliki o wys. h= 5-10 cm z tego
samego materiału, co posadzki,

- drzwi osadzić w futrynach. Powinny być one gładkie, dostosowane do zmywania wodą,

- wentylacja pomieszczeń nawiewno - wywiewna wg odzielnego opracowania,

- temperatura w pomieszczeniu - + 20°C,

- oświetlenie zgodnie z normą PN-EN 12464-1 - 500lx w kuchni oraz 300 lx w przygotowalniach,

b/ We dla personelu , pomieszczenie gospodarcze

-	ściany do wys. h=2,0 m wyłożone płytkami glazurowanymi, powyżej oraz sufity
malowane farbą emulsyjną białą,

-	posadzka gładka, szczelna, łatwo zmywalna z materiałów nieśliskich i
nienasiąkliwych (przewidziano terakotę). Wykonać cokoliki o wys. h=5-10 cm, z
tego samego materiału, co posadzki,

-	drzwi osadzone w futrynach, gładkie, dostosowane do zmywania wodą a w
dolnej części posiadają kratę nawiewną o przekroju sumarycznym 0,022 m. kw. dla
dopływu świeżego powietrza (za wyjątkiem magazynu odpadów),

- wentylacja wywiewna mechaniczna włączana automatycznie, spełniająca po wyłączeniu rolę wentylacji grawitacyjnej - wentylator typu kuchennego o wydajności 160 do 180 m3/h - wg oddzielnego opracowania. W magazynie odpadów wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

- temperatura w pomieszczeniu - + 8°C w magazynie odpadów, + 16°C w pomieszczeniu gospodarczym oraz + 20°C w pomieszczeniach we,

- oświetlenie zgodnie z normą PN-EN 12464-1 - 100 lx w magazynie odpadów oraz 200 lx w pozostałych pomieszczeniach,

c/ pomieszczenie socjalne dla personelu

-	ściany do pełnej wysokości malowane farbą emulsyjną zmywalną po uprzednim
ich szpachlowaniu, sufit malowany także farbą emulsyjną białą. Przy umywalce i
zlewozmywaku w pomieszczeniu socjalnym ściany do wysokości h=1,6 m
wyłożone płytkami glazurowanymi,

-	posadzka gładka, szczelna, łatwo zmywalna z wykładziny typu PCV.
Zamontować wykończeniowe listwy przyścienne,

- drzwi gładkie w futrynach, dostosowane do zmywania wodą,

- wentylacja grawitacyjna,

- temperatura w pomieszczeniu - + 20°C,

- oświetlenie zgodnie z normą PN-EN 12464-1 - 200lx,

d/ komunikacja, magazyny

-	ściany do pełnej wysokości malowane farbą emulsyjną zmywalną po uprzednim
ich szpachlowaniu, sufit malowany także farbą emulsyjną białą,

- posadzka gładka, szczelna, łatwo zmywalna z materiałów nieśliskich i nienasiąkliwych (przewidziano terakotę w ciągach komunikacyjnych oraz wykładzinę typu PCV w magazynach). Wykonać cokoliki o wys. h = 5 do 10 cm, z tego samego materiału, co posadzki w ciągach komunikacyjnych, zaś w magazynach listwy przyścienne,

- drzwi gładkie w futrynach, dostosowane do zmywania wodą. Drzwi do magazynów obić od środka blachą do wysokości h = 30 cm,

- wentylacja grawitacyjna w ciągach komunikacyjnych oraz mechaniczna nawiewno - wywiewna w magazynach - wg oddzielnego opracowania,

- temperatura w pomieszczeniu - + 20°C,

- oświetlenie zgodnie z normą PN-EN 12464-1 - 100lx,

e/ bufet wydawczy

-	ściana w bufecie wykończona zgodnie z projektem architekta wnętrz. Należy
jednak pamiętać o zastosowaniu materiałów łatwo zmywalnych,

-	posadzka gładka, szczelna, łatwo zmywalna z materiałów nieśliskich i
nienasiąkliwych (przewidziano terakotę). Wykonać cokoliki o wys. h=5-10 cm, z
tego samego materiału, co posadzki,

- wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna wg oddzielnego opracowania

- temperatura w pomieszczeniu - + 20°C.

- oświetlenie zgodnie z normą PN-EN 12464-1 - 300lx,

8.2. Wytyczne instalacji rurowych

I. Instalacja centralnego ogrzewania

- medium grzewcze - woda, rozprowadzona w budynku instalacją rurową w bruzdach oraz grzejnikami,

- zaprojektować grzejniki gładkie, łatwe do mycia i dezynfekcji oraz zaopatrzyć je w regulatory dopływu ciepła,

-	poszczególne części instalacji ogrzewczej należy wyposażyć w armaturę
umożliwiającą zamknięcie dopływu ciepła i opróżnienia z czynnika grzejnego bez
konieczności przerywania działania pozostałej części instalacji,

-	obliczyć do ogrzewania szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi
Normami, przyjmując temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń
zgodnie z wartościami podanymi w prze-pisach prawa budowlanego.

II. Instalacja wentylacji mechanicznej

- odciąganie zużytego powietrza odbywać się będzie za pomocą okapów z wyciągiem mechanicznym, zainstalowanych nad urządzeniami grzewczymi,

- wentylacja mechaniczna zaplecza lokalu gastronomicznego niezależna od wentylacji stosowanej w pozostałych pomieszczeniach,

- w pomieszczeniach, gdzie zastosowano wentylację mechaniczną nie wolno stosować wentylacji grawitacyjnej,

- dla pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarnych prze-widzieć oddzielne przewody wentylacyjne nawiewno - wywiewne,

- wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie powinny mieć zapewnioną, co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę,

- w pomieszczeniach, w których przewidziana jest zwiększona krotność wymiany powietrza na godzinę należy zaprojektować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Nie dotyczy to pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomocniczych, w których należy zaprojektować wentylację mechaniczną wyciągową z zapewnieniem dopływu powietrza z zewnątrz pomieszczenia (kratki w dolnej części drzwi),

-	orientacyjne krotności wymian powietrza na nawiewie i wywiewie podano
poniżej:

-	sala konsumpcyjna        N-10   W-8   (zastosować nadciśnienie)

W sali konsumpcyjnej restauracji przyjmuje się także 20 m3 powietrza na godzinę na miejsce siedzące (w przypadku sal dla niepalących) oraz 30m3 powietrza na godzinę na miejsce siedzące na godzinę (w przypadku sal dla palących)

- kuchnia	N - 20   W - 22 (zastosować podciśnienie)

- rozdzielnia kelnerska, zaplecze kuchenne   N - 2     W - 2

- przygotowalnie	N - 4      W - 4

- magazyn urządzeń chłodniczych   N- 4    W - 4

- pozostałe magazyny   N - 2     W - 2

- zmywalnia naczyń stołowych        N - 6    W - 6

- magazyn odpadów     N - 3   W - 3

- bufet - wentylowany poprzez salę konsumpcyjną.

Powyższe dane są to wielkości orientacyjne (szacunkowe). W każdym przypadku należy przy obliczaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej uwzględnić zyski ciepła od urządzeń oraz pary wodnej. W szczególności dotyczy to pomieszczenia kuchni oraz magazynu urządzeń chłodniczych jak i zmywalni naczyń stołowych.

III. Instalacja wodno-kanalizacyjna

- Wszystkie podejścia do baterii wykonać pod tynkiem. Woda musi być zdatna do picia i na potrzeby gospodarcze. W razie konieczności jej uzdatniania należy przewidzieć stację uzdatniania wody wyposażoną w odpowiednie urządzenia (odżelazianie, odmanganianie oraz dezynfekowanie podchlorynem sodu). Uzdatnianie wody wg oddzielnego opracowania,

- doprowadzić zimną i ciepłą wodę do wszystkich umywalek, zlewozmywaków oraz zlewu gospodarczego uwidocznionych na rys. zagospodarowania pomieszczeń,

stosując mieszacze wody. W punktach czerpalnych temperatura wody nie powinna być niższa niż 55°C i nie większa niż 60°C,

- przewidzieć kratki ściekowe oraz zawory czerpalne ze złączką do węża zgodnie z rysunkiem. Do zaworów czerpalnych doprowadzić zimną i ciepłą wodę.

- instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych określonymi w Polskiej Normie PN-EN 1717:2003 dotyczącej projektowania instalacji wodociągowej.

8.3. Wytyczne instalacji elektrycznych

- należy doprowadzić instalację elektryczną do urządzeń uwidocznionych na rysunku zagospodarowania pomieszczeń,

- wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną powinny być wyposażone w instalację ochronną od porażeń,

- zainstalować gniazda wtykowe jedno- lub trójfazowe przy urządzeniach zasilanych energią elektryczną uwidocznionych na rysunku zagospodarowania pomieszczeń,

- natężenie światła sztucznego zgodne z normą PN-EN 12464-1:2004,,

- przewidzieć instalację telefoniczną i radiofoniczną,

- zaprojektować główny wyłącznik prądu,

- z uwagi na 1 źródło zasilania w energię elektryczną, w razie awarii należy zakład wyłączyć z działalności, a zapasy masy towarowej łatwo psującej się zabezpieczyć przed zepsuciem.

8.4 Wytyczne ochrony p/pożarowej

-	przewidzieć 2 gaśnice śniegowe, 2,0 kg ustawione na w miejscach łatwo
dostępnych i oznakowanych piktogramami,

-	wyznaczyć i oznakować zgodnie z przepisami drogi ewakuacyjne,

-	opracować instrukcję bezpieczeństwa p/pożarowego oraz umieścić ją w
miejscach widocznych,

- opracować instrukcję postępowania na wypadek pożaru lub alarmu,

- pozostałe szczegółowe warunki ochrony p/pożarowej powinny być uwzględnione w instrukcji.

Uwaga:

-	Wszystkie siedziska i materiały wykończeniowe ścian, podłóg i sufitu sali
konsumpcyjnej, bufetu i pozostałych pomieszczeń winny posiadać atesty
bezpieczeństwa pożarowego i atesty zdrowotne.

- Należy na odbiór obiektu przygotować protokół badania skuteczności wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz jej ewentualnej regulacji.

Należy na odbiór obiektu przygotować wynik badania wody w zakresie bakteriologii

WYKAZ WYPOSAŻENIA

TECHNOLOGII KUCHNI I ZAPLECZY KUCHENNYCH

Bufet _ Szpital W Kościanie

20 10 2008

| Nr na rys | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Wymiary w cm | Ilość | Dane instalacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oznakow. | szer./głęb./wys. |  | Moc | Nap. | Suma mocy |
|  |  |  |  |  |  | kW | V | kW |
| MAGAZYN |
| 1. Szafa chłodnicza 400 Itr | ELECTROLUX | 730431 703x620x1755 |  | 0,14 | 230 | 0,14 |
| 2. i Szafa mroźnicza 400 Itr | ELECTROLUX | 730433 | 703x620x1755 |  | 0,23 | 230 | 0,23 |
| 3. Szafa magazynowa | DORA METAL | DM-P 3303 | 1000x500x1800 | 1 |  |  |
| Pomieszczenie porządkowe |
| 1. | Zlewozmywak + bateria | DORA METAL | DM-P 3233 + armatura | 500x700x850 |  |  |  |  |
| 2. Szafka na środki czystości | handel Smd61 | 600x490x1800 |  |  |  |  |
| Pomieszczenie socjalne |
| 1. | Szafka odzeżona z podziałam na odzież wierzchnią i robiczą(3 ososby) | LITPOL Sum 430 | 1200x490x1800 |  |  |  |  |
| 1. | Zlewozmywak 2-komorowy + bateria | handel |  | 800x600x850 |  |  |  |  |
| 3. | Umywalka + bateria | handel |  |  |  |  |  |  |
| 4. Stół składany + 2 krzesła | handel |  | 800x400x740 |  |  |  |  |
| Pomieszczenie rozładunku termosów |
| 1. | Stół z dolna półką | DORA METAL | DM-P 3103 | 1900x600x850 |  |  |  |  |
| 2. | Stół z 1 komora i dolną półką komora 400x400x260, otwór pod bateri fi 35 mm | DORA METAL | DM-P 3201, A | 600x600x850 |  |  |  |  |
| 2.1 | Bateria gastronomiczna | HYDROSTOP | 813 01/C |  |  |  |  |  |
| r 3. | Umywalka + bateria | handel |  |  |  |  |  |  |
| KUCHNIA |
| 1. | Trzon elektryczny 4-płytowy z piekarnikiem ZANUSSI | 285742 | 700x600x850 |  | 10,5 | 400 | 10,50 |
| 2. | Stół z szafką DO RA M ETAL | DM-P 3108 | 400x600x850 |  |  |  |  |
| 3. | Okap wentylacyjny przyścienny z łapaczmi tłuszczu i oświetleniem | DORA METAL | DM-S 3601 | 1200x800x400 |  | 0,2 | 230 | 0,20 |
| 4. | Stół z 2 komorami i dolną półką, komora 400x400x260, otwór pod bateri fi 35 mm | DORA METAL | DM-P 3212 | 1200x600x850 |  |  |  |  |
| 4.1 | Bateria gastronomiczna | HYDROSTOP | 813 01/C |  |  |  |  |  |
| 5. | Umywalka + bateria | handel |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Stół z szafką z drzwiami suwanymi | DORA METAL | DM-P 3118 | 1400x500x850 |  |  |  |  |

WYKAZ WYPOSAŻENIA

TECHNOLOGII KUCHNI I ZAPLECZY KUCHENNYCH

Bufet _ Szpital W Kościanie

| 7. Lada wydawcza | wykonanie indyw. |  | wg proj. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. IWanna bemarowa 2xGN 1/1 | DORA METAL | DM 94942 | 725x590x430 |  | 1,6 | 230 | 1,60 |
| 8,1 | Nadstawka przeszklona z oświetleniem, | DORA METAL | DM 94580 | 865x480x480 |  | 0,2 230 | 0,20 |
| 9. | Lada chłodnicza - istniejąca inwestora | JUKA | W-1 | 1300x800x |  | 0,345 | 230 | 0,35 |
| + | Kasa | inwestor |  |  |  | 0,01 | 230 | 0,01 |
| ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH |
| 1. | Zmywarka do naczyń | ZANUSSI | 400113 | 600x600x820 |  | 6,35 | 400 | 6,35 |
| 1.1 | Podstawa pod zmywarkę | LOZAMET |  | 600x550x500 |  |  |  |  |
| 1.2 | Antomatyczny zmiękczacz wody | MIJAR | MiniBoy |  |  | 0,01 | 230 | 0,01 |
| 2. | Stół z 2 komorami, otwór pod młynek i baterię | DORA METAL | DM-P3010 | 1800x600x850 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gastronomiczny młynek koloidalny do odpadków organicznych | ISE | LC50 |  |  | 1 | 230 | 1,00 |
| 2.3 | Gastronomiczna bateria na ciepłą oraz zimną wodę wraz ze spryskiwaczem | HYDROSTOP | 813 16 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej | DORA METAL | DM-P 3309.01 | 800x600x1800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma mocy elektrycznej w kW: | 20,59 |

PRZYŁĄCZE  W.C.   I   W.Z.   DO   BATERII   SZTORCOWEJ °—<o   NA WYSOKOŚCI   35   cm,   zawwory  3/8" ODPŁYW DIN 50,  H-30 cm

PRZYŁĄCZE  W.Z.   ZAKOŃCZONE  ZAWOREM   1/2" O-*—    NA WYSOKOŚCI   10  cm

ODPŁYW DIN 50,  H-0  cm	" i. _

PRZYŁĄCZE  W.C.   ZAKOŃCZONE  ZAWOREM   1/2" •~—-    NA  WYSOKOŚCI   10   cm

ODPŁYW  DIN  50,  H-0  cm

PRZYŁĄCZE W.Z.  ZAKOŃCZONE ZAWOREM  3/4" NA WYSOKOŚCI   10  cm

X     WPUST PODŁOGOWY ZE WSTĘPNYM ŁAPACZEM ODPADÓW (KOSZYCZKIEM)

4       GNIAZDO  PRĄDU   1   FAZOWEGO  Z  BOLCEM  OCHRONNYM  NA-

i       GNIAZDO  PRĄDU   1   FAZOWEGO Z  BOLCEM  OCHRONNYM  NA ^    NA DODATKOWE DROBNE URZĄDZENIA KUCHENNE

GNIAZDO  PRĄDU   3   FAZOWEGO  ZESPOLONEGO   Z  WYŁĄCZNIK ODCINAJĄCYM   NA  H=40   cm

ZASILANIE  230V  (WYPUST     NA  h=10cm   PRZERYWANY  WYŁ* DŁUGOŚĆ   KABLA  2m

ZASILANIE 400V (WYPUST NA h=10CM  PRZERYWANY WYLĄC DŁUGOŚĆ KABLA 2m

/

1.   Gniazda  wtykowe  i  wypusty wymagajgce  ins wysokości  zaznaczono  na  rysunku  indywiduc

Bufet Wydawczy

Sala konsumpcyjna

| • | \{ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | H | \ |
|  | u | i |
| 1 | n | \ ) |

l

PRZYŁĄCZE  W.C.   I  W.Z.   DO  BATERII   SZTORCOWEJ °—"o NA WYSOKOŚCI 35 cm, zawwory 3/8" ODPŁYW DIN 50,  H-30 cm

PRZYŁĄCZE W.Z. ZAKOŃCZONE ZAWOREM   1/2" O-""-    NA  WYSOKOŚCI   10  cm

ODPŁYW  DIN  50,   H-0   cm    '

PRZYŁĄCZE W.C.  ZAKOŃCZONE ZAWOREM   1/2" •N-~Ł    NA  WYSOKOŚCI   10  cm

ODPŁYW DIN 50,  H-0 cm

Q [\ PRZYŁĄCZE W.Z. ZAKOŃCZONE ZAWOREM 3/4" NA WYSOKOŚCI 10 cm

X      WPUST  PODŁOGOWY  ZE  WSTĘPNYM  ŁAPACZEM   ODPADÓW  (KOSZYCZKIEM)

A

/

GNIAZDO  PRĄDU   1   FAZOWEGO  Z  BOLCEM  OCHRONNYM  NAH=110 cm

GNIAZDO   PRĄDU   1   FAZOWEGO  Z   BOLCEM   OCHRONNYM   NAH=110  cm NA  DODATKOWE  DROBNE  URZĄDZENIA  KUCHENNE

GNIAZDO   PRĄDU  3   FAZOWEGO  ZESPOLONEGO  Z  WYŁĄCZNIKIEM ODCINAJĄCYM   NA  H=40  cm

ZASIUNIE 230V (WYPUST    NA h=10cm PRZERYWANY WYŁĄCZNIKIEM  ODC DŁUGOŚĆ   KABLA  2m

ZASIUNIE 400V (WYPUST NA h=10CM  PRZERYWANY WYŁĄCZNIKIEM  CC: DŁUGOŚĆ  KABU 2m

Gniazda   wtykowe  i  wypusty wymagajgce  instalacj'   -: wysokości  zaznaczono  na   rysunku  indywfeJifilnie