Załącznik nr 1.2.

PAKIET 2  Formularz cenowo – ilościowy z opisem

System trzpieni bezcementowych krótkotrzpieniowych tzw. ”short stem”

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy krótki- przynasadowy (proksymalny), anatomiczny tzn. osobno do biodra lewego i prawego, zakładany w technice „minimalny invasive”, oszczędzający kość krętarza większego oraz szyjki udowej, pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem Trzpień musi posiadać nacięcia poprzeczne zapewniające dobrą pierwotną stabilizację. Dostępny w minimum 8 rozmiarach w opcji standard oraz z możliwością zastosowania opcjonalnie trzpieni typu High Ofset ( o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki). Głowa XL przystosowana do panewki typu „resurfacing” o średnicach zewnętrznych w zakresie od minimum 39 do minimum 63 mm ze skokiem co 2 mm. Część panewkowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego z porowatą powierzchnią zewnętrzną pokrytą hydroksyapatytem w rozmiarach od minimum 44 do minimym 70 mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mmm. | Kpl. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty firmowe wraz z  bezpłatną próbką produktu potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

Data podpis i pieczęć wykonawcy