Załącznik nr 1.7

PAKIET 7  Formularz cenowo – ilościowy z opisem

ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | TRZPIEŃ ZMR -trzpień tytanowy, bezcementowy, -konstrukcja trzpienia modularna, kształt oparty o projekt trzpienia rewizyjnego wg prof. Wagnera ( stabilizacja w części dystalnej uda) -w skład trzpienia wchodzi przedłużka trzpienia w 20 rozmiarach, korpus w 34 rozmiarach oraz śruby łączący oba elementy. Trzpień i korpus połączona poprzez osadzenie na stożku Morse`a i dodatkowo zabezpieczone nakrętką kompresyjną, -technika operacyjna stwarza możliwość połączenia obu elementów i korekty wersji już po osadzeniu trzpienia w kości udowej. PANEWKA TRILOGY -panewka tytanowa press fit, - rozmiary 36-80 mm z możliwością zastosowania wkładki z inklinacja 10o i 20 0 , -panewka ma mechanizm blokujący i antyrotacyjny dla insertu jednocześnie umożliwiający śródoperacyjną wymianę insertu, -panewka wewnątrz polerowana, - otwory dla śrub umożliwiające dodatkową pierwotna stabilizację GŁOWA – ceramiczna o 3 długościach szyjki i średnicy 28 lub 32 mm, lub metalowa o 5 długościach szyjki i średnicy 28, 32 mm | szt | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  | x | x | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

Data podpis i pieczęć wykonawcy