Załącznik nr 1.10

PAKIET 10  Formularz cenowo – ilościowy z opisem

Płyty anatomiczne do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | Śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce. Średnica śrub 2.7 mm, długość od 10 mm do 56 mm , samogwintujące , stalowe. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcenia do wartości 0.8 Nm. Gniazdo śruby gwiazdkowe | szt. | 25 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3 | Śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce . Średnica śrub do 5.0mm, długość od 18 mm do 90 mm, samowiercące, wykonane z tytanu. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcenia do wartości 4.0 Nm | szt. | 60 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 4 | Płytka blokująco- kompresyjna 3.5 mm prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów do 4 do 12, długość od 59 do 163 mm, stalowa. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm | szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 5 | Płytka blokująco- kompresyjna 3.5 , rekonstrukcyjna, prosta, z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami w części gwintowanymi zarówno pod śruby blokowane jak i korowe. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Płytki z wgłębieniem minimalizującym kontakt z okostną. Długość : 10mm – 315 mm; ilość otworów; 5-22. Stalowe | szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 6 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej, płytka z wielopłaszczyznowym prowadzeniem śrub blokujących w części proksymalnej, z otworami owalnymi dwuczęściowymi do śrub korowych i śrub blokujących średnicy 3.5 w części trzonowej płytki, długość płytek od 3 do 13 otworów ze zmianą do 1 otwór, stalowa. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm | szt. | 8 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 7 | Płytka blokująco- kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu tylno- bocznego. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3.5 mm oraz kompresyjnych 3.5 mm. Śruby blokowane w płytce, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2.7 mm. Płytki z wypustką pod śrubę blokowaną 2.7 dla bocznego podparcia. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długości od 65 mm do 208 mm, stal | szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 8 | Płytka blokująco- kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przyśrodkowego. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3.5 mm oraz kompresyjnych 3.5 mm. Śruby blokowane w płytce, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2.7 mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długości od 59mm do 201 mm, stal. Instrumentarium zawierające urządzenie kompresyjne do kompresji kłykci, przytwierdzane do płytki, przez które prowadzi się śrubę utrzymującą kompresję | szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 9 | Płytka LCP 1/3 koła, stalowa z możliwością założenia śrub blokowanych i korowych, do 2 – 11 otworów w długościach od 28 mm – 148 mm. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm | szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 10 | Płytka blokująco- kompresacyjna do nasady dalszej kości podudzia, zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie, stalowa. W części bliższej otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3.5 mm. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem oraz bez podparcia kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252 mm ( z podparciem ) i od 109 do 246 mm ( bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym | szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 11 | Płytka anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna od bliższej nasady kości piszczelowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi katami – w różnych kierunkach śr 3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. śruby blokowanie w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. Materia:stal - płyty do dalszego końca piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. Od 93 do 301 mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe - płyty do bliższego końca kości piszczelowej i przyśrodkowe 3.5 dług. Od 93 do 301 mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe/ | szt. | 2 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 12 | Płytki blokująco kompresyjne do obojczyka, stalowe. Płytki kształtowe, anatomiczne, górnoprzednie pod śruby 3.5 w długościach od 94-120 mm, 6, 7 i 8 otworowe; do złamań w bocznej części obojczyka z zestawem śrub blokowanych w głowie płyty o średnicy 2.7 oraz 3.5 w części trzonowej, płyty 3, 4, 5, 6, 7 i 8 otworowe w długościach od 69 – 135 mm;plytki hakowe z trzema rozmiarami haka 12,15 i 18 mm dla płytek 4 i 5 otworowych oraz 15 i 18 mm dla płytek 6 i 7 otworowych . Płytki z dwufunkcyjnymi otworami zarówno pod śruby blokowane jak i korowe. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. | szt. | 2 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 13 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna od bliższej nasady kości kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blikujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi kątami – rożnych kierunkach śr. 5.0 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce korowych/ gąbczastych 4.5/5.0. śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/ samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0 Nm. Materiał stal i tytan. - płyty od dalszej nasady kości piszczelowej boczne4.5/5.0, dług. Od 82 do 262 mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty od bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0 dług. Od 106 do 322 mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe | szt. | 2 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 14 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna od dalszej nasady kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi katami – w rożnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej otwory owalne gwintowane z mozliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/ gąbczastych 4.5/5.0. śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintuające oraz samotnące/samogwintuające z gniazdami sześciokatnymi i gwiazdowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dyanmometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę ( metoda małoinwazyjna). Ilość otworów w trzonie płytek : 5,7,9,11,13, stalowe i tytanowe | szt. | 3 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 15 | Płyta hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej ( wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych 3.5. śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. W głowie płyty otwór prowadzący śruby korowe pod rożnymi katami oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Długość 62 mm, 3 otwory. stalowa | szt. | 2 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 16 | Śruba z gwintowaną głową do blokowania w płytce, stalowa. Średnica śrub 3,5 mm, długość od 10 mm do 90 mm, samogwintująca, stalowe. Śruby zakładane z użyciem dynametru regulującego siłę dokręcania do wartości 1,5 Nm | szt. | 130 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 17 | śruba korowa 3.5 samogwintująca, stalowa, dł. 10-60 mm | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 18 | śruba korowa 4.5 samogwintująca, stalowa, dł. 14-110mm | szt. | 15 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 19 | Śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce, stalowe. Średnica śrub 5.0 mm, długość od 14 mm do 90 mm, samogwintujace. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcania do wartości 4.0Nm. | szt. | 25 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 20 | Śruba korowa 4.5, samogwintująca, tytanowa, dł . 14-110 mm | szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 21 | Śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce, tytanowe. Średnica śrub 5.0 mm, długość od 14 mm do 90 mm, samogwintujące. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulujące siłę dokręcania do wartości 4.0 Nm. | szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  | X | X | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbką produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu ,

Data podpis i pieczęć wykonawcy