Załącznik nr 1.12

PAKIET 12  Formularz cenowo – ilościowy z opisem

Implanty do wykonywania zabiegów rekonstrukcji ACL oraz system do szycia łąkotek

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2. | Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą ST -mocowanie w części udowej: zapobiegające rozparcie przeszczepu w kanale udowym za pomocą 2 pinów wchłanialnych (PLA), średnica 3,3mm, mocowanie blisko powierzchni stawowej, maksymalny kontakt przeszczepu z kanałem kości udowej - mocowanie w części piszczelowej: implant piszczelowy wchłanialny z czynnikami kościotwórczymi, dwuelementowy: śruba interferencyjna i osłonka chroniąca przeszczep przed uszkodzeniem w czasie mocowania i dająca kontakt przeszczepu z kanałem piszczelowym 360 stopniu. Śruby wchłanialne, w trzech rozmiarach 6-8 mm, 7-9 mm, 8-10 mm | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3 | System do szycia łąkotek - implant do szycia łąkotki: wchłanialny osadzony w igle o krzywiźnie 0,12,27 stopni, element blokujący od strony tylnej ( torebki stawowej) + element blokujący do strony wewnętrznej stawu, połączone szwem syntetycznym, wchłanialnym, plecionym i powlekanym o długim czasie podtrzymywania z przewiązanym wstępnie węzłem. | szt | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty wraz z opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu ,

Data podpis i pieczęć wykonawcy