Załącznik nr 1.13.

Pakiet 13. Formularz cenowo – ilościowy z opisem

Implanty do ACL, barku i zestaw do szycia łąkotek

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2. | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu Endobutton, posiadając przymocowana pętlę z nici o zwiększonej wytrzymałości służąca do zamocowania przeszczepu dostępna w 10 rozmiarach , od 15 mm do 60 mm, ze skokiem do 5 mm. Implant powinien posiadać 2 nici służące do przeciągnięcia go przez kanały, jedna z nici zamocowana osiowo wewnątrz implantu, służąca do przeciągania, druga zamocowana na skrzydle w celu pionizacji implantu | szt | 20 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3 | Mocowanie piszczelowe przeszczepu ACL – śruba biowchłanialna, kompozytowa dodatkiem trójfosforanu wapnia o śrenicach: 7,3 mm,8 mm, 9 mm i długościach 20,25, 30 mm oraz średnicach 10 mm, 11 mm i długościach 25 mm,33 mm, 38 mm | szt | 20 |  |  | jw. |
| 4 | Implant barkowy sterylny, tytanowy, do rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotarów, śr 5 mm, długość 14 mm, samogwintujący, nie wymagający dodatkowego instrumentarium, w zestawie na jednorazowym podajniku z dwoma mocnymi nićmi w dwóch kolorach, umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza jego czescią gwintowaną, pojedynczym oczku implantu. Konstrukcja oczka implanyumusi zapobiegać plataniu się nici poprzez fabryczne ustawienie dłuższej krawędzi oczka implantu | szt | 20 |  |  | jw. |
| 5 | Sterylny imlpant barkowy tytanowy do rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawu barkowego. Śr 2,7 mm długość 8,5 mm, w zestawie z jedna fabrucznnie załozoną poliestrową nicią, umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym oczku implantu znajdującym się poza jego częścią gwintowaną. Implant powinien współpracować z dwoma osobnymi kaniulami- do wkręcania i do wykręcania, ta druga o konstrukcji zapewniającej jego bezpieczną ewakuację ze stawu, bez możliwości niekontrolowanego wysunięcia się implantu, polegającego na zablokowaniu ewakuowanego implantu wewnątrz prowadnicy kanuiuli | szt | 20 |  |  | jw. |
| 6 | Sterylny zestaw Do szycia łąkotki z czterema implantami. Cztery implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikatur z końcem uniesionym pod katem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze ‘#0”. Aplikatur posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony z jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniąca implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie trzech szwów bez wychodzenia ze stawu | szt | 2 |  |  | jw. |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez/ implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

Data podpis i pieczęć wykonawcy