Załącznik nr 1.14

Pakiet 14. Formularz cenowo – ilościowy z opisem

Implanty różne

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | Śruba do korówki ryglowana: - blokująca - wielokierunkowa - maksymalny kąt 40 stopni - tytanowa - samogwintująca -średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm -średnica głowy w przekroju poprzecznym 4,0 mm - średnica rdzenia śruby o 2 mm dłuższa - długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt. | 40 |  |  |  |
| 3 | Śruba do korówki ryglowana: - blokująca - wielokierunkowa - maksymalny kąt 40 stopni - tytanowa - samogwintująca -średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm -średnica głowy w przekroju poprzecznym 4,0 mm - średnica rdzenia śruby o 2 mm dłuższa - długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt | 40 |  |  |  |
| 4 | Śruba do korówki ryglowana: - blokująca - wielokierunkowa - maksymalny kąt 40 stopni - tytanowa - samogwintująca -średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm -średnica głowy w przekroju poprzecznym 4,0 mm - średnica rdzenia śruby o 2 mm dłuższa - długość śrub od 52 mm do 60 mm | szt | 40 |  |  |  |
| 5 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana: - blokująca - wielokierunkowa - maksymalny kąt 70 stopni - tytanowa - samogwintująca - średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0mm - średnica głowy w przekroju poprzecznym 4,0 mm - średnica rdzenia śruby 1,6 mm - każda następna śruba o 2 mm dłuższa - długość od 12 do 30 mm | szt | 40 |  |  |  |
| 6 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana: - blokująca - wielokierunkowa - maksymalny kąt 70 stopni - tytanowa - samogwintująca - średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0mm - średnica głowy w przekroju poprzecznym 4,0 mm - średnica rdzenia śruby 1,6 mm - każda następna śruba o 2 mm dłuższa - długość od 32 do 50 mm | szt | 40 |  |  |  |
| 7 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana: - blokująca - wielokierunkowa - maksymalny kąt 70 stopni - tytanowa - samogwintująca - średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0mm - średnica głowy w przekroju poprzecznym 4,0 mm - średnica rdzenia śruby 1,6 mm - każda następna śruba o 2 mm dłuższa - długość od 52 do 60 mm | szt | 40 |  |  |  |
| 8 | Śruba do korówki nieryglowana : - ciągnąca - tytanowa - samogwintująca - średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm - średnica głowy w przekroju poprzecznym 4,0 mm - średnica rdzenia sruby 2,1 mm - każda następna śruba większa o 2 mm dłuższa - długość śrub od 12 do 30 mm | szt | 40 |  |  |  |
| 9 | Śruba do korówki nieryglowana : - ciągnąca - tytanowa - samogwintująca - średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm - średnica głowy w przekroju poprzecznym 4,0 mm - średnica rdzenia śruby 2,1 mm - każda następna śruba większa o 2 mm dłuższa - długość śrub od 32 do 40 mm | szt. | 40 |  |  |  |
| 10 | Śruba do tkanki gąbczastej nieryglowana : - ciągnąca - tytanowa - samogwintująca - średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm - średnica głowy w przekroju poprzecznym 4,0 mm - średnica rdzenia śruby 1,6 mm - każda następna śruba większa o 2 mm dłuższa - długość śrub od 12 do 24 mm | szt. | 40 |  |  |  |
| 11 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa - strona prawa - blokowana - tytanowa - wielokątowa - maksymalny kąt 70 stopni - możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego - max. Szerokość części dalszej 26 – 30 mm - 10 otworów w części dalszej - 3-5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą - otwory umożliwiające zagłebenie się główki śriby w płytce -grubość płytki 1,5 mm - możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu - anatomicznie dopasowana forma płytki do kości 17 stopni - małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą Kirscherów | szt. | 20 |  |  |  |
| 12 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa - strona lewa - blokowana - tytanowa - wielokątowa - maksymalny kąt 70 stopni - możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego - max. Szerokość części dalszej 26 – 30 mm - 10 otworów w części dalszej - 3-5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą - otwory umożliwiające zagłebenie się główki śriby w płytce -grubość płytki 1,5 mm - możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu - anatomicznie dopasowana forma płytki do kości 17 stopni - małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą Kirscherów | szt. | 20 |  |  |  |
| 13 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza: - strona prawa - blokowana - tytanowa - wielokątowi - maksymalny kąt 70 stopni - możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego - max. szerokość części dalszej – 30 mm - 10 otworów w części dalszej – 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę flaszę lub bliższą - otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce - grubość płytki 1,5 mm - możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu - anatomicznie dopasowana forma płytki do kośc1 17 stopni - małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki z pomocą Kirschnerów | szt. | 20 |  |  |  |
| 14 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza: - strona lewa - blokowana - tytanowa - wielokątowi - maksymalny kąt 70 stopni - możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego - max. szerokość części dalszej – 30 mm - 10 otworów w części dalszej – 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę flaszę lub bliższą - otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce - grubość płytki 1,5 mm - możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu - anatomicznie dopasowana forma płytki do kośc1 17 stopni - małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki z pomocą Kirschnerów | szt. | 20 |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez/ implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu

Data podpis i pieczęć wykonawcy