Kościan , 07.12.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii oraz  Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię  oraz  pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą, przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP I.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/33/11

.

- Czy w związku z montażem urządzeń na dachu 3 pietra obsługujących 2 piętro należy wykonać konstrukcje wsporczą przenoszącą obciążenia? Jeśli tak proszę o wskazanie w którym miejscu w projekcie znajdują się szczegóły tej konstrukcji niezbędne do jej wyceny.

Odp. W zależności od zdefiniowanego przez Inwestora zakresu inwestycji należy przewidzieć stosowny do ilości, zastosowanych urządzeń wentylacyjnych zakres podkonstrukcji.  Wykonanie podkonstrukcji po wyborze konkretnego modelu urządzeń wentylacyjnych leży po stronie wykonawcy.

- Proszę o informację w jaki sposób ściany serwerowni mają być zabezpieczone do klasy odporności EI60?

Odp. Zakłada się, że istniejące ściany wydzielające pomieszczenie serwerowni są murowane z bloczków z betonu komórkowego gr.25cm i 12cm i spełniają wymaganie klasy odporności ogniowej EI60. Zapis został umieszczony na rysunku informacyjnie.

W przypadku stwierdzenia na budowie innego materiału należy się skontaktować z Projektantem, celem ustalenia technologii wykonania zabezpieczenia.

- Proszę o załączenie rysunku obrazującego cały zakres prac związanych z naprawą dachu, jego izolacją oraz obróbkami blacharskimi, jest to konieczne do prawidłowej wyceny wymienionego zakresu prac.

Odp. Zakres prac związanych z naprawą dachu został przedstawiony w opisie technicznym -architektura. Dach przedstawiono na rysunku architektury Pw_Ar_08a,

Zakres prac obejmuje:

- demontaż orynnowania - rynny i rury spustowe;

- demontaż opierzeń;

- demontaż pokrycia dachu związany z jego wymianą (papę w miejscach, w których odspaja się od podłoża należy zerwać);

rozbiórki zewnętrznych warstw stropodachu wentylowanego w celu wykonania izolacji termicznej metodą wtryskową- otwory technologiczne (wymiar i ilość) należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem;

udrożnienie istniejących otworów wentylacyjnych w ścianach (wentylacja przestrzeni stropu wentylowanego). Zabezpieczenie systemowymi kratkami elewacyjnymi w kolorze białym;

Dolny poziom wlotu otworów wentylacyjnych umieszczonych w ścianie powinien być zlokalizowany min 5cm nad projektowaną izolacją termiczną. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku należy zamontować w miejscu otworów wentylacyjnych kanały zetowe, celem wyprowadzenia nawiewu powietrza nad izolację termiczną.

-	miejscowe otworowanie dachu w celu wykonania kominków wentylacyjnych. Ilość otworów powinna zapewniać właściwą wentylację przestrzeni wentylowanej i odpowiadać ilości
otworów w ścianie - ok. 13 szt. (co ok.2,5m);

-izolacja termiczna istniejącego stropodachu wentylowanego - układanie ocieplenia na istniejących warstwach stropu + ocieplenie ścian pionowych w przestrzeni wentylowanej (projekt zakłada ,że istniejące warstwy na stropie są w dobrym stanie technicznym);

- odtworzenie konstrukcji przekrycia po wykonanych otworach technologicznych;

- wykonanie nowego pokrycia z papy zgodnie z układem warstw. Wywinięcie warstw papy na attykę;

- wykonanie nowych opierzeń;

- wykonanie nowego orynnowania - rynny i rury spustowe, wielkość dopasować do wymiarów istniejącego orynnowania;

Prace związane z kominami wentylacji grawitacyjnej zostały opisane w odpowiedzi na pytania.

- W pozycji 182 przedmiaru wyceniono wycieraczki do obuwia. Proszę o sprecyzowanie jaki ma być wymiar wycieraczek, z czego maja być zrobione i czy mają być zlicowane z poziomem posadzki?

Odp. Wykonanie wycieraczek zewnętrznych należy do zakresu etapu II inwestycji.

- Proszę o wskazanie jaki zakres prac malarskich należy wykonać na klatce schodowej. Czy należy wykończyć cała klatkę czy tylko w obrębie II kondygnacji

Odp. Klatkę schodowa K1 w etapie I inwestycji należy wykończyć od spocznika między 1 i 2 piętrem do poziomu 2 piętra (dotyczy ścian, posadzki, balustrad)

W zakres prac etapu I wchodzi również:

- demontaż istniejącej tymczasowej ściany g-k wraz z drzwiami, oddzielającej piętra 1 i 2

- przeniesienie w/w ściany pomiędzy 2 i 3 piętro i wykończenie jej.

- Proszę o informację w jaki sposób należy rozwiązać wentylację grawitacyjną II pietra, czy należy wpiąć się do istniejących kanałów? Czy należy wykonać nowe kanały z kształtek ceramicznych, jeśli tak to do jakiej wysokości należy te kanały wymurować?

Odp. Do wentylacji 2 piętra należy wykorzystać istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej obsługujące kondygnację 2 piętra. W pomieszczeniach łazienek oraz w wybranych pomieszczeniach wyciąg powietrza zaprojektowano poprzez indywidualne wentylatory łazienkowe montowane na pionach wentylacji grawitacyjnej.

- Czy w salach chorych projektuje się wentylacje grawitacyjną czy tylko w łazienkach przy salach chorych?

Odp. Wentylacja sal chorych odbywa się poprzez nawiew powietrza przez nawiewniki okienne i wyciąg powietrza w pomieszczeniach łazienek przez indywidualne wentylatory łazienkowe montowane na istniejących pionach wentylacji grawitacyjnej. W drzwiach do łazienek należy przewidzieć kratki transferowe.

- Proszę o sprostowanie zapisu dotyczącego parametrów płytek ceramicznych. W projekcie podano iż należy zamontować płytki grubości 0,83mm, proszę o podanie właściwej grubości płytek jaką należy zamontować.

Odp. W projekcie zastosowano płytki o następujących grubości:

- płytki ceramiczne     gr.0,8 cm

- płytki gresowe	gr.0,83 cm

- płytki gresowe	gr.0,9 cm

- Proszę o dokładne wskazanie w których miejscach należy zamontować płytki ceramiczne naścienne 25x50 gr. 0,8cm AGRR Buchtal Chroma II

Odp. Płytka została zaprojektowana na 4 piętrze - poza zakresem etapu I

- Zgodnie z projektem należy wykonać okładziny ścienne z płytek ceramicznych w ilości 975,78 m2, zgodnie z przedmiarem 416,97 m2. Proszę o wyjaśnienie skąd taka duża różnica?

Odp. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót jako nadrzędne należy traktować rozwiązania i ilości zawarte w projekcie wykonawczym.

- Zgodnie z projektem ściany należy zabezpieczyć narożnikami ochronnymi odpornymi
na uderzenia firmy C/S Polska typ SO 50, w przedmiarze nie występuje pozycja
dotycząca tego zakresu prac. Czy należy wycenić?

Odp. Poza zakresem etapu I.

- Zgodnie projektem należy zamontować taśmy ochronne oraz odbojoporęcze w przedmiarze nie występuje pozycja dotycząca tego zakresu prac. Czy należy wycenić?

Odp. Poza zakresem I etapu.

- Zgodnie z projektem ściany oznaczone na rzucie 2a i 2b należy wykonać w systemie Beckers Resistent, w przedmiarze uwzględniono tylko 81,62 m2, z projektu wynika, że trzeba wykonać w tym systemie 148,60m2. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót jako nadrzędne należy traktować rozwiązania i ilości zawarte w projekcie wykonawczym.

- Zgodnie z projektem należy wykonać 212,57m2 posadzek z płytek ceramicznych, w przedmiarze uwzględniono tylko 154,33 m2, proszę o wyjaśnienie.

Odp. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót jako nadrzędne należy traktować rozwiązania i ilości zawarte w projekcie wykonawczym.

- Zgodnie z projektem należy wykonać sufit Medicare grubości 20mm. Sufit ten występuje tylko o grub. 15mm. Proszę o doszczegółowienie wymagań w tym zakresie lub zmianę typu sufitu.

Odp.  Wskazany w przykładzie sufit podwieszany MEDICARE (np. typ Rockfon medicare lub równoważny) występuje w grubości 15mm.

- Czy w pomieszczeniach P2091 i P2114 cokolik ma być wykonany z płytek czy wykładziny term.?

Odp. Zgodnie z opisem w legendzie posadzek na rysunku nr Pw_Aw_10 cokoliki w w/w pomieszczeniach należy wykonać z wykładziny pvc. Wykładzinę należy wywinąć na ścianę tworząc cokół h=10cm, styk ścian wyoblić 25mm (stosować systemowe profile wyobleniowe pvc).

- W przedmiarze poz. 112, 113, 119 występują okna 017, 015, 014, 018, których nie ma na rzutach ani w zestawieniu stolarki. Czy wchodzą w zakres prac w ramach I etapu, jeśli tak, proszę o udostępnienie zestawienia stolarki z przedmiotowymi oknami oraz wskazanie miejsca ich montażu.

Odp. Okna 017, 015, 014, 018 są w zakresie etapu II inwestycji. Zestawienie stolarki okiennej zostało sporządzone z podziałem na etap I i II realizacji. W zakres prac wchodzą wszystkie okna z zestawienia dla etapu I.

- W przedmiarze poz. 115 występuje łącznie 107 okien o wymiarach 1,23 x l,8. Zgodnie z zestawieniem stolarki i rzutem II p. okien tych jest 108. Czy doliczyć brakujące okno?

Odp. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót jako nadrzędne należy traktować rozwiązania i ilości zawarte w projekcie wykonawczym.

- W przedmiarze wymieniono okno 08 w poz. 118 jako okno PCV zgodnie z zestawieniem stolarki oraz w pozycji 121 jako okno aluminiowe. Proszę o informację czego dotyczy pozycja 121.

Odp. Pozycja przedmiaru 121 dotyczy okna o symbolu 09 - Okno aluminiowe jednorzędowe trójdzielne ze słupkami stałymi ze skrajnymi skrzydłami rozwierno-uchylnymi i środkowym skrzydłem uchylnym na 45st wyposażonym w siłowniki o funkcji okna oddymiającego_z szybą antysłoneczną i o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

- W pozycji 123 wyceniono okno podawcze o wymiarach 1,5x1,1 m. Zgodnie z zestawieniem stolarki i rzutem należy wycenić okno o wymiarach 1x1 m. Jakie okno należy wykonać?

Odp. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót jako nadrzędne należy traktować rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym. Należy wycenić okno podawcze o wymiarach 1,0x1,0 m.

- Zapis w zestawieniu stolarki dot. okna podawczego „okno po zamknięciu zachowuje szczelność na całym obwodzie" sugeruje konieczność zastosowania uszczelek. Nie stosuje się ich przy stalowych oknach podawczych, czy Zamawiający rezygnuje z tego zapisu? Jeśli nie, proszę o zaproponowanie producenta okna spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie rezygnuje z tego zapisu. Okno podawczego wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, przeszklone (szkło bezpieczne), wyposażone w przeciwwagi dla łatwego otwierania i zamykania, wyposażone w uszczelki, rączka umożliwiająca otwieranie i zamykanie po obu stronach, wyposażone w parapet ze stali nierdzewnej po obu stronach - producent Tribo.

- Zgodnie z przedmiarem poz. 122 należy wycenić naświetle stałe półprzewierne - 2 szt. Proszę o wskazanie, w którym miejscu należy wykonać naświetla oraz o uwzględnienie ich w zestawieniu stolarki i uszczegółowienie materiału, z jakiego ma być wykonane.

Odp. W obrębie 2 piętra zaprojektowano 2 okna stałe w systemie aluminiowym przeciwpożarowym EI30 o wymiarach:

OW.01 - 140x210 cm z półprzeziernym szkłem ogniochronnym EI30;

OW.02 - 150x135 cm z przeziernym szkłem ogniochronnym EI30;

- W zestawieniu stolarki - przeszklenie OW.02 ma na rys. wymiary 150x135, natomiast w opisie tabelarycznym 140x210. Który wymiar jest właściwy?

Odp. Jak wyżej

- Zgodnie z przedmiarem należy wykonać 235 m parapetów wewnętrznych, natomiast zgodnie z zestawieniem stolarki - 171 m. Proszę o wskazanie, w których oknach należy montować pozostałe parapety.

Odp. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót jako nadrzędne należy traktować rozwiązania i ilości zawarte w projekcie wykonawczym.

- W przedmiarze nie ujęto przeszkleń stałych O W.Ol i OW.02 o odporności ogniowej EI30. Czy należy wyceniać?

Odp. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót jako nadrzędne należy traktować rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym.

Przeszklenia stałe o odporności ogniowej EI30 zgodnie z projektem wykonawca powinien ująć w swojej ofercie i policzyć w kosztorysie ofertowym.

- Zgodnie z projektem należy hartowane z folią pvb. Proszę o uściślenie, które rozwiązanie z tych dwóch wykluczających się należy zastosować.

Odp. Pytanie sformułowane nie precyzyjnie, uniemożliwia udzielenia odpowiedzi

- Zgodnie z zestawieniem stolarki na każdej kondygnacji klatki schodowej K3 należy przewidzieć upust dymu oknami o powierzchni czynnej oddymiania min. 0,5 m2, jednakże zgodnie z rysunkiem na klatce tej nie należy wymieniać ani montować żadnych okien. Czy okna na klatce K3 wchodzą w zakres zadania, jeśli tak proszę o podanie ich ilości, rodzaju i rysunków.

Odp. Na klatce schodowej K3 budynku oddziału wewnętrznego zaprojektowano okna stałe przeciwpożarowe w części nadbudowywanej. Nadbudowa klatki schodowej K3 przewidziana jest na etap II inwestycji.

- W trakcie wizji lokalnej powzięto informację o konieczności wymiany okien na oddymiające w obrębie klatki KI. Prace w tym zakresie nie są objęte projektem, czy Zamawiający przewiduje ich wykonanie w ramach przedmiotowej inwestycji? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie projektu o stosowne okna oraz wyszczególnienie ich rodzaju, wymiarów, ilości i kondygnacji, na których mają zostać zamontowane.

Odp. W klatce K1 nie zaprojektowano okien oddymiających. Okna oddymiające zaprojektowano w pobliżu klatki schodowej na każdej kondygnacji. Wykonanie okien oddymiających w klatce schodowej byłoby niezgodne z zasadami działania systemu napowietrzania zabezpieczającego klatkę schodową przed zadymieniem.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………