Pakiet 5

ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO 2

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2. | Panewka dwumobilna, antyluksacyjna w wersji cementowanej oraz wersji bezcementowej. Wersja bezcementowa typu Press-fit - pokryta hydroksyapatytem. Możliwość zastosowania koszyków do odbudowy dna panewki. Opcjonalnie panewka bezcementowa wykonana z porowatego tytanu w wersji z wkładem polietylenowym mocowanym zatrzaskowo stabilizowanym przeciwutleniaczem i wkładem polietylenowym mocowanym przy użyciu cementu. Panewka musi posiadać możliwość zastosowania bloczków (augmentów) tytanowych służących do odbudowy stropu panewki. W zestawie 3 śruby do panewki i 2 śruby do augmentu oraz opcjonalnie panewka rewizyjna, tytanowa z możliwością zastosowania płyt stabilizujących w różnych kształtach. | Szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje |
| 3. | Wkładka mobilna polietylenowa w opcji stabilizowana przeciwutleniaczem do głowy 22mm i 28mm. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm | Szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje |
| 4. | Augment | Szt. | 2 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje |
| 5. | Kosz do odbudowy dna | Szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje |
| 6 | Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Dodatkowo pomiędzy komponent krętarza i trzpień można założyć dodatkowy element wydłużający o długości 25 lub 30mm. Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach. Trzpienie: cylindryczne mocowania implantu typu przynasadowego o długościach 160, 200, 240, 280mm w średnicach od 10 do 20mm ze skokiem co 2 mm i wybrane trzpienie długości 320mm oraz trzpienie stożkowe typu Wagner dla mocowania implantu śródszpikowego o długościach 160, 200 i 240 mm w średnicach od 12 do 22mm ze skokiem co 2 mm. | Szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje |
| 7 | Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22mm, 28mm, 32mm, 36mm. | Szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 8. | Spacer biodrowy | Szt. | 1 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje |
| 9. | Spacer kolanowy | Szt. | 1 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje |
|  |  | x | x | RAZEM | 48 450 |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

Data podpis i pieczęć wykonawcy