Pakiet 17

Endoprotezy stawu kolanowego

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. m-c | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
|  | ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO - endoproteza cementowa kłykciowa; - część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach w wersji z zachowaniem więzadła krzyżowego w 16 rozmiarach; - część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności naścieranie , uniwersalna w 10 rozmiarach ; - wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie , mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach : 9, 10 , 12 , 14 , 17 , 20 , 23 mm; - proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych a także klinów i podkładek; -powierzchnia protezy pokryta PMMA- substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego; -możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego; -rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami w 10 rozmiarach; - śródoperacyjne zgięcie stawu kolanowego 150 stopni; - instrumentarium umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej; - cement kostny z Gentamycyną. - system do odsysania typu PULSE LAVAGE | Kpl. | 50 |  |  | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzając e wymagania stawiane wyrobom |
|  | ENDOPROTEAZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO -endoproteza cementowa, kłykciowa; -część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach; -część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, uniwersalna, w 10 rozmiarach; -wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie , mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach : 9, 10 , 12 , 14 , 17 , 20 , 23 mm; -powierzchnia protezy pokryta PMMA- substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego; -rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami w 10 rozmiarach; - zarówno w części udowej jak i piszczelowej istnieje możliwość użycia przedłużek, klinów i podkładek umocowanych Śrubami, - kliny i podkładki pokryte PMMA wspomagającą adhezję cementu, - przedłużki rewizyjne w wersji prostej i offset, | Kpl. | 3 |  |  | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzając e wymagania stawiane wyrobom |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi, foldery lub inne dokumenty firmowe wraz z bezpłatną próbką produktu potwierdzające zgodność oferowanych

wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów

z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatnie kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu tym dostarczy opaskę pneumatyczną o następujących parametrach

| L.p. Wymagane parametry i warunki | Wartości wymagane /graniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Opaska pneumatyczna |
| 1. | Aparat do operacji w niedokrwieniu: - możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek, | tak |  |
| 2. | Awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji, | tak |  |
| 3. | Wewnętrzny elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji , | tak |  |
| 4. | Możliwość operacji w bloku Biera | tak |  |
| 5. | Możliwość zastosowania sterylnych opasek jednorazowych w przypadku konieczności operowania nosicieli wirusa HIV i żółtaczki | tak |  |

Data podpis i pieczęć wykonawcy