Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ KOMPLEKSOWĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Ul. Szpitalna 7

- Aktualnie budynki – siedziba SPZOZ w Kościanie  zasilony jest

w energię elektryczną ze stacji transformatorowej „ I ciąg zasilania 05-720 i II ciąg zasilania złączem ZKSN w linii SN -15 kV WW-T 2.

- Miejscem dostarczenia i odbioru energii elektrycznej, które jest jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń – sieci  elektroenergetycznych, są zaciski podstaw bezpiecznikowych od strony odbioru w złączu kablowym.

- Liczniki energii elektrycznej zamontowane są w stacji transformatorowej.

- Pomiar poboru mocy maksymalnej będzie przeprowadzony na podstawie bieżących wskazań wskaźnika mocy maksymalnej układu pomiarowo – rozliczeniowego, wg. stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy.

II. Ustalenia wspólne dla zasilania i odbioru energii elektrycznej .

- Dopuszczalny czas trwania przerwy w dostarczeniu energii elektrycznej nie przekroczy:

- przy planowanej przerwie jednorazowej, liczonej od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii 24 godziny.

- przy nieplanowanej przerwie jednorazowej, liczonej od momentu uzyskania przez Wykonawcę  informacji o jej wystąpieniu  do czasu wznowienia dostarczania energii 24 godziny.

- Dopuszczalny łączny czas trwania wyłączeń w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczy:

- wyłączeń planowanych liczonych od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii - 24 godziny.

- wyłączeń nieplanowanych, liczonych od momentu uzyskania przez Wykonawcę  informacji o jej wystąpieniu  do czasu wznowienia dostarczania energii 36 godzin.

- Informację o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, Zamawiający zgłasza bezpośrednio do Kierownika Działu Technicznego , nr telefonu (65) 525 0321

- Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi ok.  
361,38  MWh przez okres 6 miesięcy ).

- Grupa taryfowa B21

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ KOMPLEKSOWĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Oddział w Śmiglu

Ul. Kościuszki 37

- Aktualnie budynki – SPZOZ w Kościanie Oddział w Śmiglu  zasilony jest

w energię elektryczną ze stacji transformatorowej znajdującej się na działce nr ewidencyjnej 1074/2.

- Miejscem dostarczenia i odbioru energii elektrycznej, które jest jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń – sieci  elektroenergetycznych, są zaciski podstaw bezpiecznikowych od strony odbioru w złączu kablowym.

- Liczniki energii elektrycznej zamontowane są w rozdzielni w Oddziału.

- Pomiar poboru mocy maksymalnej będzie przeprowadzony na podstawie bieżących wskazań wskaźnika mocy maksymalnej układu pomiarowo – rozliczeniowego, wg. stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy.

II. Ustalenia wspólne dla zasilania i odbioru energii elektrycznej .

- Dopuszczalny czas trwania przerwy w dostarczeniu energii elektrycznej nie przekroczy:

- przy planowanej przerwie jednorazowej, liczonej od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii 24 godziny.

- przy nieplanowanej przerwie jednorazowej, liczonej od momentu uzyskania przez Wykonawcę  informacji o jej wystąpieniu  do czasu wznowienia dostarczania energii 24 godziny.

- Dopuszczalny łączny czas trwania wyłączeń w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczy:

- wyłączeń planowanych liczonych od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii - 24 godziny.

- wyłączeń nieplanowanych, liczonych od momentu uzyskania przez Wykonawcę  informacji o jej wystąpieniu  do czasu wznowienia dostarczania energii 36 godzin.

- Informację o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, Zamawiający zgłasza bezpośrednio do Kierownika Działu Technicznego , nr telefonu (65) 525 0321

- Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 
1 250  kWh przez okres 6 miesięcy ).

- Grupa taryfowa C11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ KOMPLEKSOWĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Budynek przy ul. Bączkowskiego 3

- Miejscem dostarczenia i odbioru energii elektrycznej, które jest jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń – sieci  elektroenergetycznych, są zaciski podstaw bezpiecznikowych od strony odbioru w złączu kablowym.

- Liczniki energii elektrycznej zamontowane są w budynku.

- Pomiar poboru mocy maksymalnej będzie przeprowadzony na podstawie bieżących wskazań wskaźnika mocy maksymalnej układu pomiarowo – rozliczeniowego, wg. stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy.

II. Ustalenia wspólne dla zasilania i odbioru energii elektrycznej .

- Dopuszczalny czas trwania przerwy w dostarczeniu energii elektrycznej nie przekroczy:

- przy planowanej przerwie jednorazowej, liczonej od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii 24 godziny.

- przy nieplanowanej przerwie jednorazowej, liczonej od momentu uzyskania przez Wykonawcę  informacji o jej wystąpieniu  do czasu wznowienia dostarczania energii 24 godziny.

- Dopuszczalny łączny czas trwania wyłączeń w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczy:

- wyłączeń planowanych liczonych od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii - 24 godziny.

- wyłączeń nieplanowanych, liczonych od momentu uzyskania przez Wykonawcę  informacji o jej wystąpieniu  do czasu wznowienia dostarczania energii 36 godzin.

- Informację o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, Zamawiający zgłasza bezpośrednio do Kierownika Działu Technicznego , nr telefonu (65) 525 031

- Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 
650  kWh przez okres 6 miesięcy ).

- Grupa taryfowa C11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ KOMPLEKSOWĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Budynek przy ul. Mickiewicza 2 Śmigiel

- Miejscem dostarczenia i odbioru energii elektrycznej, które jest jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń – sieci  elektroenergetycznych, są zaciski podstaw bezpiecznikowych od strony odbioru w złączu kablowym.

- Liczniki energii elektrycznej zamontowane są w budynku.

- Pomiar poboru mocy maksymalnej będzie przeprowadzony na podstawie bieżących wskazań wskaźnika mocy maksymalnej układu pomiarowo – rozliczeniowego, wg. stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy.

II. Ustalenia wspólne dla zasilania i odbioru energii elektrycznej .

- Dopuszczalny czas trwania przerwy w dostarczeniu energii elektrycznej nie przekroczy:

- przy planowanej przerwie jednorazowej, liczonej od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii 24 godziny.

- przy nieplanowanej przerwie jednorazowej, liczonej od momentu uzyskania przez Wykonawcę  informacji o jej wystąpieniu  do czasu wznowienia dostarczania energii 24 godziny.

- Dopuszczalny łączny czas trwania wyłączeń w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczy:

- wyłączeń planowanych liczonych od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii - 24 godziny.

- wyłączeń nieplanowanych, liczonych od momentu uzyskania przez Wykonawcę  informacji o jej wystąpieniu  do czasu wznowienia dostarczania energii 36 godzin.

- Informację o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, Zamawiający zgłasza bezpośrednio do Kierownika Działu Technicznego , nr telefonu (65) 525 031

- Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 
5 900 kWh przez okres 6 miesięcy ).

- Grupa taryfowa C11