Hydrauliczny dźwig szpitalny typ E08

	Dane techniczne
	Możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku, w istniejącym szybie lub w konstrukcji samonośnej Max. wysokość podnoszenia - 8200 mm Max. ilość przystanków - 3 (minimalna odległość między 2 przystankami 160 mm) Udźwig - 600 kg Kolor kabiny - czerwony (opcjonalnie – jasny szary, jasny zielony); konstrukcja szybu samonośnego i drzwi – czarne (opcjonalnie – srebrny RAL 7004 lub RAL 1013)

	Wymiary platformy standardowe: 2200x1100 mm; 1400x1400 mm Możliwość wymiarów niestandardowych Pobór mocy - 2,2 kW Prędkość jazdy platformy - 0,10–0,15 m/s Podszybie - 200 mm Wysokość kabiny - 2000 mm Rodzaj drzwi - uchylne jednoskrzydłowe przeszklone szkłem bezpiecznym lub panelowe ze „świetlikiem” Standardowe wymiary (w mm) – 2000x600, 2000x700, 2000x750, 2000x800, 2000x860