O P I S    T E C H N I C Z N Y

do planu zagospodarowania terenu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1. Dane ewidencyjne:

| 1.1. Inwestor : | SP ZOZ Kościan 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7. |
| --- | --- |
| 1.2. Obiekt : | Budynek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Dobudowa do budynku platformy osobowej – szybu windy przyściennej i obudowa wejścia oraz tarasu. |
| 1.3. Lokalizacja : | 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7. |
| 1.4. Powierzchnia lokalizacji : | …. Ha. |
| 1.5. Działka : | 2193/2 |

# 2. Podstawa opracowania:

2.1. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.2. Decyzja nr ../13 z d. ……. o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Kościana

2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r. i późniejsze zmiany).

2.4.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r.).

2.5. Mapa do celów projektowych wg stanu na dzień 03.04.2013 r.

3. Opis działki:

Przedmiotowy teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany przy ul. Szpitalnej 7 na terenie szpitala SP ZOZ Kościan i obejmuje działkę o nr ewid. 2193/2.

Teren szpitala zlokalizowany jest pomiędzy ul. Szpitalną – od strony północno-zachodniej, korytem Obry i jej kanału od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej oraz linią kolejową PKP od strony południowo-wschodniej i obejmuje również działki nr ewid. 2189/2; 2189/3; 2190; 2193/1; 2192.

Zakres opracowania obejmuje wyłącznie część działki zlokalizowaną przed wejściem do budynku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (od szczytu budynku do granicy z działką nr ewid. 2190. Cały teren szpitala zabudowany jest budynkami o różnej wysokości i wykonanych w różnych okresach czasu. Teren szpitala w zakresie objętym opracowaniem jest w pełni zagospodarowany – drogi o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej betonowej, chodniki z kostki brukowej betonowej i zielęń.

4. Stan projektowany:

4.1  Zakres rzeczowy inwestycji:

W ramach opracowywanego zadania przewidziany jest wyłącznie  montaż samonośnego szybu windowego z własnym fundamentem przy podeście wejściowym do budynku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Konsekwencją lokalizacji jest powiększenie istniejącego podestu wejściowego, co spowoduje nieznaczne zwężenie chodnika (1,52 m) w tym rejonie.

Lokalizacja windy i przebudowa wejścia nie wpły3wają w żaden sposób na układ komunikacyjny, w tym drogę pożarową.

Istniejące wejście zostanie obudowane lekką ścianą osłonową z profili aluminiowych, oszkloną szkłem bezpiecznym.

| Powierzchnia zabudowy – wejścia - istn. 6,85 * 3,74 Proj. 6,85 * 5,26 - 1,05 * 2,71 Szyb windy 1,49 * 2,35 Ogółem zwiększenie pow. zabud. | = 25,62 m2 = 33,19 m2 = 1,15 m2 = 8,72 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa | = 33,81 m2 |
| Kubatura 8,51 + 93,70 | = 102,21 m3. |

4.2. Drogi i place – ozn. na planie kolorem pomarańczowym:

Istniejące - bez zmian.

4.3. Chodniki:

Istniejące ulegną zmniejszeniu o 8,72 m2

4.4. Ogrodzenie:

Istniejące – bez zmian.

4.4. Uzbrojenie działki:

Istniejące – bez zmian.

4.5. Odprowadzenie wód opadowych:

Istniejąca kanalizacja deszczowa – bez zmian.

4.6. Zieleń:

Istniejąca bez zmian

Kościan 25.03.2013 r.

............................................................