SPZOZEPII/23/32/14

Kościan , 30.10.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochrony osób i mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

W związku z zapisem w zał. Nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, a mianowicie;

- Wykonawca dla zapewnienia optymalnego procesu ochrony SPZOZ zapewni we własnym zakresie i na swój kaszl dostawę , montaż i serwis systemu monitoringu wraz z obsługą w trakcie realizacji zamówienia. System monitoringu w minimalnym zakresie obejmuj 8 kamer wraz z rejestratorem, Montaż systemu 14 dni od daty obowiązywania umowy.

- Rejestrator powinien mieć możliwość zachowania danych przez min. 2 tygodnie.

- Zamawiający powinien mieć podgląd na kamery na min. 3 komputerach poprzez wpięcie w sieć Szpitalną.

- Lokalizacja kamer zgodna ze wskazaniami Zamawiającego.

- Lokalizacja kamer , kąt i zasięg ilustruje załącznik graficzny 3.2.. Parametry i specyfikacje kamer:

- Kamery IP z obiektywem o ogniskowej 3,3 - 8 mm z możliwością regulacji w tym zakresie.

- Minimalna rozdzielczość 1280x1024 , 1/3 "piksela.

- Zasilanie 12 VDC lub PoE,

- Zasięg kamer w czasie dnia min 50 m.

- Zasięg kamer w nocy min 30 m.

- Możliwość regulacji kątów obserwacji terenu w zakresie; wysokość 87" do 35", szerokość 64"do 26"

W zakres usługi ochrony jest włączoną konserwacja oraz naprawa na koszt własny firmy

Świadczącej usługę, ochrony.

- Wykonawca będzie zobowiązany do obchodów dokonywanych przez pracowników ochrony . w tym celu wyznaczone zostały przez zamawiającego 4 punkty kontroli. Częstotliwość obchodów a tym samym ich potwierdzenie to 4 razy na dobę. W zakres usługi ochrony jest włączona konserwacja oraz naprawa na koszt własny firmy świadczącej usługę ochrony.

- Bariery wjazdowe :

  - typ barier - G4000 firmy Came ,

  - ilość barier wjazdowych - 3 szt.,

  - sterowanie -przyciskami i radiowo,

zakres usługi - konserwacja oraz naprawa w zakresie i na koszt własny firmy świadczącej

usługę ochrony ,

- Centrala telefoniczna:

  - typ centrali    MAC – 6400,

  - ilość centrali - 1 szt.

Zamawiający przeprowadza we własnym zakresie usługi konserwacji i naprawy.

Firma prowadząca działalność ochrony na terenie SPZOZ jest zobowiązana do   rzetelnego i te terminowego (min 2 x na rok) wykonywania usługi konserwacji i naprawy(w przypadku wystąpienia takiej konieczności)

•	Systemu monitoringu,

•	Sygnalizatorów obchodu,

•	Barier wjazdowych oraz do przedstawiania do wglądu oryginału faktury z przeprowadzonej usługi osobie wyznaczonej przez Dyrekcję Szpitala.

Proszę o informację czy Zamawiający posiada już w obiekcie system tego typu i chodzi Zamawiającemu o rozbudowę ?

Odp. zamawiający posiada, lecz system ten nie jest jego własnością. Nie chodzi również  o rozbudowę  lecz instalację takiego lub równoważnego systemu na czas trwania umowy.

Czy Wykonawca wybrany w tym postępowaniu odpowiedzialny będzie również za rozłożenie okablowania? Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na okablowanie nadtynkowe w rynienkach?

Odp. Okablowanie isnieje.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY

……………………….