Łukasz Michalak

64-000 Kościan, ul. Słowackiego 7, tel. 603 130 601

NIP 6981726655

| TEMAT |  | PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH NA ODDZIAŁ DZIECIECY |
| --- | --- | --- |

| LOKALIZACJA |  | KOŚCIAN, Ul. SZPITALNA 7 |
| --- | --- | --- |

| INWESTOR |  | SPZOZ KOŚCIAN, UL. SZPITALNA 7 |
| --- | --- | --- |

| 1 |  | PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO – TECHNOLOGICZNY |
| --- | --- | --- |

| OPRACOWAŁ |  | Projektant: mgr inż. arch. Łukasz Michalak Nr upr. 49/WPOKK/2013 Specjalność architektoniczna |
| --- | --- | --- |

| DATA | CZAERWIEC 2015 R |
| --- | --- |

Nasza oferta:

- Usługi projektowe: obiekty mieszkaniowe, biurowe, hotelowe, handlowo-  usługowe,

hale przemysłowe, magazynowe, projekty drogowe oraz projekty wnętrz.

- Wykonujemy wizualizacje i animacje obiektów architektonicznych oraz konstrukcji.

- Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

- Pomagamy w  wyborze terenów inwestycyjnych.

- Projekty graficzne- grafika komputerowa.

OPIS TECHNOLOGICZNY

do projektu  oddziału dziecięcego szpitala

- Dane ewidencyjne:

1.1 Obiekt :  	Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych na oddział dziecięcy

1.2 Lokalizacja :  Kościan, ul. Szpitalna 7

1.3 Inwestor : SPZOZ Kościan, ul. Szpitalna 7

2.0 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny oddziału szpitalnego dziecięcego.

Zlokalizowano go na pierwszym piętrze istniejącego budynku szpitalnego. Placówka świadczy usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na przebudowany oddział składają się: pokoje chorych, gabinety zabiegowe, pomieszczenia towarzyszące: sanitariaty, pokoje lekarzy, pielęgniarek, świetlica.

Liczba łóżek szpitalnych:

- 1 Piętro – oddział dziecięcy–  20

W tym – 8 łóżek dla dzieci od 0-3 lat

- 11 łóżek dla dzieci od 3-18 lat

- 1 łóżko w pokoju izolatce

- Schemat funkcjonalny :

Szpital posiada centralną izbę przyjęć połączoną z oddziałem dziecięcym traktem  komunikacji ogólnej budynku szpitala. Oddział dziecięcy jest nieprzechodni.

Istnieje możliwość przejścia na oddział internistyczny i stację dializ. Połączenie oddziału dziecięcego z blokiem operacyjnym, szpitalnym oddziałem ratunkowym i izbą przyjęć następuje drogami komunikacji ogólnej budynku szpitala poprzez dźwig nr 2 lub klatkę schodową K2 (klatka ewakuacyjna). Wejście dla osób odwiedzających odbywa się klatką schodową nr 1 lub dźwigiem nr 1.

- Oddział posiada sale chorych, zaplecze lekarskie, pielęgniarskie i higieniczne, świetlicę. Na oddziale nie przewiduje się zabiegów operacyjnych.

- Zaprojektowano kuchnię, zmywalnię oraz kuchenkę mleczną dla dzieci młodszych, działającą w oparciu o smoczki, butelki jednorazowego użytku.

- Zaplecze kuchenne zaprojektowano w zakresie niezbędnych pomieszczeń - biorąc pod uwagę dystrybucję posiłków dostarczanych z zewnątrz, tzn. nie przewiduje się kuchni na terenie szpitala. Zaprojektowano kuchnię-rodzielnie oraz kuchenkę mleczną dla dzieci młodszych.

- Wózki do rozwożenia posiłków myte są poza oddziałem.

- Szpital posiada własną sterylizatornię

- Główne prace dotyczące utrzymania czystości i porządku na oddziałach zleca się firmie zewnętrznej.

4.0 Na oddziale zatrudnionych jest 15 osób personelu medycznego, 14 kobiet i 1 mężczyzna:

- 3 pielęgniarki na zmianie dziennej

- 3 lekarzy na zmianie dziennej

- 1 lekarz dyżurny od 14:00-7:00

- 2 pielęgniarki na dyżurze nocnym

Miejsce spożywania posiłków przez personel pomiędzy wydawaniem posiłków pacjentom odbywa się w bufecie szpitalnym.

5.0 Wentylacja :

Należy przewidzieć zorganizowane wietrzenie wszystkich pomieszczeń. We wszystkich pomieszczeniach przewidzieć sprawnie działającą wentylację. Otwory kanałów wentylacyjnych oraz innych rurociągów wychodzących z budynku na zewnątrz należy zabezpieczyć przed dostępem gryzoni do wnętrza przez wmontowanie ochronnych metalowych siatek.

W pomieszczeniach sanitariatów projektowaną wentylacje zblokować z włącznikami oświetlenia ( pomieszczenie WC).

Krotność wymian powietrza na godzinę:

| Pokoje chorych | 2 wym/h |
| --- | --- |
| WC | 50 m3/oczko x |
| Pomieszczenia socjalne | 20 m3/ x m-ce pers |

6.0 Instalacja i urządzenia elektryczne:

We wszystkich pomieszczeniach przewidzieć należy instalację oświetleniową elektryczną. Natężenie światła należy przyjmować w wielkości:

| Pomieszczenia pobytu pacjentów | 200 lx |
| --- | --- |
| Pomieszczenia socjalne | 100 lx |

7.0 Instalacja ciepłej wody:

Ciepłą wodę należy doprowadzić do wszystkich punktów jej poboru.

Temperatura wody ciepłej winna wynosić od +45 do +50.

8.0 Zapotrzebowanie wody:

Woda przewidziana do użytku w projektowanym obiekcie musi posiadać parametry wody zdatnej do picia. W omawianym obiekcie zakłada się wykorzystanie istniejącego źródła zasilania w wodę z sieci wodociągu.

- Określenie wielkości oraz temperatur pomieszczeń:

W projektowanym obiekcie przewiduje się ogrzewanie z istniejącej kotłowni szpitalnej.

Grzejniki zaleca się zainstalować nie niżej niż 10 cm od podłogi i nie bliżej niż 10 cm od lica ściany wykończeniowej.

Grzejniki powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia(grzejniki higieniczne)

Temperatura poszczególnych pomieszczeń pawilonu winna odpowiadać wymaganiom norm PN-83/B-03406 „Ogrzewnictwo”

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń:

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Temperatura |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokoje chorych, pokoje zabiegowe, łazienki, pokoje dziennego pobytu, śluzy | +25 |
| 2 | Pomieszczenie socjalne, | +20 |
| 3 | WC | +20 |
| 4 | Pozostałe pomieszczenia(pom. na sprzęt medyczny, promorte, magazyny) | +16 |

10.0 Wytyczne szczegółowego wykończenia pomieszczeń

Standardowe wykończenie pomieszczeń:

| Pokoje chorych, punkty pielęgniarskie, dyżurki pielęgniarskie, śluzy wejściowe, komunikacja, | Ściany i sufit pomalować farbą emulsyjną akrylową, zmywalną, posiadającą atest PZH. W pasie technologicznym (umywalka) ułożyć fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wys. 1,6 m i szerokości minimum 0,6 m. Posadzka wykładzina Polyflor - PRESTIGE Pu dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. |
| --- | --- |
| WC, pomieszczenia na sprzęt porządkowy, brudownik | Ściany – do wys. 2,0 m płytki ceramiczne. Sufity pomalować farbą emulsyjną. Posadzka – płytki ceramiczne. |
| Pokoje lekarzy, pokoje dziennego pobytu, | Ściany – pomalować farbą emulsyjną. Posadzka –wykładzina Polyflor- MISTIQUE – dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia. |

Uwaga:

- Narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Cokoły do wysokości 10 cm wyłożyć materiałem analogicznym jak posadzka w danym pomieszczeniu. Styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone.

11.0 Zapotrzebowanie wody:

Woda przewidziana do użytku w projektowanym obiekcie musi posiadać parametry wody zdatnej do picia. W omawianym obiekcie zakłada się wykorzystanie istniejącego źródła zasilania w wodę z sieci wodociągu.

12.0 Ścieki:

Wszystkie ścieki uzyskane z funkcjonowania obiektu odprowadzić należy do istniejącej na terenie działki sieci instalacji kanalizacyjnej. Ilość ścieków należy wyliczyć przyjmując wskaźnik 0,95 ilości wody zużytej dla celów gospodarczych i porządkowych.

13.0 Wysokość kondygnacji:

| Odział dziecięcy | 300cm |
| --- | --- |

Uwaga:

Przy wykonywania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji obiektu prowadzić ewidencję użytych do budowy materiałów budowlanych w szczególności lepiszczy, lakierów i farb stosowanych do robót izolacyjnych i wykończeniowych.

Inne uwagi:

•Szafa przelotowa między zmywalnią, a kuchnią wg rysunku technologii.

•Czysta bielizna będzie przechowywana w szafie typu komandor.

•W pomieszczeniach dla dzieci ustawić łóżka dla rodziców całe lub rozkładane TYPU EGERTON HILO wg. rys. technologii.

•Łóżka dla dzieci dostępne z 3 stron. W pomieszczeniu z kozetką w wyposażeniu przewidzieć lampę bezcieniową.

•Odcinek dzieci młodszych będzie monitorowany za pomocą kamer z funkcją autostartu posiadających rezerwowe zasilanie.

•W pomieszczeniu izolatki umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

•baseny i kaczki  wywożone do płuczko – dezynfektora w szczelnie zamkniętych pojemnikach

•Wózki będą myte poza oddziałem w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu.

•W pomieszczeniach zastosowano wentylację grawitacyjną powietrza odpowiadającą minimum 2 krotnej wymianie powietrza na godzinę.

•Pomieszczenie do spożywania posiłków przez personel znajduje się w bufecie szpitalnym.

•Wszystkie meble powinny być łatwo zmywalne i posiadać atest higieniczno- sanitarny.

Opracował:

mgr. inż. arch

Łukasz Michalak

Nr. Upr. 49/WPOKK/2013

Specjalność architektoniczna