O P I S   T E C H N O L O G I C Z N Y

do adaptacji części pomieszczeń piwnic Pawilonu Chirurgicznego SPZOZ w Kościanie

na Pracownie Kardiometryczne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Dane ogólne:

| 1.1. | Zadanie | : projekt adaptacji części pomieszczeń piwnic Pawilonu Chirur-gicznego SPZOZ w Kościanie na Pracownie Kardiometryczne. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Obiekt | : Budynek tzw. Pawilonu Chirurgicznego |
| 1.3. | Lokalizacja | : Kościan, ul. Szpitalna 7. |
| 1.4. | Inwestor | : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7. |

2. Podstawa opracowania:

2.1.  Zlecenie i wytyczne Inwestora,

2.2. Decyzja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 08.04.2013 r. nr DN-NS.9012.2.86.2013 o usytuowaniu pomieszczeń diagnostyki Pracowni Kardiometrycznej poniżej poziomu terenu.

2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późniejszymi zmianami.

2.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych  wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

2.5. Projekt budowlany adaptacji piwnic na Pracownię Kardiometryczną – I etap z marca 2013 r.

.

3. Określenie przedmiotu i zakresu inwestycji:

Projekt dotyczy projektowanych pomieszczeń Pracowni Kardiometrycznej, która przeznaczona jest przede wszystkim na potrzeby szpitala i podmiotów zewnętrznych, z którymi SP ZOZ w Kościanie podpisał umowę na świadczenia diagnostyczne. Pokazuje on układ funkcjonalny Pracowni i określa niezbędne wyposażenie pomieszczeń dla niej przeznaczonych.

Przedmiotem działania pracowni będą badania diagnostyczne z zakresu kardiologii i pulmonologii, polegające na nieinwazyjnej ocenie układu krążenia i oddechowego.

Pracownia zlokalizowana zostanie w piwnicach budynku tzw. Pawilonu Chirurgicznego, będącego aktualnie w budowie, którego część jego powierzchni jest już użytkowana.

Obecnie w pawilonie zagospodarowane są pomieszczenia parteru (oddział SOR + zespoły ratownictwa medycznego, Izba przyjęć, pracownie specjalistyczne – endoskopia, RTG, mammografia, tomografia komputerowa), I ptra (Oddział Internistyczny, Stacja Dializ) i 2, 3 i 4 ptra pawilonu - oddział chirurgii i ortopedii oraz część pomieszczeń piwnic, które przebudowano w I etapie..

Czynne są klatki schodowe oraz dźwig dostępny dla pacjentów niepełnosprawnych.

Ponieważ projekt usytuowany jest w określonej przestrzeni szpitala, częściowo już zagospodarowanej, nie przewiduje się wydzielenia funkcji związanych z obsługą sanitarną pacjentów, która usytuowana jest poza rejonem objętym opracowaniem. Zabezpieczono tylko, dodatkowo, obsługę osób niepełnosprawnych i personel.

4. Charakterystyka obiektu:

Budynek, w którym zlokalizowana zostanie Pracownia Kardiometryczna jest obiektem budynkiem 6 kondygnacyjnym (w tym kondygnacja najniższa – piwnice). Zlokalizowany jest w centralnej części terenu na którym znajduje się szpital. Połączony jest układem komunikacyjnym z budynkiem w którym znajdują się oddziały: dziecięcy, położniczo-ginekologiczny, rehabilitacyjny i reumatologiczny.

Istniejący budynek wykonany został w konstrukcji stalowej, szkieletowej z wypełnieniem ścianami z ceramiki. Stropy żelbetowe, prefabrykowane z płyt kanałowych, wzmocnionych.

Przebudowa pomieszczeń piwnicznych nie wymaga ingerencji w konstrukcję budynku, ani wykonania obliczeń wytrzymałościowych sprawdzających.

Projektowany II etap adaptacji pomieszczeń na Pracownie Kardiometryczne zlokalizowany zostanie w piwnicach Pawilonu Chirurgicznego, w jego południowo-wschodniej części z bezpośrednim dostępem do zlokalizowanej tam klatki schodowej oraz dźwigu szpitalnego, na przedłużeniu pomieszczeń adaptowanych w I etapie. Dostępna będzie obecnie również klatka schodowa zlokalizowana w sąsiednim budynku do którego dobudowano Pawilon oraz do wykonanego tam dźwigu szpitalnego. Z racji dostępu do dźwigu Pracownia dostępna jest dla osób niepełnosprawnych i chorych na łóżkach i wózkach inwalidzkich.

5. Program działalności:

Projektowana Pracownia będzie działać na potrzeby szpitala, poradni kardiologicznej oraz podmiotów zewnętrznych, z którymi SPZOZ podpisał umowę na świadczenia diagnostyczne. Przedmiotem działania pracowni będą badania diagnostyczne z zakresu kardiologii i pulmonologii, polegające na nieinwazyjnej ocenie układu krążenia i oddechowego.

Pracownia stanowi wydzieloną część szpitala, obejmującą 6 pomieszczeń z I etapu i obecnie projektowanych dodatkowo 5 gabinetów z ogólnodostępną komunikacją. Rejestracja i oczekiwanie na badania dla dobudowywanych pomieszczeń odbywać się będzie w oddzielnym pomieszczeniu rejestracji z poczekalnią, dostępnym z korytarza.

Dla pracowników dochodzących zaplecze socjalne – szatnia, jadalnia znajdują się poza obszarem opracowania.

W zakresie podstawowych badań pracowni (II etap) należy wymienić między innymi:

- diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca, kardiomyopatii,

- ocena serca w chorobie niedokrwiennej, nadciśnieniu tętniczym i niewydolności serca,

- diagnostyka zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, kwalifikacja do wszczepienia urządzeń do stymulacji, resynchronizacji, kardiowersji i defibrylacji,

- ocena rezerwy wieńcowej i kurczliwości serca,

- ocena układu naczyniowego, w szczególności przepływów dopplerowskich w tętnicach nerkowych i aorcie oraz tętnicach dogłowowych,

- ocena funkcji płuc,

- ocena zaburzeń snu – polisomnografia (zespół snu z bezdechem),

- ocena ryzyka sercowo-naczyniowego oraz kwalifikacja do dalszego leczenia kardio-logicznego.

6. Zatrudnienie i czas pracy:

W pracowni zatrudnionych na stałe będzie:

- lekarz kardiolog – 1 etat,

- pielęgniarki – 2 etaty,

- rejestratorka – 1 etat,

- świadczenia lekarzy i pielęgniarek oddelegowanych z oddziału wewnętrznego celem wyko-nania konkretnego badania.

Przewiduje się przebywanie w całej pracowni (z wyłączeniem rejestracji) w danym czasie 3 osób z personelu.

Przewiduje się, że praca w Pracowni przebiegać będzie na jedną zmianę.

7. Zestawienie pomieszczeń Pracowni:

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. m2 | Wys. m | Temp. oC | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II ETAP |  |  |  |  |  |
| 1. | Gabinet lekarski –polisom-nografia | wykł. PCV | 22,28 | 2,86 | 24o |  |
| 2. | Pracownia oceny neuropatii i sztywności tętnic | wykł. PCV | 21,68 | 2,86 | 24o |  |
| 3. | Rejestracja z poczekalnią | płytki gres | 23,90 | 2,74 | 20o |  |
| 4. | Gabinet lekarski – ultrasonografii „USG” | wykł. PCV | 23,87 | 2,86 | 24o |  |
| 5. | Pomieszczenie sanitarne w c | płytki gres | 7,70 | 2,62 | 20o |  |
| 6. | Gabinet lekarski – diabeto-logia, hipertensjologia, an-giologia | wykł. PCV | 21,56 | 2,86 | 24o |  |
| 7. | Gabinet lekarski – spiro-metria | wykł. PCV | 21,56 | 2,86 | 24o |  |
| 8. | Komunikacja | pł. ceramiczne | 50,25 | 2,40 | 20o |  |
|  | Razem | 192,80 |  |

8. Wyposażenie:

Pomieszczenia szpitala należy wyposażyć w optymalny pod względem higieny i komfortu pracy sprzęt ergonomiczny, energooszczędny, trwały, odporny na intensywne użytkowanie, łatwo zmywalny, a także odporny na używane w szpitalu środki czyszcząco-dezynfekujace i wielokrotne cykle czyszczenia, na intensywną eksploatację. Powinny także posiadać atesty dopuszczające do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

W zestawieniach i na rysunku nie wykazano sprzętu medycznego, którego dobór obciąża Inwestora.

W pomieszczeniach Pracowni powinien znajdować się zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

Środki czystości i sprzęt do sprzątania przechowywane są w wydzielonych pomieszczeniach poza obrębem opracowania.

Całe wyposażenie winno być uzgodnione z Inwestorem.

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach należy zamontować kompletną galanterię łazienkową, taką jak pojemniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, haczyki ubraniowe, haczyki na ręczniki, pojemniki na papiewr toaletowy, suszarki, pojemniki na ręczniki papierowe.

W sanitariacie dla niepełnosprawnych należy zamontować komplet poręczy oraz specjalną armaturę ułatwiającą korzystanie z toalety osobom niepełnosprawnym.

Na ciągach komunikacyjnych należy zamontować pochwyt, który równocześnie będzie listwą odbojowa.

Meble medyczne winny mieć nóżki o wysokości min. 15 cm w celu umożliwienia mycia i dezynfekcji podłóg.

9. Wytyczne dla branż:

-    podłogi i posadzki – wykonać z materiałów gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i

odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Połączenie ze ścianami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Posadzka w  pomieszczeniach, w tym ze stanowiskami komputerowymi powinna być antyelektrostatyczna (rozpraszająca).,

  - ściany - projektowane ścianki działowe grub. 10 cm wykonać z płyt gipsowo-kartonowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej lub szklanej.

-    ściany przy umywalkach w gabinetach i w sanitariatach wykończyć do wys. min. 2,10

m płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej,

  - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi akrylowymi lub

lateksowymi 2*. Sufit w kolorze białym, ściany w kolorach jasnych. Zaleca się wzmocnić tynki  - podłoże pod malowanie tapetami szklanymi,

  - stolarka drzwiowa - typowa, skrzydła płytowe szer. 1,10 m.

  - ślusarka otworowa aluminiowa ze skrzydłami szer. 1,10 m.

  - stolarka okienna - PCV zespolona, parapety PCV. Okna wyposażone w nawietrzaki w górnej części.

  - wentylacja – nawiewno-wywiewna, grawitacyjna lub mechaniczna, zapewniająca wymianę powietrza w ilości 2x/h, w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna, załączana w momencie wejścia do pomieszczenia,

  - instalacja wod-kan. - wykonać jako krytą,

  - instalacja c.o.  - grzejniki płytowe,  przewody miedziane. Grzejniki montować w odległości min. 6 cm od ściany w celu umożliwienia utrzymania czystości grzejników, ściany i podłogi.

W wykonawstwie obiektu należy stosować wyłącznie materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie służby zdro-wia.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z aktualnymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.

Opracował :

Kościan, 23.05.2015 r.                                                             ....................................................