ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA 1 SZT. ARTROSKOPU WRAZ

Z WYPOSAŻENIEM

Producent / kraj pochodzenia::

Nazwa / typ: Artroskop wraz z wyposażeniem

Rok produkcji: 2015 Wykonawca / adres siedziby :

| Lp. | PARAMETRY | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Artroskop fabrycznie nowy - rok produkcji 2015 | TAK |  |

| Monitor medyczny 32" Fuli HD LED - lszt. |
| --- |
| Lp. | PARAMETRY | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Monitor medyczny FULL HD LED wielkość 32" 0 maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 @ 60Hz Filtr frontowy szyba z podwójną powłoką antyrefleksyjnej | TAK |  |
| 2 | Technologia Podświetlenie LED z funkcją automatycznej regulacji bez artefaktów obrazu | TAK |  |
| 3 | Kompatybilny z uniwersalnym interfejsem montażowym VESA | TAK |  |
| 4 | Obsługuje szerszą gamę cyfrowych i analogowych wejść / wyjść, w tym podwójnego DVI, dwa 3G SDI i SOG. | TAK |  |
| 5 | Skalibrowany do klinicznego spektrum kolorów (BT709 Industry Standard) | TAK |  |
| 6 | Kontrast 1400:1 | TAK |  |
| 7 | Funkcje zoom, zamrożenie, obraz w obrazie (PIP), obraz po obrazie (PBP) | TAK |  |
| 8 | Sygnał wejściowy Video: 2xDVI-D, 2xSDi (SD/HD/3G), 2xSOG, lxVGA, lxC-Video, lxS-Video, lxComponent (RGBS, YPbPr) | TAK |  |
| 9 | Sygnał wyjściowy Video: 2xDVI-D, 2xSDI (SD/HD/3G), 2xSOG, lxC-Video, lxS-Video, lxComponent (RGBS, YPbPr) | TAK |  |
| 10 | Czas reakcji 18 msec | TAK |  |

| Głowica kamery Fuli HD 1 szt. |
| --- |
| 1 | Kamera Fuli HD, autoklawowalna, w pełni kompatybilna z monitorem wyposażona w 2 przyciski (możliwość zaprogramowania min. 4 funkcji) długość kabla 3m, waga: (205 g) - bez kabla | TAK |  |
| 2 | Głowica kamery zbudowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo mechanizmu optycznego podczas upadku - (możliwość uzyskania gwarancji na urazy mechaniczne -upadek) a także pozwalający na szybkie wystudzenie po sterylizacji | TAK |  |
| 3 | Możliwość integracji kamery ze źródłem światła | TAK |  |
| Sterownik kamery (konsola) 1 szt. |
| 1 | Matryca detekcji obrazu 3 matryce CMOS 1/3" | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
| 3 | Wyjścia wideo: DVI-D (x2): 1080p; 50 Hz lub 60 Hz, współczynnik kształtu 16:9; 1 złącze DVI-D HD-SDI (x2): 1080p; 50 Hz lub 60 Hz, współczynnik kształtu 16:9; SMPTE 292M S-video (xl): Luminancja (Y) 1,0 Vp-p @ 75 O. (0,7 Vp-p wizja, 0,3 Vp-p synchr.) Impuls © 0,3 Vp-p @ 750, PAL lub NTSC z obcięciem bocznym Sygnał całkowity (xl) 1,0 Vp-p @ 750, PAL lub NTSC z obcięciem bocznym | TAK | , |
| 4 | Zdalne wyjścia (x2): gniazda 3,5 mm typu mono | TAK |  |
| 5 | Równowaga bieli: Kalibracja automatyczna, uruchamiana przyciskiem konsoli lub głowicy | TAK |  |
| 6 | Powiększenie cyfrowe: Do 2:1, regulowana przyciskiem na głowicy | TAK |  |
| Kompletna optyka HD z płaszczem wodnym szybkoprzeptywowym i trokarem w komplecie + pudełko do sterylizacji- 4 szt. |
| 1 | Optyka artroskopowa HD 30 stopni, średnica 4 mm o spłaszczonych soczewkach i długości roboczej 170 mm w komplecie z płaszczem | TAK |  |

|  | wodnym, dwukranikowym o średnicy zewnętrznej 5,5 mm z mechanizmem zatrzaskowym z wydłużoną i zaokrągloną częścią dystalną w celu zabezpieczenia soczewki optyki. Optyka w pełni autoklawowalną w komplecie z konikalnym obturatorem z pudełkiem do sterylizacji optyk w autoklawie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletna optyka HD z płaszczem wodnym szybkoprzepływowym i trokarem w komplecie + pudełko do sterylizacji-1 szt. |
| 1 | Optyka artroskopowa HD 70 stopni do zabiegów artroskopii biodra, średnica 4 mm o spłaszczonych soczewkach i długości roboczej 170 mm w komplecie z płaszczem wodnym, dwukranikowym o średnicy zewnętrznej 5,5 mm z mechanizmem zatrzaskowym z wydłużoną i zaokrągloną częścią dystalną w celu zabezpieczenia soczewki optyki. Optyka w pełni autoklawowalną w komplecie z konikalnym obturatorem z pudełkiem do sterylizacji optyk w autoklawie | TAK |  |
| Światłowód ze złączkami do optyki i źródła światła- 4 szt. |
| 1 | Światłowód o średnicy 5mm i długości min. 3m | TAK |  |
| Źródło światła LED Fuli HD-1 szt. |
| 1 | Moc żarówki LED 90W | TAK |  |
| 2 | Żywotność min 20.000 godzin pracy | TAK |  |
| 3 | Wyświetlacz LCD prezentujący poziom natężenia światła | TAK |  |
| 4 | Natężenie światła regulowane z panelu urządzenia | TAK |  |
| 5 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |
| 6 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| Konsola sterująca do shavera i napędów elektrycznych-1 szt. |
| 1 | Możliwość przyłączenia „shavera" i dużej rękojeści wiertarskiej jednocześnie oraz piły oscylacyjnej i wiertarki długopisowej | TAK |  |
| 2 | Automatyczna funkcja dostosowywania -zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści | TAK |  |
| 3 | Możliwość pracy oscylacyjnej napędu | TAK |  |
| 4 | Funkcje wyświetlane na ekranie sterownika i głosowo | TAK |  |

| 5 | Ekrany dotykowe wyświetlają informacje o przyłączonych urządzeniach, takie jak opis końcówki, szybkość, tryb pracy, kierunek, informacje o irygacji oraz inne informacje o statusie. Przyciski na ekranie dotykowym pozwalają użytkownikowi na zmianę ustawień końcówki, przełącznika nożnego lub systemu irygacji podłączonych do odpowiedniego portu końcówki lub przełącznika nożnego. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rękojeść shavera- 2 szt. |
| 1 | Shaver autoklawowalny w pełni kompatybilny z konsolą sterującą z możliwością sterowania ręcznego i na konsoli | TAK |  |
| 2 | Możliwość współpracy z ostrzami wielorazowymi i jednorazowymi, pozwalającymi doginać się pod dowolnym kątem śródoperacyjnie a także ostrzami pracującymi w cyklu posuwisto - zwrotnym | TAK |  |
| 3 | Możliwość podłączenia końcówki typu „Jacobs" w rękojeści shavera poszerzającej zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki ( do 10 tyś. obr/ min ) | TAK |  |
| 4 | Maksymalna moc minimum 100 Wat | TAK |  |
| 5 | Waga maksymalnie 0,6 kg | TAK |  |
| Pompa artroskopowa dwurolkowa-1 szt. |
| 1 | Przepływ 0 - 2000 ml/ min Ciśnienie od 0 -150 mmHg Posiadająca funkcje pracy w barku, biodrze, dłoni i kolanie oraz w procedurach laparoskopowych | TAK |  |
| 2 | Pompa dwurolkowa ssąco tłocząca | TAK |  |
| 3 | Współpracująca z drenami jednorazowymi oraz kasetami dziennymi i do pacjenta | TAK |  |
| Wózek artroskopowy z ramieniem do monitora-1 szt. |
| 1 | Pięć regulowanych półek 14 " | TAK |  |
| 2 | Ramiona ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3 | Tylne drzwi zamykane na klucz | TAK |  |
| 4 | Wózek jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK |  |
| 5 | Listwa zasilająca z min. 6 gniazdami | TAK |  |
| 6 | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej strome wózka | TAK |  |
| 7 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK |  |
| 8 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy. | TAK |  |
| 9 | Blokada kół min. 2 kół jezdnych | TAK |  |

| 10 | Kable zasilające do wózka | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ramię do monitora | TAK |  |
| Multimedialny zapis danych 1 szt. |
| 1 | Medyczny zapis danych umożliwiający jednoczesne zebranie obrazu z min. 5 wejść obrazowych oraz możliwość jednoczasowej | TAK |  |
|  | obsługi zebranego obrazu na min. 5 |  |  |
|  | monitorach. System posiada wejścia |  |  |
|  | obrazowe DVI, SDI, HDSDI. Jednostka pracuje |  |  |
|  | w pełnych zakresach SD jak i HD: 640x480, |  |  |
|  | 800x600,1024x768,1280x1024,1360x768, |  |  |
|  | 1600x1200,1920x1200,1920x1080 w | . |  |
|  | systemie PAL jak i NTSC. Zapis obrazu odbywa |  |  |
|  | się na wbudowanym dysku twardym o |  |  |
|  | pojemności 1TB oraz na serwerach PACS w |  |  |
|  | formacie DICOM. Multimedialny system |  |  |
|  | pozwala na jednoczasowe zgrywanie obrazu z |  |  |
|  | dwóch wejść obrazowych oraz wykonywana | - |  |
|  | zdjęć z dowolnego portu obrazowego. Do |  |  |
|  | transmisji danych system musi posiadać |  |  |
|  | wbudowany port USB. W komplecie |  |  |
|  | oprogramowanie pozwalające na obróbkę |  |  |
|  | zapisanego obrazu polegającą ma wycięciu z |  |  |
|  | filmu żądanego przez operatora momentu. |  |  |
|  | Sterowanie nagrywaniem obrazu odbywa się |  |  |
|  | za pomocą przycisków w głowicy kamery bądź |  |  |
|  | przyciskami na ekranie dotykowym zapisu. Do |  |  |
|  | sterowania zapisem używany jest 24 calowy |  |  |
|  | monitor dotykowy. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy zapisu o sterowaniem |  |  |
|  | dodatkowymi funkcjami: |  |  |
|  | - Stół operacyjny |  |  |
|  | - Lampy operacyjne wraz z wbudowana |  |  |
|  | kamerą |  |  |
|  | - Oświetleniem centralnym - Obrazem z ramienia C - Monitory operacyjne - Oświetlenie centralne -Lista pooperacyjna i przed operacyjna |  |  |
| Narzędzia artroskopowe 13 szt. |
| 1 | Kleszcze typu punch, Góra 15 Stopni | TAK |  |
| 2 | Kleszcze typu punch , Góra 15 Stopni UPSWEPT | TAK |  |
| 3 | Nożyczki standardowe, proste, 2.75MM X 130MM | TAK |  |
| 4 | Nożyczki rotacyjne, 20 Stopni, lewe | TAK |  |
| 5 | Nożyczki rotacyjne, 20 Stopni, prawe | TAK |  |
| 6 | Grasper standardowy, prosty, 3.4MM X 130MM 2szt. | TAK |  |

| 7 | Grasper typu aligator, prosty, 3.4MM X 130MM 2 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Narzędzie do mikrozłamań, 90 Stopni | TAK |  |
| 9 | Narzędzie do mikrozłamań , 45 Stopni, cienki | TAK |  |
| 10 | Narzędzie do mikrozłamań, 30 Stopni | TAK |  |
| 11 | Haczyk do mierzenia głębokości 2.5 X 200MM | TAK |  |
| Rękojeść wiertarska uniwersalna 2-przyciskowa-1 szt. |
| 1 | Rękojeść wiertarska akumulatorowa dwu przyciskowa. Regulacja prędkości obrotów wzrasta wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. Rękojeść posiada funkcje: wiercenie (prawo, lewo), wkręcanie (lewo, prawo), ruchy oscylacyjne, gwintowanie (3/4 prawo, 1/4 lewo) Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie, zdejmowane poprzez obrotowy kołnierz Waga maksymalna 0,739 kg Maksymalna prędkość min 1500 obr/min Maksymalny moment obrotowy min 15 Nm Napęd akumulatorowy nie wymagający oliwienia Kaniulacja min. 5,0 min Współpracuje z końcówkami roboczymi o przełożeniach 3:1; 5:1 oraz 1:1 | TAK |  |
| Rękojeść dużej piły oscylacyjnej-1 szt. |
| 1 | Rękojeść oscylacyjna akumulatorowa. Gniazdo kołowo-owalne blokujące ostrze zapewniające wysoką stabilizację ostrza. Możliwość ułożenia ostrza w głowicy pod dowolnym kątem Możliwość ułożenia głowicy co 45 stopni. Baterie podpinane pod rękojeść. Waga maksymalna 0,99 kg Regulacja prędkości obrotów wzrasta wraz z siłą nacisku na przycisk załączający | TAK |  |
| Reamer 5:1-1 szt. |
| 1 | Reamer z przełożeniem 5:1 do wyboru operatora z katalogu | TAK |  |
| Końcówka piłki sagitalnej-1 szt. |
| 1 | Końcówka piłki sagitalnej do małych zabiegów ortopedycznych | TAK |  |
| Podajniki drutów Kirchnera- 2 szt. |
| 1 | Podajnik do drutów o zakresie średnic 0.7-1.6 mm | TAK |  |
| 2 | Podajnik do drutów o zakresie średnic 1.8-4.0 mm | TAK |  |
| Końcówka Jacobsa-1 szt. |

| 1 | Końcówka Jacobsa trójszczękowa z kluczykiem 6,35mm | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ładowarka do baterii-1 szt. |
| 1 | Możliwość ładowania 4 baterii jednocześnie. Na ładowarce wskazane są parametry ilości cykli ładowania, temperatura baterii oraz wskaźnik ładowania bądź naładowania baterii. | TAK |  |
| Bateria- 2 szt. |
| 1 | OGNIWO LiFeP04, baterie przystosowane do sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |
| 2 | Napięcie 13,2 V 30 Wh | TAK |  |
| Kosz do sterylizacji napędów-1 szt. |
| 1 | Kontener do sterylizacji na 3 rękojeści wiertarskie, piły oraz wydzielonymi przegrodami na końcówki robocze. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 1 | Okres gwarancji 36 miesiące | TAK |  |
| 2 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | TAK |  |
| 3 | Przeglądy gwarancyjne (2 razy w okresie gwarancji w cenie) | TAK |  |
| 4 | Serwis na terenie Polski | TAK |  |

Data i podpis wykonawcy

………………………………………….