Załącznik nr 3

PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA DO BADAŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z ELEKTROLITAMI

| l.p. | Parametry graniczne* | TAK/NIE wypełnić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator kasetowy parametrów krytycznych fabrycznie nowy |  |
| 2 | Jednoczesne oznaczanie parametrów: pH, pO2, pCO2, Hct, Hb, SO2, MetHb, O2Hb, HHb, CoHb, Na, K, CL, Ca, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita |  |
| 3 | Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 4 | Analizator pracujący w systemie ciągłym, |  |
| 5 | Analizator i odczynniki od tego samego producenta |  |
| 6 | Osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami |  |
| 7 | Maksymalnie 2 materiały zużywalne- 2700 oznaczeń w trakcie trwania umowy |  |
| 8 | Dwukierunkowa transmisja danych |  |
| 9 | Możliwość wykonywania oznaczeń badań z krwi pełnej, osocza, dializatów |  |
| 10 | Możliwość wykonania badania materiału pobranego do kapilary lub strzykawki |  |
| 11 | Max. objętość próbki badanej dla pełnego panelu zarówno dla kapilary jak i strzykawki 70 ul |  |
| 12 | Monitorowanie poziomu odczynników i odpadów; System ścieków zamknięty bez dodatkowego przelewania do innych pojemników w celu utylizacji; Oddzielny pojemnik na odpady może być zintegrowany z innymi pojemnikami w paku odczynnikowym |  |
| 13 | Odczynniki gotowe do użycia, stabilność odczynników po otwarciu min 30 dni. |  |
| 14 | Wszystkie elektrody bezobsługowe, wymieniane jednoczasowo w postaci kasety sensorowej; |  |
| 15 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych |  |
| 16 | Prowadzenie kontroli jakości codziennie w sposób automatyczny, dla 3 poziomów materiału kontrolnego. Kontrola jakości wbudowana w pakiet odczynnikowy. |  |
| 17 | Dostarczenie z pierwszą dostawą wykazu substancji niebezpiecznych, kart charakterystyki oraz metodyki w języku polskim w wersji papierowej. |  |
| 18 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania przez wewnętrzny akumulator lub UPS (minimum 15 minut) |  |
| 19 | Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. |  |
| 20 | Zamawiający we własnym zakresie podłączy zaoferowany przez wykonawcę analizator do wewnętrznej sieci szpitalnej. |  |
| 21 | Wykonawca dostarczy deklarację CE dla odczynników i analizatora na żądanie i w terminie wskazanym przez zamawiającego |  |
| 22 | Wykonawca dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni bezpłatne szkolenie personelu w obsłudze niniejszego analizatora w miejscu jego instalacji |  |
| 23 | Serwis Bezpłatne przeglądy w czasie trwania umowy dzierżawy, Bezpłatne naprawy w czasie trwania umowy dzierżawy, Czas oczekiwania na serwis 24 godz. przy czym pod pojęciem czasu oczekiwania na serwis należy rozumieć czas na podjęcie naprawy, Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz./dobę 365 dni w roku, Ewentualna awaria analizatora zostanie usunięta w terminie do 24 godzin od chwili jej zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej niż 24 godz. wykonawca dostarczy na czas usunięcia awarii urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach. |  |
| 24 | Wykonawca w ciągu trwania umowy zapewni na swój koszt dostęp do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości - minimum 2 razy w roku. |  |

* Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

* Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

* Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

| Oceniane parametry techniczne analizator | Punktacja | Spełnianie parametru przez oferowany analizator TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Możliwość wyjęcia i ponownego zainstalowania kaset w tym samym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach testów. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Czas uzyskania wyniku | Najkrótszy czas - 5 pkt Najdłuższy czas - 0 pkt |  |
| 4 | Objętość próbki badanej dla uzyskania wyniku pełnego panelu | Najmniejsza objętość próbki – 10 pkt, Największa objętość próbki – 0 pkt |  |
|  |  | Razem punktów(max 30) |  |

Podpis osoby upoważnionej

……………………………..