PAKIET 2        System do oceny zaawansowania stopnia neuropatii autonomicznej wg standardu Ewinga

Producent / kraj pochodzenia:

Nazwa / typ: System do oceny zaawansowania stopnia neuropatii autonomicznej wg standardu Ewinga dodatkowo wyposażony w zintegrowane 12 kanałowe EKG oraz holter spoczynkowy

Wykonawca / adres siedziby :

| PARAMETRY | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY | Nazwa dokumentu i nr strony na której znajduje się potwierdzenie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE | x |
| System do oceny zaawansowania stopnia neuropatii autonomicznej wg standardu Ewinga dodatkowo wyposażony w zintegrowane 12 kanałowe EKG oraz holter spoczynkowy | TAK |  | x |
| Zestaw 1 | TAK |  | x |

| Lp | PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1 | Moduł podstawowy do akwizycji danych Zintegrowany komputer stacjonarny (wersja nabiurkowa) ze zintegrowanym ekranem. Komputer z 4GB pamięci, wspomaganie grafiki 3D, procesor 2GHz, dysk twardy 500GB winchester, kompatybilny z Windows 8 , monitor LCD19”, podświetlenie LED, drukarka. | TAK |  |  |
| 2 | Oprogramowanie do oceny stopnia zaawansowania neuropatii autonomicznej oraz analizy EKG. · Zarządzanie pacjentem z automatycznym menadżerem bazy danych i filtrowaniem rodzajów schorzeń. Funkcja eksport/import · Zmiana kanałów rejestracji z rozwijanego menu · Konfigurowanie szybkości przesuwania zapisu odczytu EKG · W ciągu trwania pomiaru automatyczna uśredniona ewaluacja [(RR (ms), HR (bpm), czasu trwania P (ms), PP (ms), segmentu ST (ms), interwału ST (ms), interwał PR (ms), QRS (ms), QT (ms), QTcb (ms), QTcf (ms), QTcv (ms), T-Te (ms)]. · Możliwość analizy offline uzyskanych wyników na wielu komputerach · Tryby ewaluacji automatycznej - ewaluacja na podstawie czasu cykli/amplitud [RR(ms), HR, P(mV), Q(mV), R(mV), T(mV), ST(mV), Prange(ms), PP(ms), STpart(ms), ST(ms), RR(ms), QRS(ms), QT(ms), QTcb, QTcf, QTcv, T-Te(ms)] · Tryb ewaluacji automatycznej - ewaluacja na podstawie uśrednionych czasów cykli/ amplitudy [RR(ms), HR, P(mV), Q(mV), R(mV), T(mV), ST(mV), Prange(ms), PP(ms), STpart(ms), ST(ms), RR(ms), QRS(ms), QT(ms), QTcb, QTcf, QTcv, T-Te(ms)] · Ewaluacja QT z opcjonalnych cykli RR, HR, przedstawienie ewaluacji w formie tabeli i krzywej graficznej · Automatyczna kalkulacja QTv (zmienności QT) na podstawie co najmniej 23 cykli · Automatyczna kalkulacja QTd (dyspersji QT) na podstawie jednego cyklu z 12 kanałów · Pomiar HRV oparty na zakresie czasu [liczba uderzeń , maksimum NN (ms), maksimum NN (bpm), minimum NN (ms), minimum NN (bpm), średnia NN (ms), średnia NN (bpm), SDNN (ms), pNN50 (%), rMSSD (ms), indeks trójkątny (HRVi)]. · Program zlicza automatycznie wartości punktowe eksperymentów i zapamiętuje je całościowo w tabeli · Program przekazuje na ekranie niezbędne instrukcje pacjentowi wraz z sygnałami dźwiękowymi i napisami · Na koniec eksperymentu program automatycznie tworzy tabelę podsumowującą z możliwością wydruku lub stworzenia pliku pdf · Dane można eksportować i zapamiętywać tak samo jak w trybie Windows · Program rejestruje funkcje układu przywspółczulnego: - Odpowiedź częstotliwościowa układu autonomicznego przy głębokim wdechu i wydechu - Odpowiedź częstotliwościowa układu autonomicznego podczas próby Valsalvy - Iloraz 30/15 odpowiedzi częstotliwościowej układu autonomicznego przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą · Program rejestruje funkcje układu współczulnego: - Redukcja skurczowego BP (ciśnienia krwi) przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą - Test zaciskania dłoni: redukcja rozkurczowego BP (ciśnienia krwi) przy permanentnym skurczu izometrycznym mięśni. · Program posiada funkcje holtera spoczynkowego umożliwiającą regulowany czas zapisu między 20 sek a 15 godzin w sposób ciągły, powtarzanie zapisu między 00 – 15 godzin w sposób ciągły, synchroniczny zapis EKG, SBP [skurczowego ciśnienia krwi], DBP [rozkurczowego ciśnienia krwi] · Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 3 | System do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego dla dorosłych Tryb pomiaru oscylometrycznego z filtrowaniem artefaktów kinetycznych Maksymalne ciśnienie w mankiecie 300 mm Hg Wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistym Maksymalny zakres pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi: ciśnienie skurczowe 25-280 mm Hg, ciśnienie rozkurczowe 10-220 mm Hg Tryb ręczny i automatyczny Częstość pomiarów w trybie automatycznym: co 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minut Automatyczne zbieranie danych do tabeli, eksportowanie i drukowanie. | TAK |  |  |
| 4 | System do pomiaru manewru Valsalvy dla dorosłych · Składający się z czujnika z kablem oraz ustnika wielorazowego użytku (możliwość dezynfekcji płynami) | TAK |  |  |
| 5 | Zestaw elektrod do 12 kanałowego pomiaru EKG · 12 sztuk elektrod EKG – 4 metalowe płytki mocowane gumowymi paskami do kończyn, i 8 elektrod przyssawkowych w rozmiarach dla dorosłych. | TAK |  |  |
| 6 | Nakładka do pomiaru siły ucisku dla testu zaciśnięcia ręki – szt. 1 | TAK |  |  |

Data i podpis wykonawcy

………………………………………………………………………………….