OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy części pomieszczeń piwnic pawilonu chirurgicznego SPZOZ w Kościanie na pomieszczenia magazynowe archiwum.

I. DANE OGÓLNE:

1. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7

PAWILON CHIRURGICZNY - PIWNICE - POMIESZCZENIA

MAGAZYNOWE ARCHIWUM

64-000Kościan; ul. Szpitalna 7

dz. nr ewid. 2192/4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja w terenie.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa przekazana przez Inwestora.

- Dokumenty formalno-prawne.

- Obowiązujące normy i przepisy

- Projekt budowlany „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej",

- Ekspertyza techniczna załączona do projektu

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest projekt przebudowy części pomieszczeń w poziomie piwnicy w budynku tzw. pawilonu chirurgicznego na pomieszczenia magazynowe archiwum. Pomieszczenia objęte opracowaniem są niezagospodarowane.

W bezpośrednim sąsiedztwie w poziomie piwnicy znajduje się Pracownia Kardiometryczna.

Czynne są klatki schodowe oraz dźwig dostępny dla osób niepełnosprawnych. Projekt uwzględnia istniejące zagospodarowanie pomieszczeń piwnic i kondygnacji nadziemnych w zakresie komunikacji poziomej i pionowej, dróg ewakuacyjnych, które są rozwiązane w odrębnej dokumentacji. Projekt nie obejmuje również zagospodarowania terenów przyległych do budynku.

Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na pom. magazynowe - SPZOZ Kościan                         4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Projektowane pomieszczenia przeznaczone są na pomieszczenia magazynowe do składowania dokumentów dla archiwum SPZOZ w Kościanie. Pomieszczenia nie będą przeznaczone na stały pobyt ludzi. Stałe miejsce do pracy dla archiwisty znajduje się w innym budynku.

  - KONSTRUKCJA BUDYNKU PAWILONU CHIRURGICZNEGO

Istniejący budynek wykonany został w konstrukcji stalowej, szkieletowej z wypełnieniem ścianami z ceramiki. Stropy żelbetowe, prefabrykowane z płyt kanałowych, wzmocnionych. Istniejącą, dostępną konstrukcję stalową należy zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej - budynek klasy B odporności ogniowej. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych nie wymaga ingerencji w konstrukcję budynku, ani wykonania obliczeń wytrzymałościowych sprawdzających.

  - PARAMETRY TECHNICZNE

7. PRACE ROZBIÓRKOWE

W celu przeprowadzenia przebudowy należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe:

- Wykucie istniejącej stolarki okiennej

- Wykucie w ściankach działowych grub. 12cm otworów na drzwi,

- Wykucie istniejących ościeżnic metalowych,

- Rozebranie w pomieszczeniu nr 04 ścianek działowych,

- Usunięcie gruzu z podziemia,

- Odkrycie instalacji podposadzkowej,

- Odkrycie i oczyszczanie pokrytych korozją stalowych elementów konstrukcyjnych.

8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dostępność dla osób niepełnosprawnych między kondygnacjami i z poziomu terenu zapewnia istniejący, czynny dźwig towarowo-osobowy umieszczony w szybie wybudowanym przy klatce schodowej. Przy pomieszczeniach Pracowni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

II. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

  - FUNDAMENTY, KONSTRUKCJE STALOWE I ŻELBETOWE, ŚCIANY, STROPY.

Bez zmian, nie są wymagane żadne roboty zmieniające elementy konstrukcyjne lub wymagających nowych.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji istniejącej

Istniejącą główną konstrukcję stalową, w tym: słupy, podciągi, rygle należy zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej - R120. W projekcie przyjęto zabezpieczenie w formie natrysku. W/w istniejące elementy należy w pierwszej kolejności odsłonić poprzez dokonanie rozbiórek obudów. Następnie przygotować wg zaleceń producenta danego systemu, w tym należy je zabezpieczyć antykorozyjnie. (Dobrany system powinien spełniać wymogi przyczepności dla zastosowanego systemu p.poż.) Grubość natrysku, należy dobrać indywidualnie dla danego profilu stalowego wg wytycznych producenta danego systemu.

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z materiałów NRO.

Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na pom. magazynowe - SPZOZ Kościan

  - ŚCIANKI DZIAŁOWE

Uzupełnienia oraz zamurowania w ściankach działowych z cegły ceramicznej dziurawki gr. 12cm na zaprawie cem. M7. Obudowa istniejących pionów instalacyjnych z płyty gipsowo-kartonowej na rusztcie stalowym. Miejscach rewizji pionu zostawić „okienka" ułatwiające dostęp.

  - TYNKI WEWNETRZNE. MALOWANIE WNĘTRZ.

Ściany murowane wewnętrzne w pomieszczeniach otynkować zaprawą cementowo - wapienną kat III grubości 1,5 cm a następnie wygładzić przez filcowanie. Tynki wyszpachlować gipsem szpachlowym lub zagruntować płynem do neutralizacji świeżych podłoży i pomalować. Ściany pomalować farbami akrylowymi lub akrylowo-lateksowe takich firm jak np. STO, BECKERS, DECORAL, BENHAMIN MOORE Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.

  - POSADZKI

a/ pomieszczenia magazynowe - posadzka przemysłowa (masa nawierzchniowa + impregnat pielęgnujący i utwardzający) Układ warstw

- samopoziomująca masa nawierzchniowa pod duże obciążenia + impregnat pielęgnujący i utwardzający - gr. 0,5-1,0 cm

- jastrych cementowy zbrojony siatką zgrzewaną Q188 zatarty na gładko gr. 7cm

- izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna

- Podkład gruntujący

- istniejąca płyta betonowa gr. 20cm

- ubity piasek

b/ korytarz - płytki gresowe Układ warstw

- płytki gresowe na zaprawie klejowej gr.=1,5cm

- folia ochronna PE

- jastrych cementowy zbrojony siatką zgrzewaną Q188 zatarty na gładko gr. 7,5

- izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna

Podkład gruntujący

- istniejąca płyta betonowa gr. 20cm - ubity piasek

- Nierówności na istniejącej płycie betonowej przed wykonaniem izolacji i warstw posadzkowych należy usunąć, wyrównać.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w istniejącej płycie betonowej wykonać nową.

- Obniżyć istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej (istn. rury żeliwne)

- Posadzkę zdylatować obwodowo oraz tworząc pola ok 20m2 w pomieszczenach

- Wykonać warstwy podłogowe nawiązując bezprogowo do posadzki istniejącej na korytarzu.

- Wykonawca bezpośrednio przed rozpoczęciem robót powinien sprawdzić powierzchnie pod względem wypoziomowania, równości i wilgotności podłoży pod posadzki. Rzucające się w oczy różnice koloru lub jakości poszczególnych powierzchni warstw wykończeniowych posadzek, czy też niestaranne wykonanie, niewypoziomowane powierzchnie, niefachowe spoinowanie, zabrudzenia lub uszkodzenia nie będą tolerowane.

Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na pom. magazynowe - SPZOZ Kościan

5. STOLARKA OKIENNA

Należy wymienić istniejącą drewnianą stolarkę okienną na nową PCV w kolorze białym (RAL 9010) w pom. nr 7. W pozostałych pomieszczeniach należy zdemontować istniejącą stolarkę okienną i zamurować okna. W celu ograniczenia nagrzewania się pomieszczeń, w oknach projektuje się rolety zaciemniające w prowadnicach z materiału termo-stop w wersji manualnej (lepsza izolacyjność okna nawet o 33%). Parapety PCV. Na wszystkich oknach zewnętrznych zamontować nawiewniki okienne.

  - STOLARKA DRZWIOWA

Do pomieszczeń magazynowych projektuje się drzwi Hormann EI30 H3-I antywłamaniowe klasy A, wyposażone w dwa zamki atestowane z dodatkowym zamkiem elektronicznym szyfrowym, w kolorze RAL 9007. Ościeżnice typowe do tego rodzaju drzwi. Drzwi między pomieszczaniami 02 a 03 - drewniane, płytowe, jednoskrzydłowe.

  - SUFITY PODWIESZANE

- Pomieszczenia magazynowe

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych w celu zabezpieczenia przechowywanej dokumentacji.

- Korytarz - sufit podwieszany modułowy, rozbieralny (600x600). Obrzeża sufitu kasetonowego typu GKB (połączenia przyścienne powinny być wykonane przy użyciu płyty gipsowo - kartonowej, przyciętej do wymaganej szerokości i przytwierdzonej do metalowej konstrukcji; szerokość płyt g-k należy dobrać w taki sposób, aby nie trzeba było przycinać płyt modułowych; połączenie płyty gładkiej z płytą modułową należy wykonać przy pomocy kątownika przyściennego).

8. WARUNKI WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

- zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji,

- nie dopuszcza się stosowania materiałów łatwo zapalnych, okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych należy wykonać z materiałów niepalnych lub nie zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia,

- w pomieszczeniach zabronione jest stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych,

- palne elementy wystroju wnętrz obiektu, przez które, lub obok których są prowadzone przewody

- ogrzewcze, wentylacyjne dymowe lub spalinowe, należy zabezpieczyć przed możliwością zapalenia lub zwęglenia,

- wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach zamieszkania zbiorowego wydane przez PZH,

- wykonawca powinien ściśle zastosować się do zaleceń producentów wyrobów budowlanych w celu uzyskania prawidłowych parametrów oraz utrzymania w mocy atestów,

Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na pom. magazynowe - SPZOZ Kościan

- wykonawca posadzki powinien zwracać baczną uwagę na to, by nie tworzyć progów,

- ze względu na zastosowanie różnorodnych materiałów wykończeniowych należy przewidzieć zastosowanie systemowych listew dylatacyjnych i progowych na ich styku.

III. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

I.Parametry temperatury i wilgotności powietrza dla dokumentacji papierowej:

- Instalacja wentylacyjna

W istniejącym budynku przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane są z pustaków ceramicznych 188x188x250mm. Obecnie ze względu na wykorzystanie wszystkich przewodów oraz braku możliwości wykonania nowych projektuje się wentylację mechaniczną do której podłączone zostaną pomieszczenia. Wyrzuty poprowadzone zostaną po ścianach zewnętrznych.

- Instalacja elektryczna

W pomieszczeniach objętych opracowaniem wykonać nową instalacje elektryczną i oświetleniową zgodnie z projektem branży elektrycznej. ( W każdym pomieszczeniu objętym opracowaniem wykonać przynajmniej jedno podwójne gniazdo 230V).

- Instalacja centralnego ogrzewania

W pom. objętych opracowaniem wykonać nową grzejnikową instalację centralnego ogrzewania zgodnie z projektem branży sanitarnej.

IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac modernizacyjnych nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku, która pozostaje bez zmian.

Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na pom. magazynowe - SPZOZ Kościan

V. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

  - Charakterystyka budynku:

Przyjęte dane dotyczące obiektu odnoszą się do dokumentacji budowlanej wg której wykonano obiekt i wg której prowadzone są w obiekcie roboty wykończeniowe, adaptacyjne. Dokumentacja ta posiada aktualne uzgodnienia w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymagań higienicznych i zdrowotnych, zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Projekty są zatwierdzone i budynek posiada pozwolenie na budowę. Poniżej podaje się jedynie dane ogólne.

Projektowany budynek pod względem stref pożarowych został zakwalfikowany się do kategorii ZL II i ZLIIIi. Budynek o wysokości 20,5m zaliczany do budynku średniowysokiego - SW. Klasa odporności tego budynku -wymagana „B" W tej klasie odporności budynku spełnione są wymagania co klasy odporności poszczególnych jego elementów t.j. całej konstrukcji nośnej ( R 120 min.), konstrukcji dachu - (R30), stropu (Rei 60 min.), konstrukcji ścian zewnętrznych ( El 60 min.), ścian wewnętrznych i przekrycia dachu ( El30 min.). Wszystkie elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia.. W budynku nie przewiduje się przechowywania substancji palnych w większych ilościach, nie przewiduje się występowania pomieszczeń ani stref zagrożenia wybuchem.

  - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego

- Przeznaczenie projektowanego obiektu: pomieszczenia magazynowe archiwum

- Wysokość: budynek średniowysoki;

- Liczba kondygnacji: nadziemnych - 5, podziemnych - 1;

- Kategoria zagrożenia ludzi,- ZL II i ZLIII;

- Gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 500M3/m2;

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - nie występuje

- Klasa odporności pożarowej: „B"

- Warunki ewakuacji ;

- obiekt wyposażony w oświetlenie ewakuacyjne

- łączna liczba wyjść ewakuacyjnych z obiektu: 2

- długość przejścia ewakuacyjnego poniżej 40 m

- szerokość przejścia ewakuacyjnego proporcjonalna do liczby ludzi w poszczególnych pomieszczeniach

- 0,6 m na 100 osób, nie mniej 0,9m na 100 osób, nie mniej niż 1,4 m- warunek spełniony

- Urządzenia przeciwpożarowe;

Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na pom. magazynowe - SPZOZ Kościan

- siec wewnętrzna wodociągowa z hydrantami H25 z węzami półsztywnymi 30 m;

- gaśnica przenośna proszkowa ABC 4kg. na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej.

VI. UWAGI KOŃCOWE

a/ Roboty budowlane prowadzone będą w działającym (czynnym) obiekcie, w związku z tym należy uwzględnić konieczność dostosowania prowadzonych prac do wymagań zamawiającego w zakresie organizacji i specyfiki działalności budynku. b/ Obręb robót należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami bhp w budownictwie. c/ Podane nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, pod warunkiem zastosowania

materiałów o właściwościach nie gorszych od podanych. d/ Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania

w budownictwie służby zdrowia. e/ Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.

Opracował:

podpis projektanta

Kościan, marzec 2016r.

# Text boxes

| - Długość budynki | - 57,81m |
| --- | --- |
| - Głębokość budynku | - 46,81 m |
| - Wysokość kondygnacji | - 2,8 |
| - Wysokość całkowita | - 20,5m |
| - Ilość kondygnacji | - VI |
| - Powierzchnia zabudowy | - 1993,9m2 |
| - Powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania | - 141,36m2 |
| - Kubatura | - 41706m3 |

| Rodzaj dokumentacji | Właściwa temperatura powietrza (°C) | Dopuszczalne wahania dobowe temperatury powietrza (°C) | Właściwa wilgotność względna powietrza (w %RH) | Dopuszczalne wahania dobowe wilgotności względnej powietrza (w %RH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Papier | min. | maks. | 1 | min. | maks. | 3 |
|  | 14 | 18 |  | 30 | 50 |  |

1.1. Inwestor :

- Obiekt :

- Lokalizacja :

- Działka :

| Lp. | Nazwa pom. | Rodzaj posadzki | Pow. (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komunikacja | płytki gresowe | 40,3 |
| 2 | Pom. pomocnicze | posadzka przemysłowa | 11,56 |
| 3 | Pom. Magazynowe 3 | posadzka przemysłowa | 30,95 |
| 4 | Pom. Magazynowe 4 | posadzka przemysłowa | 58,85 |
| 5 | Pom. Magazynowe 5 | posadzka przemysłowa | 43,79 |
| 6 | Komunikacja 6 | płytki gresowe | 28,72 |
| 7 | Pom. Magazynowe 7 | posadzka przemysłowa | 55,26 |
|  | RAZEM | 269,43 |