I. KARTA TYTUŁOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA NA BUDOWIE

INWESTYCJA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC PAWILONU CHIRURGICZNEGO SPZOZ w KOŚCIANIE NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE ARCHIWUM

OBIEKT:

PAWILON CHIRURGICZNY PIWNICE - POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE ARCHIWUM

ADRES BUDOWY:

64-000 Kościan; ul. Szpitalna 7; dz.nr ewid. 2192/4

BRANŻA:

Architektoniczno- budowlana

INWESTOR:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan

OPRACOWAŁ:

UNISŁAW BRESIŃSKI

uprawnienia nr 356/82/Lo w spec. konstrukcyjno-budowlanej

podpis projektanta

II. CZĘŚĆ OPISOWA:

- PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja i pomiary.

  - ZAKRES ROBÓT

1.1. Kolejność wykonywanych robót- roboty rozbiórkowe:

- Wykucie istniejącej stolarki okiennej

- Wykucie w ściankach działowych grub. 12cm otworów na drzwi,

- Wykucie istniejących ościeżnic metalowych,

- Rozebranie w pomieszczeniu nr 04 ścianek działowych,

- Usunięcie gruzu z podziemia,

- Odkrycie instalacji podposadzkowej,

- Odkrycie i oczyszczanie pokrytych korozją stalowych elementów konstrukcyjnych.

1.2 Kolejność wykonywanych robót- roboty związane z przebudową:

- Osadzenie nowej stolarki okiennej,

- Wykonanie podłoża pod posadzkę,

- Izolacja pozioma przeciwwilgociowa podłoży pod posadzki,

- Wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwogniowej elementów konstrukcji stalowych,

- Uzupełnienie ścianek działowych, zamurowanie otworów osadzenie ościeżnic metalowych,

- Obudowa przewodów instalacyjnych, sufit podwieszany

- Warstwa wyrównawcza pod posadzki,

- Montaż ślusarek i stolarki drzwiowej,

- Malowanie wewnętrzne,

- Montaż elementów wykończenia wnętrz.

  - WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW :

Działka zabudowana jest budynkami SPZOZ Kościan:

- wolnostojące budynki - szpitalne, administracyjno-techniczne, gospodarcze

- budynek pawilonu chirurgicznego połączony z budynkiem oddziałów: dziecięcego, ginekologiczno- położniczego.

  - ELEMENTY ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI :

- prowadzenie robót w czynnym obiekcie,

- wykonywanie wykopów i robót przy ścianach istniejącego budynku.

- szczupłość terenu - zabezpieczenie zaplecza budowy.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE PRAWIDŁOWOŚĆ ROBÓT :

Wszystkich pracowników zatrudnionych przy robotach demontażowych i budowlanych należy objąć szczegółowym szkoleniem w zakresie BHP i p.poż. Szkolenie winien przeprowadzić nadzór wykonawcy. Pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

W sąsiedztwie rejonu prac znajdują się czynne obiekty szpitalne oraz oddział ratownictwa me-dycznego ze stałą obsługą posiadająca środki umożliwiające natychmiastowe udzielenie pomocy

w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia .

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót winien:

- sporządzić plan zagospodarowania placu budowy,

- plan zabezpieczenia rejonu robót w czynnym obiekcie z uwzględnieniem zabezpieczenia budowy przed

pożarem

- opracować „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia",

- szczegółowy harmonogram prowadzenia robót.

Wykonawca winien powierzyć kierowanie robotami osobie posiadającej odpowiednie i wymagane

przepisami kwalifikacje.

Ze względu na czynny obiekt wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni być ubrani w jednolitą,

oznakowaną odzież ochronną.

6. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 póz.94 z późn.zm.),

- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz.1126 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwu i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 póz.1256)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 póz.285)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. N r 62 póz. 287)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz.288)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 póz. 844 z póź.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401) z wagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 póz. 93) z dniem 19 września 2003

- Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, Nr169, poz. 1199, Nr 170,poz. 1217, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr

21,poz. 124, Nr 75, poz.493, Nr 88, poz. 587, Nr124, poz. 859. przepisy o ochronie środowiska

podpis projektanta