SPZOZEPII23/21/16

Pakiet 1

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego  1

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa na czas trwania umowy niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2. | Trzpień modularny, prosty- nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza ; porowaty , pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 110 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8 mm do 20 mm, posiadające nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Opcjonalnie musi być możliwość zastosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych z 125 º kątem szyjki w rozmiarach od 130 mm do 170 mm długości do bioder typu Coxa Vara oraz specjalnych trzpieni bezkołnierzowych typu High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości między osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy zwiększonej długości szyjki) oraz specjalnych trzpieni dla bioder dysplastycznych o małych rozmiarach. | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3. | Panewka bezcementowa, hemisferyczna typu Press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66mm, lub panewka bezcementowa pokryta hydorksyapatytem typu wkręcanego w rozmiarach 46-66mm, ze skokiem co 2mm. Panewki z uniwersalnym mechanizmem umożlwiającym osadzenie wkładki polietylenowej, metalowej i ceramicznej. | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 4. | Wkład polietylenowy z polietylenu o wysokiej gęstości „cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni, neutralna i z kołnierzem, rozmiary minimum 48-66mm, ze skokiem co 2 mm, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32 mm lub 36mm | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 5. | Głowy metalowe o średnicy 28 mm w 4 rozmiary długości szyjki, Głowa metalowa 32mm w minimum 3 rozmiarach długości | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 6. | Głowa metalowa o średnicy 36mm, wykonana z wysokopolerowanego stopy CoCr, dostępna w minimum 4 rozmiarach długości szyjki | szt. | 2 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 7. | Głowy ceramiczne o średnicy 28, 36 i 32 mm w trzech długościach szyjki z opcją wkładu metalowego | szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 8. | Wkład ceramiczny umożliwiający artykulację ceramika-ceramika i metal-ceramika do średnicy głów 28mm,32mm,36mm. Wybór śródoperacyjny. Rozmiarach od 46 do 66 mm ze skokiem co 2 mm | szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty firmowe potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających prawidłowe  funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez / implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki w tym napędów ortopedycznych o następujących parametrach :

| L.p. | Wymagane parametry i warunki | Wartości wymagane /graniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Rękojeść uniwersalna |
| 1. | Obroty wiertarki od 0 – 1500 obr/min ze sprzęgłem przeciążeniowym w przypadku obrotów w prawo i bez sprzęgła w przypadku obrotów w lewo | tak |  |
| 2. | Dla funkcji gwintowania dwa obroty w prawo jeden lewo do 250 obr/min | tak |  |
| 3. | Dla funkcji wiercenia oscylacyjnego max 750 obr/min | tak |  |
| 4. | Nasadki frezujące z przełożeniem 3:1 z momentem obrotowym 10 Nm i przełożeniem 5:1 z momentem 14 Nm | tak |  |
| Rękojeść piły oscylacyjnej |
| 5. | Głowica ośmiopozycyjna co 45º | tak |  |
| 6. | Pięć położeń mocowania ostrza co 45º do linii środkowej w obydwu kierunkach od linii środkowej | tak |  |
| 7. | Zatrzaskowe mocowanie ostrza | tak |  |
| 8. | Zakres prędkości od 0 do 11 000cykli/min | tak |  |
| 9. | Zakres oscylacji 4-5 stopni | tak |  |
| Wyposażenie |
| 10. | Ładowarka dla 4 baterii | tak |  |
| 11. | Baterie niesterylizowane z puszkami do baterii i osłonami do sterylnego podawania baterii | tak |  |
| 12. | Baterie do sterylizacji w autoklawie | tak |  |
| 14. | Kaseta do sterylizacji w standardowym cyklu autoklawu | tak |  |
| 15. | Nasadki do pił oraz nasadki frezujące typu : Large AO , Zimmer/Hudson , Hudson i Aesculap | tak |  |

Data podpis i pieczęć wykonawcy