SPZOZ.EPII.23.21.2017

Pakiet 2

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 2

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa na czas trwania umowy niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2. | Trzpień tytanowy, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina , zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizera) bez kołnierza, w części bliższej pokryty tytanowa okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu w minimum 11 rozmiarach. Stożek 12/14. Opcjonalnie możliwość użycia trzpienia bezcementowego, tytanowego, anatomicznego (osobno dla biodra lewego i prawego) z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylanego na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). Stożek 12/14. Opcjonalnie musi być możliwość użycia trzpienia krótkiego, przynasadowego, tytanowego, prostego, bezcementowego, posiadającego kształt klina, zwężającego się dystalnie, bez kołnierza, pokrytego tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo typu Plasma Spray, uniwersalnego dla biodra lewego i prawego | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3. | Panewka bezcementowa typu Press-fit, tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46 mm do minimum 64 mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania minimum dwóch śrub panewkowych. Zamiennie panewka bezcementowa z 15 –sto stopniowym nawisem. .Panewka posiadająca system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokujący wkładkę w panewce | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 4 | Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie, stabilizowany przeciwutleniaczem, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm i 36 mm. Opcjonalnie możliwość zastosowania wkładu polietylenowego oraz wkładu ceramicznego | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 5. | Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32mm i 36 mm w minimum czterech długościach szyjki. | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 6. | głowy ceramicznej w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm w minimum czterech długościach szyjki | szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 7. | Ceramiczny wkład panewki średnica wewnętrzna 28mm, 32mm i 36 mm. | szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty firmowe potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających prawidłowe  funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez / implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki w tym napędów ortopedycznych wraz z ostrzami o następujących parametrach :

| L.p. | Wymagane parametry i warunki | Wartości wymagane /graniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Rękojeść uniwersalna |
| 1. | Obroty wiertarki od 0 – 1500 obr/min ze sprzęgłem przeciążeniowym w przypadku obrotów w prawo i bez sprzęgła w przypadku obrotów w lewo | tak |  |
| 2. | Dla funkcji gwintowania dwa obroty w prawo jeden lewo do 250 obr/min | tak |  |
| 3. | Dla funkcji wiercenia oscylacyjnego max 750 obr/min | tak |  |
| 4. | Nasadki frezujące z przełożeniem 3:1 z momentem obrotowym 10 Nm i przełożeniem 5:1 z momentem 14 Nm | tak |  |
| Rękojeść piły oscylacyjnej |
| 5. | Głowica ośmiopozycyjna co 45º | tak |  |
| 6. | Pięć położeń mocowania ostrza co 45º do linii środkowej w obydwu kierunkach od linii środkowej | tak |  |
| 7. | Zatrzaskowe mocowanie ostrza | tak |  |
| 8. | Zakres prędkości od 0 do 11 000cykli/min | tak |  |
| 9. | Zakres oscylacji 4-5 stopni | tak |  |
| Wyposażenie |
| 10. | Ładowarka dla 4 baterii | tak |  |
| 11. | Baterie niesterylizowane z puszkami do baterii i osłonami do sterylnego podawania baterii | tak |  |
| 12. | Baterie do sterylizacji w autoklawie | tak |  |
| 14. | Kaseta do sterylizacji w standardowym cyklu autoklawu | tak |  |
| 15. | Nasadki do pił oraz nasadki frezujące typu : Large AO , Zimmer/Hudson , Hudson i Aesculap | tak |  |
| 16 | Ostrza oscylacyjne | tak |  |

Data podpis i pieczęć wykonawcy