Część opisowa informacji dotyczącej bezpieczeństwa

i   ochrony zdrowia

do projektu przebudowy części pomieszczeń piwnic Pawilonu Chirurgicznego SPZOZ w Kościanie na gabinety lekarskie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dane ogólne :

1.1. Obiekt                  :  budynek tzw Pawilonu Chirurgicznego w budowie.

„Przebudowa części pomieszczeń piwnic pawilonu chirurgicznego

SPZOZ w Kościanie na gabinety lekarskie.

1.2. Inwestor               :  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7.

1.3. Adres budowy      :  Kościan, ul. Szpitalna 7.

1.4. Działki nr             :  2191; 2192; 2193/2 ark 22 sekcja 10-d-3.

2. Zakres robót :

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach, będącego w budowie  tzw. pawilonu chirurgicznego na pomieszczenia gabinetów lekarskich i pielęgniarskich. Pomieszczenia brane pod uwagę w opracowaniu są niezagospodarowane i są w stanie surowym zamkniętym.

Obecnie w pawilonie zagospodarowane są pomieszczenia parteru (oddział SOR + zespoły ratownictwa medycznego, Izba przyjęć, pracownie specjalistyczne – endoskopia, RTG, mammografia, tomografia komputerowa) i I ptra (Oddział Internistyczny, Stacja Dializ) oraz 2, 3 i 4 ptra pawilonu (oddział chirurgii i ortopedii), a także część pomieszczeń piwnic. Czynne są częściowo klatki schodowe oraz dźwigi (dostępne również dla pacjentów niepełnosprawnych).

Konstrukcja budynku - budynek wykonany został w konstrukcji stalowej, szkieletowej z wypełnieniem ścianami z ceramiki. Stropy żelbetowe, prefabrykowane z płyt kanałowych, wzmocnionych.

Przebudowa pomieszczeń piwnicznych nie wymaga ingerencji w konstrukcję budynku, ani wykonania obliczeń wytrzymałościowych sprawdzających.

Roboty instalacyjne elektryczne i sygnalizacyjne, sieć komputerowa, instalacje wod.-kan. c.o. i c.w., p.pożarowa, wentylacja mechaniczna.

2.1. Kolejność robót - roboty rozbiórkowe:

- skucie podłoża betonowego pod posadzki,

- wykucie istniejącej drewnianej stolarki okiennej,

- obniżenie otworów okiennych od strony patio o ca. 20 cm,

- wykucie w ściankach działowych grub. 12 cm otworów na drzwi,

- wykucie istniejących ościeżnic metalowych,

- rozebranie ścianki działowej w korytarzu pomiędzy użytkowanymi pomieszczeniami a przeznaczonymi do adapt6acji,

- skucie wierzchu ław fundamentowych max. 5 cm, po sprawdzeniu poziomu zabetonowania górnych prętów zbrojenia,

- usunięcie gruzu z podziemi,

- odkrycie instalacji podposadzkowej,

- odkrycie i oczyszczenie pokrytych korozją stalowych elementów konstrukcyjnych,

- odkopanie ścian fundamentowych.

2.2. Kolejność i zakres robót budowlanych związanych z przebudową:

- osadzenie nowej stolarki okiennej,

- izolacja pionowa przeciwwodna i przeciwwilgociowa ścian piwnic,

- izolacja cieplna ścian piwnic – wykonać wspólnie z robotami elewacyjnymi całego obiektu,

- podmurowanie okien od strony patio,

- zasypanie wykopów przy ścianach zewn.,

- wykonanie podłoża pod posadzki,

- izolacja pozioma przeciwwilgociowa podłoży pod posadzki,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwogniowej elementów konstrukcji stalowych w rejonie przebudowy,

- uzupełnienie ścianek działowych, zamurowanie otworów, osadzenie ościeżnic meta-lowych,

- wykonanie ścianek działowych w korytarzu oddzielających przebudowywaną część piwnic od pozostałej,

- izolacja termiczna posadzek,

- docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, wykonanie ścianki dociskowej,

- wykonanie instalacji podtynkowych i zamurowanych w szachtach, obmurowanie pionów instalacyjnych,

- tynki wewnętrzne cem.-wap.

- obudowa przewodów instalacyjnych, sufity podwieszone,

- warstwa wyrównawcza pod posadzki,

- montaż ślusarki i stolarki drzwiowej,

- okładziny ścienne z płytek ceramicznych i posadzki z płytek gres,

- malowanie wewnętrzne,

- montaż elementów wykończenia wnętrz,

- montaż osprzętu wod.-kan. c.o., elektrycznego,

Nie przewiduje się przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku podstawowego.

3. Wykaz  istniejących obiektów :

Działka zabudowana jest budynkami SPZOZ Kościan:

- wolnostojące budynki – szpitalne, administracyjno-techniczne, gospodarcze

- budynek pawilonu chirurgicznego połączony z budynkiem oddziałów: dziecięcego, ginekologiczno-położniczego.

4. Elementy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

- prowadzenie robót w czynnym obiekcie,

- wykonywanie wykopów i robót przy ścianach istniejącego budynku.

- szczupłość terenu – zabezpieczenie zaplecza budowy.

5. Środki techniczne i organizacyjne  zabezpieczające prawidłowość robót :

Wszystkich pracowników zatrudnionych przy robotach demontażowych i budowlanych należy objąć szczegółowym szkoleniem w zakresie BHP i p.poż. Szkolenie winien przeprowadzić nadzór wykonawcy.

Pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

W sąsiedztwie rejonu prac znajdują się czynne obiekty szpitalne oraz oddział ratownictwa me-dycznego ze stałą obsługą posiadająca środki umożliwiające natychmiastowe udzielenie pomocy

w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia .

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót winien:

- sporządzić plan zagospodarowania placu budowy,

- plan zabezpieczenia rejonu robót w czynnym obiekcie z uwzględnieniem zabezpieczenia budowy przed pożarem

- opracować „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”,

- szczegółowy harmonogram prowadzenia robót.

Wykonawca winien powierzyć kierowanie robotami osobie posiadającej odpowiednie i wymagane przepisami kwalifikacje.

Ze względu na czynny obiekt wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni być ubrani w jednolitą, oznakowaną odzież ochronną.

6. Podstawa prawna opracowania:

-  ustawa z dn. 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),

- art.21 „a" ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.),

-  ustawa z dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.nr 122 poz.1321 z późn. zm.),

- Rozp. M.I. z dn. 23.06.2003 r. w spr. informacji dotyczącej  bezpieczeństwu i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

- Rozp. M.I. z dn. 27.08.2002 r. w spr. szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecz-eństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwa-rzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151 poz. 1256),

- Rozp. M.P. i P.S. z dn. 28.05.1996 r. w spr. szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285),

- Rozp. M.P. i P.S. z dn. 28.05.1996 r. w spr. rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287),

- Rozp. M.P. i P.S. z dn. 28.05.1996 r. w spr. rodzajów prac, które powinny być wyko-nywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288),

- Rozp. M.P. i P.S. z dn. 29.05.1996 r. w spr. uprawnień rzeczoznawców   do spraw bez-pieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których prze-widuje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. nr 62 poz. 290)

- Rozp. Rady Ministrów z dn. 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60 poz. 278),

- Rozp. M.P. i P.S. z dn. 26.09.1997 r. w spr. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844 z póź. zm.),

- Rozp. M.G. z dn. 20.09.2001 r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksplo-atacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263),

- Rozp. R.M. z dn. 16.07.2002 r. w spr. rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 120 poz. 1021)

- Rozp. M.I. z dn. 06.02.2003 r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) z wagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93) z dniem 19 września  2003.

Kościan, 23.10.2017 r.