| 1. | Oddział - Zakład | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nr i nazwa pomieszczenia | GABINET PIELĘGNIARKI |
| 3. | Powierzchnia | 11,93 m2 |
| 4. | Podłoga | Homogeniczna wykładzina PCV prądoprzewodząca wywinięta na ścianę – cokół wysokości 10 cm z materiałów posadzkowych |
| 5. | Ściany | Tynk cem.-wap. kat. III grub. min 15 mm wykończony gładzią gipsową. Przy umywalce fartuch z płytek ceramicznych. Malowanie farbą akrylową zmywalną w kolorze jasnym na podkładzie z tapety z włókna szklanego. |
| 6. | Sufit | Tynk cem.wap. kat. III wykończony gładzią gipsową lub tynk gipsowy, obudowy przewodów kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w systemie g-k. Malowanie farbą akrylową w kolorze białym, półmat. |
| 7. | Stolarka - okna - drzwi | PCV w kolorze białym (RAL 9010). Szklenie pakietami dwuszybowymi zespolonymi, szkło niskoemisyjne. Współczynnik U ≤1,4 W/m2K, parapety PCV lub z konglomeratu w kolorze białym. Okna wyposa-żone w nawiewniki. Drzwi wejściowe z korytarza – ślusarka aluminiowa pełna, przylgowa Drzwi międzygabinetowe - typowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płaskie laminowane w kolorze białym. |
| 8. | Wykończenie specjalne | Wszystkie narożniki zewnętrzne wykończone wbudowanymi profilami ochronnymi. Obudowa przewodów wentylacyjnych, wod.-kan. z płyty gips.-kartonowych na stelażach z bl. ocynk. |
| 9. | Ogrzewanie | Centralne, wodne, temperatura + 200C |
| 10. | Wentylacja | Mechaniczna wymuszona, kanałowa 1,5 w/h. Nawiewniki grawita-cyjne okienne – 2 szt. |
| 11. | Instalacje wod.-kan. | Do umywalki |
| 12. | Instalacja ciepłej wody | Do umywalki |
| 14. | Instalacja gazowa | - |
| 15. | Instal. pary technologicznej | - |
| 16. | Instalacje specjalne | p.pożarowa, zajętości pomieszczeń, Interkom |
| 17. | Instalacja oświetleniowe | Instalacja oświetleniowa w układzie TN-S : ogólne – fluoroscencyjne 300 lx |
| 18. | Instalacja gniazd wtykowych | Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A, 220 V, ze stykiem ochronnym |
| 19. | Sygnalizacja | - |
| 20. | Instalacja RTV | - |
| 21. | Instalacja RTG | - |
| 22. | Instalacja zegarowa | Zegar elektryczny ścienny |
| 23. | Instalacja tlenowa | - |
| 24. | Inne | Sieć komputerowa zakładowa Aparat telefoniczny wewnętrzny |

| 1. | Oddział - Zakład | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nr i nazwa pomieszczenia | GABINET LEKARSKI DIBETOLOGA |
| 3. | Powierzchnia | 13,61 m2 |
| 4. | Podłoga | Homogeniczna wykładzina PCV prądoprzewodząca wywinięta na ścianę – cokół wysokości 10 cm z materiałów posadzkowych |
| 5. | Ściany | Tynk cem.-wap. kat. III grub. min 15 mm wykończony gładzią gipsową. Przy umywalce fartuch z płytek ceramicznych. Malowanie farbą akrylową zmywalną w kolorze jasnym na podkładzie z tapety z włókna szklanego. |
| 6. | Sufit | Tynk cem.wap. kat. III wykończony gładzią gipsową lub tynk gipsowy, obudowy przewodów kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w systemie g-k. Malowanie farbą akrylową w kolorze białym, półmat. |
| 7. | Stolarka - okna - drzwi | PCV w kolorze białym (RAL 9010). Szklenie pakietami dwuszybowymi zespolonymi, szkło niskoemisyjne. Współczynnik U ≤1,4 W/m2K, parapety PCV lub z konglomeratu w kolorze białym. Okna wyposa-żone w nawiewniki. Drzwi wejściowe z korytarza – ślusarka aluminiowa pełna, przyl-gowa Drzwi międzygabinetowe - typowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płaskie laminowane w kolorze białym. |
| 8. | Wykończenie specjalne | Wszystkie narożniki zewnętrzne wykończone wbudowanymi profilami ochronnymi. Obudowa przewodów wentylacyjnych, wod.-kan. z płyty gips.-kartonowych na stelażach z bl. ocynk. |
| 9. | Ogrzewanie | Centralne, wodne, temperatura + 200C |
| 10. | Wentylacja | Mechaniczna wymuszona, kanałowa 1,5 w/h. Nawiewniki grawita-cyjne okienne – 2 szt. |
| 11. | Instalacje wod.-kan. | Do umywalki |
| 12. | Instalacja ciepłej wody | Do umywalki |
| 14. | Instalacja gazowa | - |
| 15. | Instal. pary technologicznej | - |
| 16. | Instalacje specjalne | p.pożarowa, zajętości pomieszczeń, Interkom |
| 17. | Instalacja oświetleniowe | Instalacja oświetleniowa w układzie TN-S : ogólne – fluoroscencyjne 300 lx |
| 18. | Instalacja gniazd wtykowych | Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A, 220 V, ze stykiem ochronnym. |
| 19. | Sygnalizacja | - |
| 20. | Instalacja RTV | - |
| 21. | Instalacja RTG | - |
| 22. | Instalacja zegarowa | Zegar elektryczny ścienny |
| 23. | Instalacja tlenowa | - |
| 24. | Inne | Sieć komputerowa zakładowa Aparat telefoniczny wewnętrzny |

| 1. | Oddział - Zakład | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nr i nazwa pomieszczenia | GABINET PIELĘGNIARKI |
| 3. | Powierzchnia | 12,50 m2 |
| 4. | Podłoga | Homogeniczna wykładzina PCV prądoprzewodząca wywinięta na ścianę – cokół wysokości 10 cm z materiałów posadzkowych |
| 5. | Ściany | Tynk cem.-wap. kat. III grub. min 15 mm wykończony gładzią gipsową. Przy umywalce fartuch z płytek ceramicznych. Malowanie farbą akrylową zmywalną w kolorze jasnym na podkładzie z tapety z włókna szklanego. |
| 6. | Sufit | Tynk cem.wap. kat. III wykończony gładzią gipsową lub tynk gipsowy, obudowy przewodów kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w systemie g-k. Malowanie farbą akrylową w kolorze białym, półmat. |
| 7. | Stolarka - okna - drzwi | PCV w kolorze białym (RAL 9010). Szklenie pakietami dwuszybowymi zespolonymi, szkło niskoemisyjne. Współczynnik U ≤1,4 W/m2K, parapety PCV lub z konglomeratu w kolorze białym. Okna wyposa-żone w nawiewniki. Drzwi wejściowe z korytarza – ślusarka aluminiowa pełna, przylgowa Drzwi międzygabinetowe - typowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płaskie laminowane w kolorze białym. |
| 8. | Wykończenie specjalne | Wszystkie narożniki zewnętrzne wykończone wbudowanymi profilami ochronnymi. Obudowa przewodów wentylacyjnych, wod.-kan. z płyty gips.-kartonowych na stelażach z bl. ocynk. |
| 9. | Ogrzewanie | Centralne, wodne, temperatura + 200C |
| 10. | Wentylacja | Mechaniczna wymuszona, kanałowa 1,5 w/h. Nawiewniki grawita-cyjne okienne – 2 szt. |
| 11. | Instalacje wod.-kan. | Do umywalki i zlewozmywaka 2-komorowego |
| 12. | Instalacja ciepłej wody | Do umywalki i zlewozmywaka 2-komorowego |
| 14. | Instalacja gazowa | - |
| 15. | Instal. pary technologicznej | - |
| 16. | Instalacje specjalne | p.pożarowa, zajętości pomieszczeń, Interkom |
| 17. | Instalacja oświetleniowe | Instalacja oświetleniowa w układzie TN-S : ogólne – fluoroscencyjne 300 lx |
| 18. | Instalacja gniazd wtykowych | Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A, 220 V, ze stykiem ochronnym |
| 19. | Sygnalizacja | - |
| 20. | Instalacja RTV | - |
| 21. | Instalacja RTG | - |
| 22. | Instalacja zegarowa | Zegar elektryczny ścienny |
| 23. | Instalacja tlenowa | - |
| 24. | Inne | Sieć komputerowa zakładowa Aparat telefoniczny wewnętrzny |

| 1. | Oddział - Zakład | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nr i nazwa pomieszczenia | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE |
| 3. | Powierzchnia | 19,91 m2 |
| 4. | Podłoga | Płytki gresowe (ceramiczne) o wym. 30 * 30 cm na zapr. klejowej, cokół wysokości 10 cm |
| 5. | Ściany | Tynk cem.-wap. kat. III grub. min 15 mm wykończony gładzią gipsową. Malowanie farbą akrylową zmywalną w kolorze jasnym na podkładzie z tapety z włókna szklanego. Przy umywalce i zlewozmywaku płytki ścienne ceramiczne, średniowymiarowe na zapr. klejowej do wys. sufitu. |
| 6. | Sufit | Tynk cem.wap. kat. III wykończony gładzią gipsową lub tynk gipsowy, obudowy przewodów kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w systemie g-k. Malowanie farbą akrylową w kolorze białym, półmat. |
| 7. | Stolarka - okna - drzwi | - Drzwi - typowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płaskie laminowane w kolorze białym. Nawiewniki- otwory w dolnej części skrzydła |
| 8. | Wykończenie specjalne | Obudowa przewodów wentylacyjnych, wod.-kan. z płyty gips.-kartonowych na stelażach z bl. ocynk. |
| 9. | Ogrzewanie | Centralne, wodne, temperatura + 200C |
| 10. | Wentylacja | Mechaniczna, wymuszona kanałowa 1,5 w/h. Nawiewniki grawita-cyjne otworowe w dolnej części skrzydła drzwi |
| 11. | Instalacje wod.-kan. | Do umywalki, zlewozmywka i zaworu czerpalnego ze złączką do węża |
| 12. | Instalacja ciepłej wody | -do umywalki i zlewozmywaka |
| 14. | Instalacja gazowa | - |
| 15. | Instal. pary technologicznej | - |
| 16. | Instalacje specjalne | - |
| 17. | Instalacja oświetleniowe | Instalacja oświetleniowa w układzie TN-S : ogólne – żarowe 100 lx, oprawy szczelne, miejscowe – żarowe nad umywalką, Zasilanie awaryjne oświetlenia |
| 18. | Instalacja gniazd wtykowych | Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A, 220 V, ze stykiem ochronnym, szczelne, |
| 19. | Sygnalizacja | - |
| 20. | Instalacja RTV | - |
| 21. | Instalacja RTG | - |
| 22. | Instalacja zegarowa | - |
| 23. | Instalacja tlenowa | - |
| 24. | Inne | - |

| 1. | Oddział - Zakład | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nr i nazwa pomieszczenia | KOMUNIKACJA |
| 3. | Powierzchnia | 46,03 m2 |
| 4. | Podłoga | Płytki gresowe (ceramiczne) o wym. 30 * 30 cm na zapr. klejowej, cokół wysokości 10 cm |
| 5. | Ściany | Tynk cem.-wap. kat. III grub. min 15 mm wykończony gładzią gipsową. Malowanie farbą akrylową zmywalną w kolorze jasnym na podkła-dzie z tapety z włókna szklanego. |
| 6. | Sufit | Tynk cem.wap. kat. III wykończony gładzią gipsową lub tynk gipsowy, obudowy przewodów kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w systemie g-k. Malowanie farbą akrylową w kolorze białym, półmat. |
| 7. | Stolarka - okna - drzwi | - Drzwi wejściowe do gabinetów – ślusarka aluminiowa pełna, przyl-gowa Drzwi oddzielające od nieskończonej części piwnic - typowe, wew-nątrzlokalowe, pełne, płaskie laminowane w kolorze białym. |
| 8. | Wykończenie specjalne | Wszystkie narożniki zewnętrzne wykończone nałożonymi profilami ochronnymi, a ściany zabezpieczone odbojoporęczami na wys. 90 cm. Obudowa przewodów wentylacyjnych, wod.-kan. z płyty gips.-kartonowych na stelażach z bl. ocynk. |
| 9. | Ogrzewanie | - |
| 10. | Wentylacja | Mechaniczna, wymuszona kanałowa 1,5 w/h. Nawiewniki grawita-cyjne okienne – 2 szt. |
| 11. | Instalacje wod.-kan. | - |
| 12. | Instalacja ciepłej wody | - |
| 14. | Instalacja gazowa | - |
| 15. | Instal. pary technologicznej | - |
| 16. | Instalacje specjalne | p.pożarowa, zajętości pomieszczeń |
| 17. | Instalacja oświetleniowe | Instalacja oświetleniowa w układzie TN-S : ogólne – fluoroscencyjne 300 lx |
| 18. | Instalacja gniazd wtykowych | Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S : 2-biegunowe 10 A i 220 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe |
| 19. | Sygnalizacja | - |
| 20. | Instalacja RTV | - |
| 21. | Instalacja RTG | - |
| 22. | Instalacja zegarowa | - |
| 23. | Instalacja tlenowa | - |
| 24. | Inne | - |

| 1. | Oddział - Zakład | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nr i nazwa pomieszczenia | 6, 7, 8. REJESTRACJA Z POCZEKALNIĄ POMIESZCZE- NIEM KARTOTEK |
| 3. | Powierzchnia | 26,61 m2 |
| 4. | Podłoga | Płytki gresowe (ceramiczne) o wym. 30 * 30 cm na zapr. klejowej, cokół wysokości 10 cm |
| 5. | Ściany | Tynk cem.-wap. kat. III grub. min 15 mm wykończony gładzią gipsową. Malowanie farbą akrylową zmywalną w kolorze jasnym na podkładzie z tapety z włókna szklanego. |
| 6. | Sufit | Tynk cem.wap. kat. III wykończony gładzią gipsową lub tynk gipsowy, obudowy przewodów kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w systemie g-k. Malowanie farbą akrylową w kolorze białym, półmat. |
| 7. | Stolarka - okna - drzwi | PCV w kolorze białym (RAL 9010). Szklenie pakietami dwuszybowymi zespolonymi, szkło niskoemisyjne. Współczynnik U ≤1,4 W/m2K, parapety PCV lub z konglomeratu w kolorze białym. Okna wyposa-żone w nawiewniki. - |
| 8. | Wykończenie specjalne | Wszystkie narożniki zewnętrzne wykończone nałożonymi profilami ochronnymi, a ściany zabezpieczone odbojoporęczami na wys. 90 cm. Obudowa przewodów wentylacyjnych, wod.-kan. z płyty gips.-kartonowych na stelażach z bl. ocynk. |
| 9. | Ogrzewanie | Centralne, wodne, temperatura + 200C |
| 10. | Wentylacja | Mechaniczna, wymuszona kanałowa 1,5 w/h. Nawiewniki grawita-cyjne okienne – 2 szt. |
| 11. | Instalacje wod.-kan. | - |
| 12. | Instalacja ciepłej wody | - |
| 14. | Instalacja gazowa | - |
| 15. | Instal. pary technologicznej | - |
| 16. | Instalacje specjalne | Interkom |
| 17. | Instalacja oświetleniowe | Instalacja oświetleniowa w układzie TN-S : ogólne – fluoroscencyjne 300 lx, miejscowe – żarowe nad umywalką |
| 18. | Instalacja gniazd wtykowych | Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A, 220 V, ze stykiem ochronnym |
| 19. | Sygnalizacja | - |
| 20. | Instalacja RTV | - |
| 21. | Instalacja RTG | - |
| 22. | Instalacja zegarowa | Zegar elektryczny ścienny |
| 23. | Instalacja tlenowa | - |
| 24. | Inne | Sieć komputerowa zakładowa Aparat telefoniczny wewnętrzny |

| 1. | Oddział - Zakład | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nr i nazwa pomieszczenia | POMIESZCZENIE INFORMATYKA |
| 3. | Powierzchnia | 8,83 m2 |
| 4. | Podłoga | Homogeniczna wykładzina PCV prądoprzewodząca wywinięta na ścianę – cokół wysokości 10 cm z materiałów posadzkowych |
| 5. | Ściany | Tynk cem.-wap. kat. III grub. min 15 mm wykończony gładzią gipsową. Malowanie farbą akrylową zmywalną w kolorze jasnym na podkładzie z tapety z włókna szklanego. |
| 6. | Sufit | Tynk cem.wap. kat. III wykończony gładzią gipsową lub tynk gipsowy, obudowy przewodów kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w systemie g-k. Malowanie farbą akrylową w kolorze białym, półmat. |
| 7. | Stolarka - okna - drzwi | - Drzwi - typowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płaskie laminowane w kolorze białym. Nawiewniki- otwory w dolnej części skrzydła. |
| 8. | Wykończenie specjalne | Obudowa przewodów wentylacyjnych, wod.-kan. z płyty gips.-kartonowych na stelażach z bl. ocynk. |
| 9. | Ogrzewanie | - |
| 10. | Wentylacja | Mechaniczna wymuszona, kanałowa 1,5 w/h. Nawiewniki grawita-cyjne okienne – 2 szt. |
| 11. | Instalacje wod.-kan. | - |
| 12. | Instalacja ciepłej wody | - |
| 14. | Instalacja gazowa | - |
| 15. | Instal. pary technologicznej | - |
| 16. | Instalacje specjalne | p.pożarowa, |
| 17. | Instalacja oświetleniowe | Instalacja oświetleniowa w układzie TN-S : ogólne – fluoroscencyjne 300 lx |
| 18. | Instalacja gniazd wtykowych | Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A, 220 V, ze stykiem ochronnym |
| 19. | Sygnalizacja | - |
| 20. | Instalacja RTV | - |
| 21. | Instalacja RTG | - |
| 22. | Instalacja zegarowa | - |
| 23. | Instalacja tlenowa | - |
| 24. | Inne | - |