O P I S   T E C H N O L O G I C Z N Y

do adaptacji części pomieszczeń piwnic Pawilonu Chirurgicznego SPZOZ w Kościanie

na gabinety diabetologa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Dane ogólne:

| 1.1. | Zadanie | : projekt adaptacji części pomieszczeń piwnic Pawilonu Chirur-gicznego SPZOZ w Kościanie na gabinety lekarskie i pielęgniarskie |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Obiekt | : Budynek tzw. Pawilonu Chirurgicznego |
| 1.3. | Lokalizacja | : Kościan, ul. Szpitalna 7. |
| 1.4. | Inwestor | : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7. |

2. Podstawa opracowania:

2.1.  Zlecenie i wytyczne Inwestora,

2.2. Decyzja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 08.04.2013 r. nr DN-NS.9012.2.86.2013 o usytuowaniu pomieszczeń diagnostyki Pracowni Kardiometrycznej poniżej poziomu terenu.

2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późniejszymi zmianami.

2.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powin-winny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,

2.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych  wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

2.6. Projekty budowlane adaptacji piwnic na Pracownię Kardiometryczną –z 2013 i 2015 r.

.

3. Określenie przedmiotu i zakresu inwestycji:

Projekt dotyczy projektowanych pomieszczeń na gabinet lekarza diabetologa oraz 2 gabinetów pielęgniarskich do jego obsługi, które przeznaczone są przede wszystkim na potrzeby szpitala i podmiotów zewnętrznych, z którymi SP ZOZ w Kościanie podpisał umowę na świadczenia diagnostyczne. Pokazuje on ich układ funkcjonalny i określa niezbędne wyposażenie projektowanych.

Przedmiotem działania pracowni będą badania diagnostyczne z zakresu diabetologii.

Gabinety zlokalizowane zostaną w piwnicach budynku tzw. Pawilonu Chirurgicznego, będącego aktualnie w budowie, którego część jego powierzchni jest już użytkowana.

Obecnie w pawilonie zagospodarowane są pomieszczenia parteru (oddział SOR + zespoły ratownictwa medycznego, Izba przyjęć, pracownie specjalistyczne – endoskopia, RTG, mammografia, tomografia komputerowa), I ptra (Oddział Internistyczny, Stacja Dializ) i 2, 3 i 4 ptra pawilonu - oddział chirurgii i ortopedii oraz część pomieszczeń piwnic, które przebudowano w minionym okresie.

Czynne są klatki schodowe oraz 2 dźwigi dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych.

Ponieważ projekt usytuowany jest w określonej przestrzeni szpitala, częściowo już zagospodarowanej, nie przewiduje się wydzielenia funkcji związanych z obsługą sanitarną pacjentów, która usytuowana jest poza rejonem objętym opracowaniem. Zabezpieczona jest również  obsługa osób niepełnosprawnych i personel.

4. Charakterystyka obiektu:

Budynek, w którym zlokalizowana zostanie Pracownia Kardiometryczna jest obiektem budynkiem 6 kondygnacyjnym (w tym kondygnacja najniższa – piwnice). Zlokalizowany jest w centralnej części terenu na którym znajduje się szpital. Połączony jest połączony jest z budynkiem w którym znajdują się oddziały: dziecięcy, położniczo-ginekologiczny, rehabilitacyjny i reumatologiczny. Połączony jest układem komunikacyjnym.

Istniejący budynek wykonany został w konstrukcji stalowej, szkieletowej z wypełnieniem ścianami z ceramiki. Stropy żelbetowe, prefabrykowane z płyt kanałowych, wzmocnionych.

Przebudowa pomieszczeń piwnicznych nie wymaga ingerencji w konstrukcję budynku, ani wykonania obliczeń wytrzymałościowych sprawdzających.

Projektowane pomieszczenia na gabinety związane z leczeniem diabetyków zlokalizowane zostaną w piwnicach Pawilonu Chirurgicznego, w jego północno-wschodniej części z bezpośrednim dostępem do zlokalizowanej w pobliżu klatki schodowej oraz dźwigu szpitalnego, na przedłużeniu pomieszczeń adaptowanych w poprzednich etapach na pracownie kardiologiczne. Dostępna będzie obecnie również klatka schodowa zlokalizowana w sąsiednim budynku do którego dobudowano Pawilon oraz do wykonanego tam dźwigu szpitalnego. Z racji dostępu do dźwigu i zjazdu do poziomu piwnicy gabinety dostępne będą dla osób niepełnosprawnych i chorych na łóżkach i wózkach inwalidzkich.

5. Program działalności:

Projektowane gabinety działać będą na potrzeby szpitala oraz podmiotów zewnętrznych, z którymi SPZOZ podpisał umowę na świadczenia diagnostyczne. Przedmiotem działania pracowni będą badania diagnostyczne z zakresu diabetologii.

Pracownia stanowi wydzieloną część szpitala, obejmującą 5 pomieszczeń z ogólnodostępną komunikacją. Rejestracja i oczekiwanie na badania dla dobudowywanych pomieszczeń odbywać się będzie w oddzielnym pomieszczeniu rejestracji z poczekalnią, dostępnym z korytarza.

Dla pracowników dochodzących zaplecze socjalne – szatnia, jadalnia znajdują się poza obszarem opracowania.

6. Zatrudnienie i czas pracy:

W pracowni zatrudnionych na stałe będzie:

- lekarz diabetolog – 0,4 etatu,

- pielęgniarki – 2 etaty,

- rejestratorka – 1 etat,

- świadczenia lekarzy i pielęgniarek oddelegowanych z oddziału wewnętrznego celem wyko-nania konkretnego badania.

Przewiduje się przebywanie w całej pracowni (z wyłączeniem rejestracji) w danym czasie 3 osób z personelu oraz 3 osób z pacjentów.

Przewiduje się, że praca w Pracowni przebiegać będzie na jedną zmianę.

7. Zestawienie pomieszczeń Pracowni:

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. m2 | Wys. m | Temp. oC | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gabinet lekarski | wykł. PCV | 13,61 | 2,64 | 24o |  |
| 2. | Gabinet pielęgniarski I | wykł. PCV | 11,93 | 2,64 | 24o |  |
| 3. | Gabinet pielęgniarski II | wykł. PCV | 12,50 | 2,64 | 24o |  |
| 4. | Rejestracja z poczekalnią | płytki gres | 26,61 | 2,64 | 20o |  |
| 5. | Komunikacja | pł. ceramiczne | 46,03 | 2,64 | 20o |  |
| 6. | Pom. gospodarcze | pł. ceramiczne | 19,91 | 2,76 | 20o |  |
| 7. | Pom. informatyka | wykł. PCV elek-trostatyczna | 8,83 | 2,76 | 20o | Nie związane z gabi-netami |
|  | Razem | 135,42 |  |

Pomieszczenia sanitarne dla pacjentów znajdują się na parterze budynku.

8. Wyposażenie:

Pomieszczenia szpitala należy wyposażyć w optymalny pod względem higieny i komfortu pracy sprzęt ergonomiczny, energooszczędny, trwały, odporny na intensywne użytkowanie, łatwo zmywalny, a także odporny na używane w szpitalu środki czyszcząco-dezynfekujace i wielokrotne cykle czyszczenia, na intensywną eksploatację. Powinny także posiadać atesty dopuszczające do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

Ze względu na ilość i różnorodność występujących w szpitalu urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany do maksymalnego ograniczenia ilość różnych dostawców i producentów sprzętu do niezbędnego minimum, w celu zapewnienia optymalnych warunków zakupu, serwisowych i gwarancyjnych.

W zestawieniach i na rysunku nie wykazano sprzętu medycznego, którego dobór obciąża Inwestora.

W pomieszczeniach Pracowni powinien znajdować się zestaw do udzielani pierwszej pomocy lekarskiej.

Środki czystości i sprzęt do sprzątania przechowywane są w wydzielonych pomieszczeniach poza obrębem opracowania.

Całe wyposażenie winno być uzgodnione z Inwestorem.

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach należy zamontować kompletną galanterię łazienkową, taką jak pojemniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, haczyki ubraniowe, haczyki na ręczniki, pojemniki na papiewr toaletowy, suszarki, pojemniki na ręczniki papierowe.

Na ciągach komunikacyjnych należy zamontować pochwyt, który równocześnie będzie listwą odbojowa.

Meble medyczne winny mieć nóżki o wysokości min. 15 cm w celu umożliwienia mycia i dezynfekcji podłóg.

9. Wytyczne dla branż:

-    podłogi i posadzki – wykonać z materiałów gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i

odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Połączenie ze ścianami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Posadzki w pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi powinna być posadzką prądoprzewodzącą z instalacją odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Posadzka w innych pomieszczeniach, w tym ze stanowiskami komputerowymi powinna być antyelektrostatyczna (rozpraszająca).,

  - ściany - projektowane ścianki działowe grub. 10 cm wykonać z płyt gipsowo-kar-

tonowymi z izolacją akustyczną z wełny mineralnej lub szklanej grub. odpowiednio 5 cm. Ścianki grub. 12 cm wykonać z cegły ceramicznej.

-    ściany przy umywalkach w gabinetach i w sanitariatach wykończyć do wys. min. 2,10

m płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej,

  - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi akrylowymi lub

lateksowymi 2*. Sufit w kolorze białym, ściany w kolorach jasnych. Zaleca się wzmocnić tynki  - podłoże pod malowanie tapetami szklanymi,

  - stolarka drzwiowa - typowa, skrzydła płytowe szer. 1,10 m.

  - ślusarka otworowa aluminiowa ze skrzydłami szer. 1,10 m.

  - stolarka okienna - PCV zespolona, parapety PCV. Okna wyposażone w nawietrzaki

w górnej części. Okno do gabinetów należy wyposażyć w żaluzje,

  - wentylacja – nawiewno-wywiewna, grawitacyjna lub mechaniczna, zapewniająca wymianę powietrza w ilości 2x/h, w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna, załączana w momencie wejścia do pomieszczenia,

  - instalacja wod-kan. - wykonać jako krytą,

  - instalacja c.o.  - grzejniki płytowe,  przewody miedziane. Grzejniki montować w odległości min. 6 cm od ściany w celu umożliwienia utrzymania czystości grzejników, ściany i podłogi.

W wykonawstwie obiektu należy stosować wyłącznie materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie służby zdro-wia.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z aktualnymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.

Opracował :

Kościan, 23.10.2017 r.                                                             ....................................................