ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wykonawca:

Nazwa i typ:

Producent/ Kraj :

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY | nazwa dokumentu i nr strony gdzie to jest potwierdzone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | RAMIĘ C |  |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 70 cm | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt., pozostałe- proporcjonalnie |  |  |
|  | Odległość SID | ≥ 95 cm | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt., pozostałe- proporcjonalnie |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥ 20 cm | - |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 45 cm | - |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak | - |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 130° | - |  |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | ≥ ±190° | - |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±12° | - |  |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | ≥ 75 cm | - |  |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak | - |  |  |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak | - |  |  |
|  | Blokada kół | Tak | - |  |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak | - |  |  |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | Tak | - |  |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak | - |  |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 80 cm | - |  |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C | Tak | - |  |  |
|  | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie dotykowego monitora | Tak | - |  |  |
| II | GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 35 kHz | Tak | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt., pozostałe- proporcjonalnie |  |  |
|  | Moc generatora RTG | ≥ 3 kW | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt., pozostałe- proporcjonalnie |  |  |
|  | Skopia pulsacyjna | ≥ 15 p/s | - |  |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak | - |  |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii | ≥ 110 kV | - |  |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii | ≥ 6 mA |  |  |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 30 mA | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt., pozostałe- proporcjonalnie |  |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak | - |  |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak | - |  |  |
| III | LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |  |
|  | Lampa z dwoma ogniskami o stałej anodzie | Tak | - |  |  |
|  | Wielkość najmniejszego ogniska | ≤ 0,5 | - |  |  |
|  | Wielkość największego ogniska | ≤ 1,5 |  |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak | - |  |  |
|  | Kolimator irysowy | Tak | - |  |  |
|  | Symetryczna półprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak | - |  |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak | - |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥45 kHU |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1000 kHU | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt., pozostałe- proporcjonalnie |  |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody | ≥ 50 kHU/min |  |  |  |
| IV | WZMACNIACZ OBRAZU |  |  |  |  |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu | ≥ 9" | - |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych | ≥ 3 | - |  |  |
|  | Współczynnik DQE, nie mniejszy niż 60% | Tak | - |  |  |
| V | SYSTEM TV |  |  |  |  |
|  | Typ kamery: CCD | Tak | - |  |  |
|  | Rozdzielczość kamery | ≥ 1024x1024 | - |  |  |
| VI | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1024x1024 | - |  |  |
|  | Głębia obrazu | ≥ 12 bit | - |  |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy | ≥ 10.000 | - |  |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold" | Tak | - |  |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | Tak | - |  |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak | - |  |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak | - |  |  |
|  | System nanoszenia opisów | Tak | - |  |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak | - |  |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak | - |  |  |
| VII | WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |  |
|  | Liczba monitorów na oddzielnym wózku z monitorami | ≥ 2 | - |  |  |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" | Tak | - |  |  |
|  | Luminacja monitorów | ≥ 800 cd/m2 | - |  |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami lub wózku z ramieniem C | Tak | - |  |  |
| VIII | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |  |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM | Tak | - |  |  |
|  | Port USB | Tak | - |  |  |
| IX | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak | - |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak | - |  |  |
|  | Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu | Tak | - |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak | - |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na cały aparat | Tak | - |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód do uruchomienia aparatu | Tak | - |  |  |
|  | Fartuchy ochronne zakrywające cała przednią część ciała(o,5 mm Pb) w ilości 4szt. | Tak | - |  |  |
|  | Osłony : tarczyca, gonady w ilości 3szt. | Tak | - |  |  |
|  | Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG dla personelu w ilości 4 szt. | Tak | - |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpieczeństwa pracy w siedzibie Zamawiającego potwierdzona certyfikatem | Tak |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt łącznie z lampą RTG min 36 miesięcy obejmujący wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów , dojazdem i usunięciem usterki | Tak | - |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak | - |  |  |
|  | Czas reakcji serwisowej na zgłoszoną awarię – max. 48 godz. | Tak | - |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/podać |  |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnej z zaleceniami producent) w okresie gwarancji – ostatni przegląd bezpośrednio przed wygaśnięciem gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta | Tak | - |  |  |
|  | Maksymalna ilość punktów w ocenie parametrów technicznych | 60 pkt. |  |  |

UWAGA: W kolumnie parametry wymagane wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia produktu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany produkt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy