- Dźwig osobowy

- typ:                                           elektryczny

- udźwig:                                    1600 kg/21 osób

- napęd :                                     bezreduktorowy 10,5 kW

- prędkość:                                 1 m/s

- wysokość podnoszenia:         ok.22 m

-nadszybie:                                 min. 3600

- podszybie :                               min. 1200

- maszynownia:                         bez maszynowni , (w nadszybiu)

- ilość przystanków/dojść:       7/7 (od -1, do 5)

- kabina:                                       nieprzelotowa o wymiarach 1400x2400x2150

wykonana ze stali nierdzewnej satyna

wyposażona w : wyświetlacz cyfrowy

informujący o aktualnym kierunku jazdy, gotowy

do podłączenia z siecią GSM układ automatycznej

łączności alarmowej ze wskazanym telefonem,

przyciski z oznaczeniem Breila, wykładzina antypośliz-

gowa rondo,  lustro oraz poręcz  na tylnej ścianie

oświetlenie awaryjne, sygnalizacja przeciążenia kabiny,

kluczykowa blokada drzwi, kurtyna świetlna zamykania

drzwi kabinowych w przypadku wykrycia przeszkody,

programowalne automatyczne wygaszanie światła

podczas postoju kabiny

kluczykowa blokada przycisku 5 piętra

- drzwi kabinowe:                       automatyczne, teleskopowe 2 skrzydłowe owym.

1300x2000 mm, stal nierdzewna satyna

- drzwi szybowe:                         automatyczne, teleskopowe 2 skrzydłowe o wym.

1300x2000 mm, stal nierdzewna satyna EI-60

- sterowanie :                              elektroniczne, mikroprocesorowe z falownikiem,

duża możliwość programowania funkcji

np. automatyczny powrót  dźwigu na wybrany

przystanek, automatyczny dojazd dźwigu do przystanku

w przypadku zaniku napięcia, zbiorczość dwukierunkowa